电子商务特色示范专业及实训基地建设项目教学专用设备采购（GXZC2015-G1-0687-KLZB）更 正 公 告（二）

附    件

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 （带▲号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求，必须满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单面主架 | 10 | 副 | 1、尺寸：900×350×1800mm。 2、立柱系数1.5,背板系数0.5,层板系数0.6,托臂系数1.5。 3、每组4层，钢架制作，表面处理为静电喷塑。 4、涂层厚度60-80微米；附着力达到GB92865-88标准中O级；硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上,达到GB6739-1996标准中2H；耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91>500小时。 |
|  | 单面副架 | 6 | 副 | 1、尺寸：900×350×1800mm。 2、立柱系数1.5,背板系数0.5,层板系数0.6,托臂系数1.5。 3、每组4层，钢架制作，表面处理为静电喷塑。 4、涂层厚度60-80微米；附着力达到GB92865-88标准中O级；硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上,达到GB6739-1996标准中2H；耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91>500小时。 |
|  | 双面主架 | 2 | 副 | 1、尺寸：900×350×1500mm 。 2、立柱系数1.5,背板系数0.5,层板系数0.6,托臂系数1.5。 3、每组4层，钢架制作，表面处理为静电喷塑。 4、涂层厚度60-80微米；附着力达到GB92865-88标准中O级；硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上,达到GB6739-1996标准中2H；耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91>500小时。 |
|  | 双面副架 | 6 | 副 | 1、尺寸：900×350×1500mm 。 2、立柱系数1.5,背板系数0.5,层板系数0.6,托臂系数1.5。 3、每组4层，钢架制作，表面处理为静电喷塑。 4、涂层厚度60-80微米；附着力达到GB92865-88标准中O级；硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上,达到GB6739-1996标准中2H；耐腐蚀性（盐雾试验）GB1771-91>500小时。 |
|  | 前护栏 | 72 | 个 | 长900mm，表面镀铬。 |
|  | 收银POS机 | 3 | 台 | 425工控主板/1G内存/32G电子硬盘/8位数顾显/三档钱箱/101键盘/12.1寸显示器/POS58小票机,激光高速条码枪（HS-15），含网络版POS收银软件。 |
|  | 收银台 | 3 | 张 | 1、尺寸：1500×750×850（mm），冷轧钢板制作。 2、台面为不锈钢。 |
|  | 超市条码电子秤 | 1 | 台 | 内存：150K－330，可存800－2200条商品信息；可打条码：内置15种条码格式；带双面显示手臂，美观适用；可定义常用商品最大称重：6Kg－15Kg；打印标签：最大宽度60mm，最大长度120mm |
|  | 价格标签机 | 1 | 台 | 1、打印方式 热敏印。 2、分辨率 203dpi。 3、最大打印宽度 25mm。 4、最大打印速度 75mm/s |
|  | 堆码货架 | 2 | 个 | 1、参考尺寸：（约） 长3600 mm *宽1400mm，高800mm。 2、材质 盘体电解板。 |
|  | 堆码货架 | 1 | 个 | 1、参考尺寸：长 1600mm*宽1000mm，高800mm。 2、材质 盘体电解板。 |
|  | 农产品格子铺 | 14.4 | ㎡ | 长4.8米，高3米。制作面积为14.4平方米（含门） |
|  | 冷柜 | 1 | 台 | 温度范围(℃)：≤-18,有效容积(m3) ：0.4, 外形尺寸(长*宽*高)：1200 *634 *790mm |
|  | 超市挂图 | 28 | 副 | 长100厘米、宽80厘米，铝合金包框 |
|  | 玻璃隔离墙 | 1 | 项 | 钢化玻璃，面积36平方米，包括玻璃门 |
|  | 智能小票打印终端设备 | 1 | 台 | 行式热敏/打印速度：90毫米/秒/接口类型：串/并U口打印/兼容ESC、POS命令/纸宽：57.5+0.5/最大外径：65毫米/3.75毫米（可用命令调整行间距）/电源：8.5V/3A/重量：0.9千克 |
|  | 移动式智能手持终端设备 | 2 | 台 | 尺寸：（MC3000-K）188.7毫米（高）x 80.8毫米（宽）x 44.6毫米（厚）；（MC3000-R）121毫米（高）x 75毫米（宽）x 29毫米（厚） 重量（含标准电池）：（MC3000-K）414克，（MC3000-R）366克 显示屏：透反射式彩色TFT-LCD，65K色324（宽）x 324（长）；单色FSTN，16阴影，320 x 320 触摸屏 仿玻璃的耐用触摸屏 背光 LED背光 主电池 标准的：可充电式锂离子电池，2 |
|  | 智能门禁系统 | 1 | 套 | 办公区2个门的门禁系统 1、门禁专用大电源：单门双向控制,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制,含机箱电源 2、门禁读卡器：国际标准wiegand 26bits-Unbuff 键盘格式输出(兼容Motorola Indala501 ，HID5355K，Star101A读卡器格式），传输距离可达100米，带密码键盘,感应距离4-10CM，带声光控制，防错接保护，抗干扰，抗衰减设计，尺寸规格：113mm*75mm*16mm 3、出门开关：PVC材质，86标准底盒式 4、磁力 |
|  | 智能监控系统 | 1 | 套 | 一、红外高速球机：1台 1. 设备应为高清高速红外球型网络摄像机 2. 具备红外功能，支持150米红外。 3. 采用1/3英寸高性能传感器，总像素130万象素， 最低照度至少为0.05Lux@F1.6(w)(彩色)， 0.005Lux@F1.6(w)(黑白)，0Lux（红外开启时）；设备应支持20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.4-3.5。支持宽动态。 4. 图像信噪比大于51dB，亮度等级大于9级，延时小于200ms。 5. 采用高效H.264视频编码算法；支持高（即high profile）、中（main profile）、低（baseline）三种设置。 6. 可提供720p、D1、CIF、QCIF分辨的监控图像，在所有分辨率下帧率均可达到30帧/秒；至少支持主流720P 30fps + 辅流D1 30fps的双码流功能。 7. 支持双向音频，音频编码格式应支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC。 8. 水平范围：0°~360°，支持连续旋转，垂直范围：-5°~90°支持图像自动翻转。 9. 水平键控速度:0.1°~160°/s,速度可设；水平预置点速度:240°/s。垂直键控速度:0.1°~120°/s,速度可设；垂直预置点速度:200°/s。 10. 支持移动侦测，图像遮挡，故障报警，心跳机制，数据保密，日志功能，叠加图像标识信息和时间。 11. 自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、区域遮盖、路径巡航、时钟启动功能 12. 支持IP66防护等级，TVS4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5标准。 13. 具备公安部检验报告，投标时提供检验报告复印件并加盖厂家公章。 高清红外枪式摄像机：6台 1、1、设备应为高清红外枪型一体式网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2、 设备应具备公安部检验报告； 3、 设备应具备IP66防护等级； 4、 设备应采用1/3英寸高性能130万像素传感器， 彩色最低照度至少为0.01Lux，黑白最低照度至少为0 Lux（红外灯开启时）； 5、 设备应支持焦距3.6mm、6mm、8mm定焦可选，光圈F1.6，内置镜头； 6、 设备应采用高效H.264视频编码算法；支持高（即high profile）、中（main profile）、低（baseline）三种设置； 7、 可提供1280×960、1280×720、1024×768、800×600、704×576、704×400、352×256、352×288、192×128、176×144分辨的监控图像，在所有支持分辨下帧率均可达到30帧/秒；最少支持960P 30fps + D1 30fps双码流； 8、 设备应支持64Kbps～8Mbps的视频码率，支持恒定码率（CBR）和可变码率（VBR）可选； 9、 支持移动侦测，用户可设置侦测区域进行实施检测；设定移动侦测的区域（最少4个区域或者1个全区域）、灵敏度和告警恢复时间设置； 10、 支持图像遮挡，支持对设定区域的图像进行遮挡，最少可设置4个遮挡区域； 11、 支持移动侦测告警、系统告警；支持告警联动参数设置； 12、支持完整的TCP/IP协议簇，支持视频通过TCP/IP网络进行传输，内置WEB浏览器；支持DHCP、DDNS 、PPPoE协议，支持NAT组网； 13、 支持数字降噪功能；支持自动白平衡及手动白平衡；支持自动增益和手动增益控制； 14、 支持日夜模式；支持IR-cut双滤光片智能切换；支持自动快门和手动快门; 15、 设备应具备红外灯，工作距离20-30m; 16、 设备应具备DC 12V和POE供电功能； 高清红外半球摄像机：8台 1、设备应为高清红外半球网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2、设备应具备公安部检验报告； 3、设备应具备IP66防护等级； 4、 设备应采用1/3英寸高性能130万像素传感器， 彩色最低照度至少为0.01Lux，黑白最低照度至少为0 Lux（红外灯开启时）； 5、 设备应支持焦距2.8mm、3.6mm、6mm、8mm定焦可选，光圈F1.6，内置镜头； 6、 设备应采用高效H.264视频编码算法；支持高（即high profile）、中（main profile）、低（baseline）三种设置； 7、 可提供1280×960、1280×720、1024×768、800×600、704×576、704×400、352×256、352×288、192×128、176×144分辨的监控图像，在所有支持分辨下帧率均可达到30帧/秒；最少支持960P 30fps + D1 30fps双码流； 8、 设备应支持64Kbps～8Mbps的视频码率，支持恒定码率（CBR）和可变码率（VBR）可选； 9、 支持移动侦测，用户可设置侦测区域进行实施检测；设定移动侦测的区域（最少4个区域或者1个全区域）、灵敏度和告警恢复时间设置； 10、 支持图像遮挡，支持对设定区域的图像进行遮挡，最少可设置4个遮挡区域； 11、支持移动侦测告警、系统告警；支持告警联动参数设置； 12、 支持完整的TCP/IP协议簇，支持视频通过TCP/IP网络进行传输，内置WEB浏览器；支持DHCP、DDNS 、PPPoE协议，支持NAT组网； 13、 支持数字降噪功能；支持自动白平衡及手动白平衡；支持自动增益和手动增益控制； 14、 支持日夜模式；支持IR-cut双滤光片智能切换；支持自动快门和手动快门; 15、 设备应具备红外灯，工作距离20-30m; 16、 设备应具备DC 12V和POE供电功能； 四、硬盘录像机：1台 1、 设备应采用工业级嵌入式硬件架构，内嵌Linux操作系统； 2、 支持16路720p接入，接入带宽分别为96Mbps； 分辨率支持1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF； 3、 设备支持G.711A/U、ADPCM、G.722.1C音频编解码格式，音频码流范围8Kbps～64Kbps； 4、设备NVR应支持自动调整辅流采集帧率，在网络情况不好的状态下，浏览辅流会自动降帧； 5、 设备应支持多台NVR堆叠组网，并通过统一NVR 控制软件管理，最多可管理128台NVR； 6、 设备应支持TCP/IP，UDP，Telnet，SNTP，HTTP，DHCP， DDNS，RTSP等协议； 7、 设备应支持PELCO_D、PELCO_P、SONY、KALATEL、PARCO、JN、WV-CS650/WV-CS680、YAAN、PIH、PELCO-D-K多种云台控制协议； 8、 设备应支持本地显示1/4/9/16等多画面风格显示，NVR 控制软件支持1/4/9/16/25/49/64等多画面风格显示； 9、 本地显示和NVR 控制软件应支持电视墙管理功能，支持电视墙预案轮巡；设备应支持解码裁边功能，将解码输出图片的黑边自动除去；设备支持预览和回放时电子云台功能 10、 NVR 控制软件支持跨NVR调度码流上电视墙。并支持主流或辅流上电视墙 11、 NVR控制软件支持三屏输出，实时浏览、回放、显示电子地图，可同时在三屏中显示，为用户操作带来了极大的便利；设备本地输出GUI画面支持64个画面预案，并支持预案间轮巡； 12、 设备支持控制电视墙放像功能，可在电视墙上回放相应通道的录像，最多支持16路回放；设备多路回放界面支持空闲的窗口进行视频浏览功能 13、 设备支持即时回放功能，开始即时回放后，录像在开始时间点（当前时间点之前10S/15S/30S/45S/60S/120S）与开始即时回放操作的时间点间进行循环播放； 14、 设备支持扩展告警功能（最多支持4个告警盒接入，最大支持18路告警输入和10路告警输出）； 15、 设备集成了智能分析和检索技术，回放时用户可以根据自己需要，指定时间范围，选择感兴趣的区域进行录像智能搜索。 16、 设备NVR 控制软件支持通过键盘快捷键进行本地抓拍（空格）和保存（CTRL+S）功能； 17、 支持通过NVR 控制软件进行磁盘管理功能（包括磁盘显示、查看磁盘Smart信息、一键分区格式化、对磁盘分区、对分区格式化、设置录像/非录像分区、卸载磁盘、添加IPSAN接入点、登入目标、登出目标、移除IPSAN接入点） 18、 设备应具备可支持8块SATA硬盘槽位，单硬盘容量可支持4TB；并支持eSATA接口扩展存储。设备应支持IPSAN存储扩展； 19、 设备应支持摄像头的点击居中、框选放大功能，支持在操作界面上直接进行PTZ控制； 20、 设备应支持4区域图像遮蔽功能；支持4区域移动侦测功能，并可以设置灵敏度和告警联动，支持丰富的告警联动策略； 21、 设备应支持DHCP、DDNS、PPPoE、NAT穿越，可在各类复杂网络环境下轻松部署,NVR 控制软件支持穿越NAT和Socket5； 22、 NVR应支持多层电子地图功能，且电子地图支持分层和导入导出功能 23、 设备支持多种回放模式，包括即时回放、多路回放、同步回放、告警回放、电视墙，NVR支持同时回放16路720P图像或4路1080P图像 24、 设备应支持录像下载，支持windows系统上的播放工具进行回放；设备应支持图像化的时间轴模式进行录像的检索和回放，可自定义时间轴的坐标比例，可利用日历表的方式同时选择多个日期，也可以同时检索多个网络前端的录像文件；不同的录像状态在时间轴上由不同的颜色标注，支持快速浏览录像； 25、设备应支持接入符合ONVIF协议的网络摄像机； 26、 设备GUI菜单支持简体中文、繁体中文、英文三种版本，支持在线切换，支持换皮肤； 27、 设备支持灵活的录像备份方式，如通过设备USB接口直接备份、NVR 控制软件下载备份； 28、 设备应支持对CPU、磁盘等进行实时监控，一旦超出阈值就告警； 29、 设备应具备1个VGA接口和一个HDMI接口, 支持本地高清输出，输出分辨率可达1920×1080；VGA和HDMI可同时输出； 30、 设备应具备2×10M/100M/1000M自适应，RJ45接口；可应用于不同网络，安全可靠； 31、 设备应具备1路RCA音频输入接口，1路RCA音频输出接口，可方便实现语音对讲功能； 32、 设备应具备至少2路报警输入接口，2路报警输出接口，均为开关量接口，方便实现报警联动； 33、 设备应具备4个USB接口，符合USB2.0标准，可用于连接控制设备和存储设备； 34、设备应具有公安部的安全认证，投标时必须提供认证证书复印件并加盖厂家公章； 五、商务要求 1、为保证设备兼容性，红外高速球机、高清红外枪式摄像机、高清红外半球摄像机、硬盘录像机投标产品必须为同一品牌。 2、投标时必须提供厂家针对本项目开具的授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 |
|  | 购物篮 | 10 | 个 | 颜色/Color：红色 蓝色 外径尺寸/size：大号 长600*宽380*高420mm 自带手拉杆，手提杆，带有万向轮。 |
|  | 超高频RFID只读系统 | 1 | 套 | 1.符合EPC GEN2国际标准；2.工作频率：902～928MHz；3.工作方式：以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作；4.射频功率：20～30dBm 可调,通讯接口：RJ45；5.读写距离：读取距离=<5米，写入距离<=3米；读标签速率：>30次/秒；6.天线数量：2 SMA (RFS-2212)/ 4 SMA (RFS-2214)；7.物理特性:205(长)*185(宽)*40(高)mm；8.工作温度:-10°C to 55°C；9.存储温度:-20°C to 80°C；10.湿度:10% to |
|  | 高频RFID读写系统 | 1 | 套 | 13.56 兆高频，扫描半径0.5－1.5米。 |
|  | 可重复读写ID标签 | 50 | 张 | 知名品牌无源高频标签，符合EPCglobal的Gen2标准。 |
|  | RFID支架 | 1 | 套 | 配套安装用RFID支架。 |
|  | 条码ID标签 | 2 | 卷 | 每卷200枚，配合上述RFID一体化打印机使用。 |
|  | 与仓储管理系统接口 | 1 | 套 | SDK通讯接口软件开发，与仓储系统进行通讯。 |
|  | 无线AP | 3 | 台 | 一、控制软件 1、基础性能：缺省管理AP≥2，最大管理AP数≥256，License步长≥1，在线并发用户数≥4000； 2、每秒新建连接数≥750，最大并发连接数≥25000 3、支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 4、支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、二维码审核认证、微信认证、短信认证等认证方式； 5、支持二、三层无缝漫游； 6、实现基于单用户的上下行流量管控 7、实现基于终端类型（手机、电脑等）的流量管控 8、能够实现基于终端操作系统（安卓、IOS、windows phone等）的流量管控 9、满足基于不同无线网络进行带宽权重分配 10、支持二维码认证：访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，企业审核人通过手机扫描访客终端二维码，访客即可上网。 11、支持微信认证：用户接入无线后关注指定微信账号（商户或企业官方帐号）即可实现上网。增加商家/企业关注度，提供后续营销平台。 12、支持短信认证：用户接入网络后弹出认证页面，用户输入手机号码以获取验证码，输入验证码后可以实现正常上网。 13、支持临时访客认证：内置临时用户信息管理系统，临时用户在有效期内可以登录，超过有效期无法登录；内置临时账号管理的二级权限系统，该系统仅能进行临时帐号的创建、管理功能 14、内置工堪图管理软件：通过导入部署地场景图，在场景图上设置相应参数，然后自动或是手动的生成无线网络部署热点分析图 15、能够根据不同SSID推送不同页面 16、能够根据不同AP推送不同页面 17、具备自定义动态页面功能 18、能够根据不同用户组推送不同页面 19、能够在认证前和认证后推送不同页面 20、能够根据不同终端推送不同页面，而且可以推送合适匹配终端的尺寸页面 21、将广播包原有的发送速度提高，加快广播包的传输效率 22、对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的终端接入，提升整体网络速度 23、支持用户平均分配带宽，根据时间公平算法，防止单个用户拉低网络整体速度 二、无线AP 硬件规格： 1、支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持802.11ac/a/n和802.11b/g/n双频并发，2.4G&5G空间流数≥2，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥866Mbps，整机最大传输速率≥1166Mbps 2、内置矩阵式智能天线 3、以太网口≥1*10/100/1000Mbps，并需提供1个RJ-45 Console管理口 4、AP满负荷工作功耗≤13W，支持802.3af标准的PoE供电和12V电源适配器本地供电两种方式 5、AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 6、工作温度：-10~55℃； 7、工作/存储湿度（非凝结）：5%~95%" 8、IP防护等级≥41 软件规格： 1、最大接入用户数≥256 支持基于SSID的接入用户数限制" 2、支持虚拟AP技术，SSID数≥32； 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 支持中文SSID和SSID隐藏" 3、支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡 4、AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发； 5、支持Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式； 无需通过云平台即可实现微信认证、短信认证； 支持Radius协议；" 6、支持基于应用/协议/端口/时间段的ACL策略； 支持根据AP/SSID/终端类型/终端MAC/用户/用户组的ACL策略下发" 7、支持基于应用/AP/用户/用户组的QoS流量通道划分； 支持智能流控，根据在线用户总数进行带宽平均分配； 支持根据SSID、应用类型进行无线空口资源的带宽划分，并支持802.11e优先级调度；" 8、支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 9、支持跨广域网、NAT部署远程接入点，并支持AES、TKIP等加密方式进行隧道加密 10、支持网关功能，支持PPPoE拨号功能，并支持DHCP Server和DNS代理功能 11、支持时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 支持防终端粘滞，AP感知连接到的STA，并智能引导STA接入最佳AP； 支持禁止低速率、弱信号的终端接入；" 12、支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制 13、针对协议栈进行加速，在无线干扰环境下，提升传输速度（投标时必须提供控制器功能配置截图证明并加盖厂家公章） 14、本地转发模式下实现防火墙功能，控制器访问控制策略可下发到AP，在本地转发下依然可以实现策略防火墙功能（投标时必须提供控制器上功能配置截图证明并加盖厂家公章） 其他: 提供中国无线电管理委员会的SRRC核准证复印件，原件备查； 提供IP等级测试报告复印件，原件备查； 商务要求 1、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 2、投标时必须提供产品规格/说明书或产品彩页并加盖产品厂商公章。 |
|  | 空调 | 2 | 台 | 3P，单冷，加配10米铜管，3相电源 |
|  | 多媒体液晶触摸一体机 | 4 | 台 | 一、显示屏： 1、液晶屏: 70寸LED液晶A+显示屏，采用高强度铝合金结构，表面为汽车烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全。 2、 分辨率：图像物理高清分辨率1920×1080（全高清1080P点对点显示），屏表面采用具防眩光特殊处理的AG钢化玻璃.有效防尘、防水、防潮、防暴防刮擦；整屏无似镜子效果，视觉无反光和眩光，书写流畅无灼烧感。 3、 亮度：≥400cd/m2 4、 对比度：4000:1 5、 可视角度：≥178° 6、 屏幕比例：16:9 7、 面板快捷键设计：面板两边各有不少于18个快捷键，配中文标识，支持快捷键定位，通过触摸一端的软快捷键可以使白板软件即刻跟随到同一端 8.硬件触摸技术:同时触摸点数：2点 二、电视系统配置 1、 图像制式：支持PAL、SECAM、NTSC 2、 喇叭输出功率：前置式喇叭 10W×2 3、 输入：USB输入*2.HDMI输入*3.VGA输入*1.Y输入*1.PB输入*1. PR输入*1.YPBPR*1 AV输入*1 TV输入*1 AV Audio L输入*1. AV Audio R输入*1 4、 输出：Spdif输出*1.AV输出*1. 5、 伴音预置模式：标准.电影.运动.音乐.用户 6.待机功率：＜1W 三、内置电脑配置 1、 侧拉插拔式OPS微型工控PC设计：功耗低，性能稳定，整体安装、拆卸方便、利于售后维护和升级更有效地利用空间，节省黑板改造费用。 2、 CPU：intel Core i3-3220M 3、 内存：4GB 1333MHZ SO-DIMM DDR3 4、 硬盘：Storage Disk【2.5" 5400rpm 320G】 5、 后面板接口：2*USB 2.0 1*Line out 1*MIC in 6、 以太网：Realtek8111E 10/100/1000Mpbs 7.WIFI/3G：802.11/b/gn 四、设备稳定可靠性 1、产品生产厂家通过软件企业认定（投标时必须提供证书复印件并加盖产品厂家公章）。 2、产品通过中央电教馆 2013年或之后的功能测试（投标时必须提供相关证明文件并加盖产品厂家公章）。 3、产品要求为非OEM产品，液晶触摸一体机与教学软件为同一品牌，确保产品整体及各个功能模块的运行稳定。 五、教学软件 1、基本功能：可在液晶触摸一体机上实现互动教学，例如书写、标注、绘图、调用课件等功能。 2、软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。所有的下级菜单图标都配有中文标题。 3、学科绘图功能：能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能。 4、实验仪器绘图功能：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等。 5、专用学科工具：能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具。 ▲6、图片素材：能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅；提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。 7、配套教学资源：配套的资源要求按国内主流教材，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材大体保持同步。 ▲8、配套实验软件：配套提供仿真实验软件，实现实验教学与液晶触摸一体机教学完美结合；实验包括卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量不少于100个；幼儿实验的学前教育专业不少于8个； 9、配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案； 10、软件资质:白板软件、配套教学资源、试题工具、实验软件及液晶触摸一体机要求为同一品牌，投标时必须提供白板软件、配套教学资源、试题工具、实验软件的著作权证书复印件并加盖厂家公章，以证明软件的合法知识产权，原件备查。 11、如有请提供中央电教馆教学资源库对该品牌一体机的授权证明文件，方便教师可通过一体机连接和应用中央电教馆教学资源库。 六、网络资源库 配备教学资源、资源库容量超过300G，能覆盖国内包括人教版、北师大版、苏教版、华师大版等至少7种或以上主流的教材版本，教学资源库至少能提供1万个以上课件动画，资源可以按教材、分部、学科、年级进行检索，也可以输入关键字按资源名称、种类、创建日期等多种形式进行组合搜索，用户可以实现资源上传、审核、评分、收藏、点击排名等功能，实现学校间资源共建共享。 七、商务要求 1、液晶触摸一体机具有NCTC检测的MTBF 4万小时证书，投标时必须提供证明文件并加盖厂家公章，原件备查； 2、液晶触摸一体机具有国家合格评定国家认可委员会（CNAS）资质认定机构出具的触摸一体机环境试验报告（含高温负荷实验、高温贮存实验、恒定湿热实验、低温负荷实验、低温贮存实验、温度变化实验）。投标时必须提供实验报告复印件并加盖原厂家公章，原件备查； 3、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及原厂整机三年保修（液晶屏一年保修）售后服务承诺书原件。 4、投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件彩页或有关说明（生产厂家确认技术说明书）并加盖厂家公章，以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与彩页不同的，以彩页/生产厂家的确认技术说明书为准。 5、按以上技术要求内容，提供相同配置的样机一台现场演示评测，彩页/生产厂家确认的技术说明书与演示参数不一致的，以实际演示参数为准。 |
|  | 无尘推拉板 | 13 | 套 | 1一、基本结构： 1、结构：双层结构，由大框及四块1015 mm×1215mm的书写板组成。内层为两块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的高档挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1200mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 3、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 4、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 5、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 6、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 7、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 8、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 9、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 10、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 二、配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 环保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 三、商务资质要求： 1、投标产品生产厂家为中国教育装备行业协会会员；投标时必须提供证明文件复印件加盖厂家公章。 2、投标产品拥有商标注册证书，投标时必须提供证明文件复印件加盖厂家公章。 3、投标时必须提供生产厂家针对本项目的授权书、供货证明及售后服务承诺书原件。 |
|  | 蓝牙无线音响 | 13 | 套 | 一、蓝牙麦克风1个 1. 无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 2. 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； 3. 发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用； 4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。 5. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； 6. 发射器小巧、轻便，便于携带； 7. 发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器； 8. 具有激光教鞭功能。 9. 具有麦克风音量调节功能。 10. 具有闲置静音，防止啸叫技术。 11. 技术指标： 12. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz； 13. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 14. 发射功率：小于2.5 mW； 15. 有效接收距离：15米以内； 16. 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM 17. 连续使用时间：20小时以上 18.蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，提供相关证书复印件； 二、蓝牙无线音箱一对 1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。 2.必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。 3.调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian。 4.蓝牙自动扫瞄、配对、锁定。 5.输出功率：40*2W，蓝牙音箱输出音量高于100 db(含)。音量在距离音箱5米时高于70 db。 6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。 7.灵敏度：-80dBm。 8.PC输入接口：双路立体声RCA插孔*1 9.输出接口：全频输出40W功率端子*1。 10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。 11.音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； 12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰。 13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 14、一年硬件免费保修。 15、投标蓝牙设备产品具有国家工业及信息化部所颁发的SRRC无线电发射设备型号核准证证书，投标时必须提供证书复印件； 16、投标产品音箱必须提供通过中国质量认证中心的3C认证，投标时必须复印件 17 、投标时必须提供产品彩页或厂方技术参数证明文件等须对投标所列参数、功能有详细说明，并必须加盖产品厂家公章 18、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 |
|  | 辅助材料 | 13 | 套 | 多媒体安装所需的三芯电源线、排插、网线、水晶头、音频线、音响线、插座、教室原旧多媒体拆除（每间教室音箱、投影机、幕布、黑板、旧线缆线槽等拆除及搬运到仓库）、教室新设备安装费用及材料，包工包料。 |
|  | 绿色植物 | 1 | 批 | 10盆，用于办公环境装饰 |
|  | 办公环境分区 | 56 | ㎡ | 采用1.2米屏风隔断按各分区隔开等 |
|  | 拆除原顶面 | 1 | 项 | 拆除风扇、灯具、线路、格栅、门窗玻璃等等(用于农产品生活超市84㎡、客户服务中心48㎡、小邮局17㎡、摄影台和网店美工与视觉营销21㎡、创业工作室56㎡、众创空间21㎡、过道25㎡) |
|  | 地面木地板 | 279 | ㎡ | 1、人工、地板； 2、 (用于农产品生活超市84㎡、客户服务中心48㎡、小邮局17㎡、摄影台和网店美工与视觉营销21㎡、创业工作室56㎡、众创空间21㎡、过道25㎡ |
|  | 拆墙 | 30 | ㎡ | 人工，不含垃圾外运(用于客户服务中心、创业工作室原中间墙面) |
|  | 拆墙后梁低修补 | 16 | m | 水泥砂浆、人工，水泥砂浆、人工(用于客户服务中心、创业工作室原中间原墙拆除位置) |
|  | 砌墙 | 36 | ㎡ | 1、人工；2、水泥沙；3、轻质砖；(用于客户服务中心36.1㎡) |
|  | 墙面刮腻子、乳胶漆 | 159 | ㎡ | 1、腻子处理5遍； 2、砂纸精磨，灯光照平、刷白色乳胶漆1底2面。 2、1、腻子处理5遍； 2、砂纸精磨，灯光照平、刷白色乳胶漆1底2面。(用于农产品生活超市) |
|  | 顶面吊平顶 | 279 | ㎡ | 轻钢龙骨打底，石膏板封顶(用于农产品生活超市84㎡、客户服务中心48㎡、小邮局17㎡、摄影台和网店美工与视觉营销21㎡、创业工作室56㎡、众创空间21㎡、过道25㎡) |
|  | 顶面刮腻子、乳胶漆 | 279 | ㎡ | 腻子处理5遍； 2、砂纸精磨，灯光照平、刷白色乳胶漆1底2面 用于农产品生活超市84㎡、客户服务中心48㎡、小邮局17㎡、摄影台和网店美工与视觉营销21㎡、创业工作室56㎡、众创空间21㎡、过道25㎡ |
|  | 踢脚线 | 97 | m | 1、人工、水泥沙； 2、用于农产品生活超市36.6m、客户服务中心9.5m、小邮局8.8m、摄影台和网店美工与视觉营销13m、创业工作室16.2m、众创空间10m、过道4m) |
|  | 封玻璃门 | 2 | 个 | 12mm钢化玻璃，不锈钢包边 |
|  | 玻璃推拉门 | 1 | 扇 | 12mm钢化玻璃。含：轨道、拉手。规格：1500×24000mm（用于客户服务中心） |
|  | 营销商务公司背景墙屏风 | 8 | ㎡ | 木龙骨骨架，九厘板打底，铝朔板封面。 |
|  | 广告公司背景墙面 | 5 | ㎡ | 木龙骨骨架，九厘板打底，铝朔板封面。 |
|  | 客户服务中心企业背景墙屏风 | 10 | ㎡ | 木龙骨骨架，九厘板打底，铝朔板封面。 |
|  | 运营中心背景墙屏风 | 7 | ㎡ | 木龙骨骨架，九厘板打底，铝朔板封面。 |
|  | 窗帘盒 | 60 | m | 1、12厘夹板切割衬底，侧面封埃特板 。 2、不含腻子乳胶漆或表面装饰。 |
|  | 窗帘 | 60 | m | 高端加厚3层物理梭织遮光窗帘，原料成分: 混纺，遮光80%以上，含加工辅料、人工费（如：包边、打孔、剪裁等）；现场测量，安装。 |
|  | LED格栅灯盘 | 33 | 套 | 参考福森（灯盘保两年，灯管保一年）(用于农产品生活超市12套、客户服务中心6套、众创空间8套、过道7套) |
|  | 明装LED射灯 | 9 | 个 | 三星，3W，用于入口接待处形象墙 |
|  | 电线路改造（强电） | 279 | ㎡ | 1、阳工牌2.5平方BV铜塑电线，4平方BV铜塑电线，外套PVC绝缘线管，标准阻燃底盒，人工和材料； 2、不含室外主线、灯具、换气扇等电器类，含空气开关或漏电开关、插座、开关。 3、含灯具安装，不含水晶灯及复杂灯型安装 (用于农产品生活超市84㎡、客户服务中心48㎡、小邮局17㎡、摄影台和网店美工与视觉营销21㎡、创业工作室56㎡、众创空间21㎡、过道25㎡) |
|  | 辅助项目 | 1 | 批 | 1、垃圾清理：装修垃圾外运。 2、材料搬运 3、竣工保洁 |
|  | 农产品货物 | 1 | 批 | 特色农产品，采购金额约为10万元，中标后按以下品种提供清单及单价供采购方选择。 广西南宁特产-大同荔枝干肉干妃子笑300g六月红牛皮纸、广西南宁特产-北流大同荔枝干肉干妃子笑300g手提绿盒、大同荔枝干六月红500g装好吃多肉厚小核、广西南宁特产北流大同荔枝干肉干妃子笑绿盒装500g、广西南宁特产—沽里语茵山茶油 食用油礼盒装500ml*2、广西南宁特产—沽里语茵山茶油 食用油1L 一级金罐、广西南宁特产—沽里语茵 山茶油茶笑油 体验装100ml、广西南宁特产—沽里语茵 山茶油茶笑油 儿童装100ml、广西南宁特产—沽里语茵山茶油 500ml家庭装金罐、广西南宁特产—沽里语茵山茶油 500ml 家庭装红罐、广西南宁特产—猴天下菠萝蜜干 果脯蜜饯 水果零食90克、广西南宁特产—猴天下 圣女果干 零食 干货200克、广西南宁特产—猴天下 综合果蔬干130克 零食小吃、广西特产 百鸟衣茉莉花素月饼 1000克*1个+125克*2、广西横县特产 百鸟衣茉莉花素月饼 125克*8个装、广西横县特产 百鸟衣茉莉花素月饼 125克*4个装、广西宜州特产—王媒婆木瓜金丝1000克瓶装 香辣脆爽、广西宜州特产—王媒婆木瓜金丝500克瓶装 美味酱腌、广西特产—姑娘江荷叶三清茶 代用茶50克（2.5g×20）、广西南宁特产—猴天下香菇脆120克 蔬菜蔬果干天然营养、广西南宁特产—猴天下 芒果干 蜜饯食品 150克、广西南宁特产—猴天下 凤梨干 菠萝干220克、广西南宁特产—猴天下 凤梨干 菠萝干220克、广西南宁—民族工艺 广西铜鼓纪念币6枚、广西凤山特产—凤特食品核桃 核桃仁4斤装、广西凤山特产—凤特 巴马长寿 火麻汤320ml、广西凤山特产—凤特 巴马长寿 火麻汤320ml*2、广西河池特产—都鑫黄金砂糖/砂糖/糖350克袋装、壮锦家饰包装礼盒、壮锦家饰包装盒（中）、壮锦家饰手提袋、蓝印花壮锦三折钱包、蓝印花壮锦7寸单色相框、蓝印花壮锦杯垫套件、蓝印花壮锦大爆炸针线盒、蓝印花壮锦大号梳理包、蓝印花壮锦大首饰包、蓝印花壮锦单层首饰盒、蓝印花壮锦订线笔记本（小）、蓝印花壮锦订线笔记本（中）、蓝印花壮锦订线笔记本（大）、蓝印花壮锦挂袋、蓝印花壮锦扇形化妆包（大）、蓝印花壮锦手镜、蓝印花壮锦纸巾盒、蓝印花壮锦桌旗、蓝印花壮锦扇套上下拼、蓝印花壮锦笔袋、蓝印花壮锦靠垫、蓝印花壮锦餐桌用品两件套、蓝印花壮锦笔筒、蓝印花壮锦60K万用手册、蓝印花壮锦眼镜袋、蓝印花壮锦万用袋、蓝印花壮锦大号多功能包、蓝印花壮锦纸芯相册、美在广西手绘艺术丝巾（壮锦）、广西河池特产—都鑫黄金砂糖/砂糖/糖350克×10袋提装、广西南宁特产—桂荣香肉条/猪肉条/零食肉铺香辣味70g、广西南宁特产—桂荣五香/泡椒手撕牛肉条/休息食品60g、广西南宁特产-桂荣牛肉五香味酱卤制品 休闲零食75克、广西特产—桂特 百香果果脯/果脯155克、广西贵港特产-仙珠桂圆肉 龙眼肉 桂圆干200克礼盒、广西贵港特产-览众山罗汉果 仙果200克12只、广西贵港特产-览众山龙眼干桂圆干 果干 果脯350克、广西贵港特产-览众山荔枝干 荔枝果干500克、广西防城港特产-喜茗 金花茶珠茶 花朵茶100克、广西防城港特产-喜茗 金花茶花蕾茶 饼仔茶 150克、广西防城港特产-喜茗 国茗天设苞衣茶 金花茶 芽鞘50克、广西特产-民族特色 小桶袋 布袋 手机袋 女包小包、广西百色特产-壮族特色麽乜香包 艾叶香囊 端午香包、广西北海特产-珍惠琳 麻辣鱿鱼 鱿鱼丝 100克、广西北海特产-珍惠琳 黄金鱿鱼 鱿鱼丝 100克、广西巴马特产-益寿源 火麻油香鸭 蒸香鸭 500克、广西桂林特产—美福浓罗汉果鲜果/原味干果单个 15克、广西靖西特产-绣球8cm 特别定制百年好合字样 结婚喜庆、广西防城港特产—桂人堂红茶袋泡茶32克（1.6×20袋）、广西巴马特产—磨师傅山茶油/纯油3.6升（1.8升×2瓶）、广西防城港特产-桂人堂 金花茶特级绿茶176克 大叶种、广西宁明特产-正珠黄皮酱250克 卷筒粉饺子酱 甜面酱等 |
|  | 移动终端 | 4 | 台 | 3G+WIFI/ Android 4.4 /RAM 1.5GB,ROM 8GB /四核1.2GHz /前置130w后置300w/WXGA(1280x800) |
|  | 商品展示柜 | 3 | 组 | 尺寸:1000*300*3000mm 材料：铝合金主架 (不包含装饰射灯、玻璃) 展柜结构介绍：边框颜色有三种流行色：金色、银色、黑色。不说明默认发黑色。上面为20公分灯箱，下面为50公分柜子对开门，材料为0.9厘中密度板，中间为3层玻璃搁板，4个空档，搁板为8mm玻璃,侧面，背面，门为5mm玻璃，（门分推拉门和对开门） |
|  | 移动终端体验台 | 2 | 张 | 台面：优质木质白色烤漆；底座：高度防腐拉丝不锈钢；尺寸：长 宽 高 （单位•毫米）；1200*600*900；包含配套两张椅子。 |
|  | 灯箱式挂图 | 2 | 个 | 产品尺寸：600*900（mm） 可视尺寸：520*820（mm） 铝材尺寸：4cm宽 灯箱颜色：默认颜色为闪银色 |
|  | C2C实战教学系统 | 1 | 套 | 1. 前台功能 1.1. C2C商城展示 1.2. 商城商品分类 1.3. C2C店铺分类 1.4. 商品搜索和筛选（包括按商品分类、按关键词、按价格区间、按品牌） 1.5. 商品搜索结果排序（包括按商品销量排序、按信用度排序、按商品价格排序、按商品浏览量排序、按商品上架时间排序） 1.6. 按店铺搜索 1.7. 帮助中心 1.8. 购物车 1.9. 收藏夹 2. 买家用户中心 2.1. 完善、修改个人资料 2.2. 阅读、发送短消息 2.3. 添加好友 2.4. 查看我的咨询 2.5. 收藏的商品及店铺 2.6. 添加管理收货地址 2.7. 我的店铺优惠券及积分 2.8. 查看我的购物车 2.9. 申请开店 3. 买家订单管理 3.1. 订单检索（包括按订单号检索订单、按下单时间区间检索订单） 3.2. 按订单状态查看订单（包括待付款、已提交、待发货、已发货、已完成、已取消） 3.3. 点击付款 3.4. 确认订单 3.5. 取消订单 3.6. 评价订单 3.7.订单进度查询（点击物流单号，查询物流进度） 4. 卖家（学生）用户商品管理 4.1. 手动添加编辑、删除商品 4.2. 批量导入和管理商品（支持淘宝数据包直接导入） 4.3. 商品按名称检索 4.4. 商品按本店商品分类检索 4.5. 商品按状态检索（包括按上架的商品、按下架的商品、按禁售的商品、按推荐的商品） 4.7. 商品排序（包括按商品名称排序、按商城商品分类排序、按品牌排序、按默认价格排序、按库存排序、按上下架状态排序、按推荐状态排序、按禁售状态排序） 4.8. 批量编辑商品 4.9. 批量删除商品 4.10. 一键清空检索结果 4.11. 统一调整店铺商品参数（包括统一调整本店商品分类、统一调整品牌、统一设置上下架、统一推荐或取消推荐、统一调整价格、统一调整库存） 4.12. 品牌申请 4.13. 设置商品捆绑销售 4.14. 商品咨询管理 4.15. 商品管理类别查看（出售中的商品、仓库中的商品） 5. 卖家（学生）订单管理 5.1. 按订单状态查询订单（包括待付款订单、已提交订单、待发货订单、已发货订单、已完成订单、已取消订单） 5.2. 订单检索包括（按订单号检索、按下单时间区间检索、按买家用户名检索） 5.3. 订单处理（包括确认订单、收到货款、取消订单、调整费用、发货、完成交易） 6. 卖家（学生）店铺后台管理 6.1. 店铺主题设置，可根据需求进行编辑、装修 6.2. 支付方式管理，支持支付宝真实交易 6.3支持阿里旺旺在线客服以及QQ在线客服 6.4. 配送方式管理 6.5. 导航管理 6.6. 友情链接管理 6.7. 营销中心管理 6.8. 店铺分类管理 6.9. 查看我的评价 7. 卖家（学生）店铺前台管理 7.1. 店铺展示（包括店铺信息、推荐商品、新品、分类导航、友情链接、收藏店铺功能、信用评价） 7.2. 商品展示（包括商品图片展示、点击放大镜、加入购物车、收藏商品功能） 7.3. 商品评论 7.4. 商品咨询 7.5. 销售记录 7.6. 商品搜索 8.管理员后台设置 8.1. 网站系统配置 8.2. 卖家开店设置 8.3. 信用评价规则设置 8.4. 卖家二级域名规则 8.5. 地区设置 8.6. 支付方式设置 8.7. 模板编辑（教师用户拥有该权限） 8.8. 平台分类手工添加、编辑、删除管理 8.9. 平台分类批量添加、编辑、删除管理 8.10. 设置产品分类是否显示功能 8.11. 品牌管理功能（包括：品牌审核、添加、编辑、删除） 8.12. 对教师账户进行管理（包括：添加、编辑和删除权限） 8.13. 对班级进行管理（包括：添加、编辑和删除权限） 8.14. 管理卖家（学生）用户（包括：添加、编辑和删除权限）教师用户拥有该权限 8.15. 系统用户分为系统管理员、教师、学生和一般注册用户 8.16. 开店学生按班级进行管理 8.17. 批量修改用户有效时间 9. 平台商品管理（教师对本班级拥有此权限） 9.1. 商品检索（包括按商品名称、按商品分类按状态：禁售的、所有的） 商品排序（包括按商品名称、按店铺名称、按商品分类、按浏览量、按禁售状态） 9.2. 商品批量管理（包括批量编辑、商品批量删除、批量调整商品分类、批量调整品牌、批量调整禁售状态） 9.3. 首页推荐商品管理 10. 平台店铺管理（教师对本班级拥有此权限） 10.1. 店铺班级管理（包括添加店铺班级、编辑店铺班级、删除店铺班级） 10.2. 店铺分类管理（包括添加店铺分类、编辑店铺分类、删除店铺分类） 10.3. 店铺管理（包括编辑更改店铺状态、店铺审核、店铺搜索） 11. 平台交易管理（教师对本班级拥有此权限） 11.1. 平台所有店铺订单统一管理功能 11.2. 订单检索功能（包括按订单号检索、按店铺名称检索、按买家名称检索、按支付方式检索、按下单时间区间检索、按订单金额区间检索） 11.3. 订单排序功能（按订单号排序、按店铺名称排序、按下单时间排序、按买家名称排序、按订单总额排序、按订单状态排序） 11.4. 订单状态检索和排序功能（包括待付款状态、已提交状态、待发货状态、已发货状态、已完成状态、已取消状态） 12. 平台管理数据分析（教师对本班级拥有此权限） 12.1. 销售明细统计分析 12.2. 按日期统计销量 12.3. 按订单金额统计 12.4. 注册会员购买统计 12.5. 商品访问次数排行功能 12.6. 教师根据学生店铺各项指标进行手动打分 13.店铺营销 13.1.支持分享到新浪微博、腾讯微博、微信、QQ空间、QQ好友等主流社会化媒体，同时支持真实在线交易 13.2店铺直通车营销功能 13.3店铺钻展营销功能 13.4天天特价营销功能 13.5聚划算营销功能 14.物流管理 14.1.支持真实物流发货流程 14.2.主流物流在线跟踪功能（支持顺丰、圆通、申通、EMS等15家主流物流公司在线跟踪） 15教学功能 15.1.按班级进行管理（添加、修改、删除班级信息） 15.2.学习中心 八大学习板块，每个板块涵盖多个子任务 15.2.1帐号设置 15.2.2买家体验 15.2.3店铺设置 15.2.4店铺装修 15.2.5商品管理 15.2.6物流管理 15.2.7在线交易 15.2.8营销中心 15.3.测评中心 八大测评板块，对每个子任务完成情况进行测评 15.3.1帐号设置 15.3.2买家体验 15.3.3店铺设置 15.3.4店铺装修 15.3.5商品管理 15.3.6物流管理 15.3.7在线交易 15.3.8营销中心 16. 平台其他功能模块 16.1. 文章分类管理功能（包括文章分类添加、文章分类编辑、文章分类删除） 16.2. 文章管理功能（包括文章分类添加、文章分类编辑、文章分类删除） 16.3. 数据库备份、恢复 16.4. 友情链接管理 16.5. 前台HTML模板管理，支持鼠标拖曳排版功能 16.6. 多种支付手段，和银联、支付宝等支付手段对接，能进行收款操作 16.7. 缓存更新处理 16.8. MVC三层架构 16.9. 网站报表统计功能 17.投标时必须提供软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 18.必须免费提供云服务器空间使用。 19.必须免费提供商城域名购买及备案 20.投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 21.按以上技术要求内容，必须提供相同配置的软件一套现场演示。 |
|  | 智慧教室网络教学系统 | 2 | 套 | 一、移动网络教学软件服务端 （1）开放的系统框架：提供开放的系统框架，可内嵌集成用户惯用的桌面软件（MSOffice软件、几何画板软件等），支持此类软件文档格式（doc/docx/dot/dotx/dotm,xls/xlsx、xlt、xltx、xltm，ppt/pptx/pot/potx/potm,gsp/gs4）的创建、打开、编辑与存储，支持将符合规范的第三方软件加入到系统框架中管理与调用，用户可以内嵌式创建、打开、编辑、生成各应用对应的文档。 （2）透明资源面板：提供透明资源面板，用户可以自由管理自己的素材；可将集成框架Office应用文档中的对象（包括文字、公式、自选图形、艺术字、文本框、图片等）自定义为 SMR 格式的素材，并在面板中组织、管理和预览。并且支持将自定义的素材插入到Office各应用文档和白板之中，插入到内嵌的Office应用的对象与创建时保持一致，一个office应用中定义的素材，可以在其他应用中插入。支持将操作系统中的任意文件扩充为新的素材。 （3）海量的矢量学科图形积件：产品提供海量的多学科矢量图形积件，包含语文、数学、物理、化学、生物、地理等学科，用户可在集成框架的各应用中调用这些积件并组装出各类复杂的学科图形；积件是矢量的，具有放大缩小不失真的特点；能够自由拆解、重新组装和编辑。 （4）文字流公式、Tex自定义：可以将公式直接插入Office文本框/占位符/幻灯片的备注中，并且支持将公式和公式外的文字统一选择和设置字体大小、颜色等属性；支持Tex码自定义和快速输入。 （5）丰富的用户模板：内置MSOffice三大应用（Word、Excel、Powerpoint）的教学通用模板，支持模板目录的自定义与管理，用户可以手动导入docx/dotm/dot/potx/potm/pot/xltx/xltm/xlt等格式的文档为自有模板 （6）备、讲两套界面，一键切换：软件同时提供适合个人电脑的备课界面和适合于互动教学设备(电子白板、交互式投影仪、一体机等)的讲课界面；使集成框架内嵌的各应用（MSOffice、几何画板、白板软件等）同时具有两套不同的交互界面，备讲一体，一键切换。 （7）提供互动教学软件的基本工具和功能：提供包括绘笔、板擦、新建/删除/前后切换白板页、幕布遮挡、聚光灯、放大镜、黑屏、屏幕键盘、截屏、屏幕批注、图形绘制等基本工具和功能。 （8）全媒体展示平台：支持通用格式文档的打开和展示和手写批注，包括Office文档（如doc /docx /dot /dotx /dotm,xls/xlsx、xlt、xltx、xltm，ppt/pptx/pot/potx/potm等）,几何画板文档（gsp/gs4等），pdf文档、主流媒体格式（avi、mp4、mkv、mg、mpeg、mov、3gp、flv、swf、rm、wmv、asf、rmvb、flac、mp3、ogg、wav、wma）、图片（jpg、png、gif、bmp、emf、wmf、jpeg、tiff、pict）、网页（htm;html）、rtf等格式文档。 （9）Office 文档批注：支持绘笔在 MSOffice 文档中和PPT放映状态下的直接批注，批注内容可存储为 MSOffice 墨迹对象。 （10）增强幻灯片播放：支持PPT播放状态下聚光灯、放大镜、幕布遮挡、黑屏工具的配合使用。 （11）支持板中板功能，可以在集成软件的各应用前端下拉白板书写内容，支持板中板大小的手动调整和隐藏，支持PPT放映状态下板中板的调用。 （12）手写文字：支持白板和板中板的手写文字功能，可以将用户手写的文字原笔迹缩小并依次逐行排版。 二、智慧教室移动多媒体教学软件平板端 （1）遥控教学：教师通过平板端可实时、可视化地遥控教学屏幕授课，从而能够脱离讲台的限制，走到学生中间与学生零距离的互动。 （2）拍照上传：支持将平板端实时拍摄的相片和平板端本地的相片一键发送到教学大屏显示和批注，支持多张图片的对比点评。 （3）私密信息的隐藏/显示：可以将当前幻灯中的备注内容在平板端单独显示而教学大屏上不显示。支持将服务器端指定文件夹的文件列表单独显示在移动平板端而教学大屏端不显示，通过文件列表可以遥控大屏打开指定的文件。 （4）幻灯片跳转：平板端单独显示当前PPT文档所有幻灯片的缩略图，点击缩略图则教学大屏中的PPT自动跳转到对应的页面显示。 (5)适合任意的多媒体教室环境：在不改变学校现有的教学环境的基础上，能够将学校的普通投影环境、电子白板教学环境、一体机教学环境、交互式投影仪教学环境等升级为新型移动多媒体教学环境。 三、移动网络教学软件集成备课软件 开放的系统框架：可内嵌、集成用户惯用的桌面软件（Office 软件、几何画板等），支持此类软件文档格式的创建、打开、编辑与存储；提供透明资源面板，用户可以自由管理，任意扩充自己的素材；提供海量的多学科矢量图形积件，能够自由拆解、重新组装和编辑；支持文字流公式、Tex 码的自定义和快速录入；提供丰富的用户模板，支持模板目录的自定义与管理，可手动导入 Office 等格式的文档为自有模板。 四、无线伴侣 网络标准：802.11 b/g/n；传输速率：300Mbps；频率范围：单频（2.4-2.4835GHz）；支持USB 2.0 接口；内置天线；无线安全：支持 WPA/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密方式 五、教师平板 9.7'TFT(XGA)Android5.0/LTE全网通4G与3G/TD-LTE/FD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/GSM Quslcomm/APQ8016(1.2GHz Quad)2GB/16GB(MicroSD可扩展到128G）/前置200W,后置500W/加速度传感器，RGB传感器/6000mAh/机身仅厚7.5MM/安全卡扣/BT4.1/内置GPS导航，支持GLONSS导航/502.11a/b/gn 六、商务要求 1、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 2、为保证软件兼容性教学软件服务端、教学软件平板端、移动网络教学软件集成备课软件必须同一品牌，投标时必须提供彩页或官网截图证明文件并加盖原厂家公章； |
|  | 电子商务实训终端 | 61 | 套 | 1．CPU：英特尔酷睿四核I5-4460，主频≥3.2GHz，缓存≥6M 2．内存：≥4G DDR3 1600MHz，最大支持16G内存 3．硬盘：≥1000GB SATA III 6Gb/s硬盘, 最大容量2TB, 支持SSD硬盘 4．显卡：GT705 1G高性能独立显卡 5．接口：全机提供≥6个USB接口（前置2个，后置4个，至少2个USB3.0），一组PS/2接口，主机原厂带2个串口，1个并口。 6．键盘、鼠标：≥5个独立可自定义功能键USB抗菌防水隔电键盘（投标时必须提供权威部门抗菌测试证明材料复印件）+USB光电鼠标（投标时必须提供抗菌测试报告复印件） 7．操作系统：配正版Windows7 64位专业版操作系统 8．网卡：集成千兆网卡，集成声卡 9．电源：300W 80PLUS铜牌标准节能电源 10．机箱：立式标准机箱，主机通风口处内置可拆卸清洗防尘罩（投标时必须提供与功能相符产品厂商彩页，加盖厂商公章）。 11．网络同传/硬盘还原：具备网络增量拷贝、断点续传、分区拷贝、网络故障定位、批量网络备份/还原/告诉数据传输、数据加密传输、网络传输登陆认证、全图形化界面并支持鼠标操作等功能。投标时必须提供与主机同品牌的保护卡系统软件的国家版权局著作权证书扫描件（加盖厂家公章，原件备查）和原厂网络同传功能的第三方评测报告复印件，否则投标无效。 12．显示器：≥21.5英寸宽屏LED背光液晶显示器，宽屏比：16：9，双接口DVI和VGA/背光技术LED。 13.原厂有限质保期≥3年，产品厂家400或800电话报修，免费上门服务，全年无休，7*24小时电话响应，4小时上门，下一工作日内修复，如不能及时修复需提供相同性能的备用机； 14.产品资质认证（投标时须提供相关证明文件）： 产品的3C认证证明；提供国家节能认证和政府节能采购清单、电磁B级认证、防雷（抗浪涌）认证，高低温、湿热环境适应性认证，噪音≤20dB认证，阻燃（防火）V-0级认证，ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。 15、投标时必须提供产品生产厂商针对本项目的授权证明原件、售后服务承诺书原件及供货证明原件。 |
|  | 实训电脑桌 | 90 | 张 | 1、 现场定制，双连体电脑，规格参考尺寸：1400mm长×700mm宽×750mm高，每个学生位宽度不低于750 mm，电脑桌内设布线暗槽，保证各类线缆不外露，主机位置散气良好。 2、 材料说明：桌子全部采用三聚氰胺双饰面板制作，面板25mm厚，其它15mm厚，要求美观大方，全部采用1mm厚PVC及热溶胶材料，机器全自动封边技术；配五金配件、桌脚配防潮脚垫。 3、 投标人必须在投标文件生产厂家的木材经营（加工）许可证证书复印件（加盖厂家公章）； 4、投标时必须提供产品厂家针对本项目出具的产品授权书原件、供货证明原件、免费保修售后服务承诺书原件。 |
|  | 教师控制桌 | 3 | 套 | 教室专用讲桌，1.6m*0.8m*0.75m，桌子三面侧板高于桌面10厘米，鸭嘴边，配高脚转椅 |
|  | 学生椅子 | 180 | 张 | 櫈面16毫米三聚氰胺贴面环保板，櫈子钢管厚1.2毫米，钢木椅，。 |
|  | 机柜 | 3 | 个 | 19英寸标准网络机柜， 9U综合布线机柜 600m*600*450m，带电源板220V/25A; 固定板1个，排插1个，风扇1个 |
|  | 网线 | 12 | 箱 | 五类非屏蔽双绞线 305米/箱 |
|  | 辅助材料 | 3 | 批 | 1、包含电脑机房安装使用的电源线、PVC管材，插座、水晶头、排插、空气开关等材料，包工包料。提供网线，电源线、水晶头、10孔插座、不锈钢槽、线槽、线管、绝缘套，钉子，卡扣,波纹管等项目的施工材料、必须符合国标要求，网络标识规范合理。电脑安装调试运行，本项目安装调试并完成验收所需要的材料及人工费用等。 2、施工要求： （一）强电布线 1）强电的火线、零线、地线应选用不同颜色的电线，以示区别。其中，火线为红色；零线为蓝色；地线为黄绿色或绿色或黄色。 2）教室内的电源线要考虑所有用电设备的功率以及留有一定的冗余，一般采用≥2.5平方的单芯铜芯线。 3）所有电线的安装应按照有关电工技术标准的规定安装，布线沿墙边（角）走线，横平竖直。 4）电源线统一在防踩踏金属线槽内采用PVC管安装，采用管卡固定，线管之间须用连接套件连接。 5）电源线引入教室控制操作台内，须连接10A或15A的扁三插电源插座。 6）须用电源插排连接电源插座，为计算机终端、网络交换机等设备供电。 7）电源线与电源插座的连接处、电源线与空气保护开关的连接处要连接紧固，以免出现线路发热、接触不良等故障，电源线必须可靠接地。 （二）弱电布线 弱电线路须有线槽保护。线槽使用塑料膨胀或木栓加自攻螺钉固定，须稳固可靠。线槽之间须用连接套件连接。 |
|  | 交换机 | 9 | 台 | 1. 传输速率：10/100Mbps 2. 背板带宽：19.2Gbps 3. 包转发率：6.6Mpps 4. 端口数量：24个固定百兆以太网电接口 5. 控制端口：1个Console RS232口 6. 扩展模块：1个扩展插槽+1端口百兆以太网光接口模块（15KM）+2端口百兆以太网SFP接口模块+1端口千兆以太网电接口+1端口千兆以太网SFP接口模块+2端口千兆以太网电接口模块+2端口千兆以太网SFP接口模块 |
|  | 空调 | 3 | 台 | 5匹， 定频 5匹 清新风柜机 单冷 空调，3相电源 |
|  | 电子商务C2C创业实训基地文化建设 | 1 | 项 | 1、实训室内墙面刮腻子、乳胶漆：用于众创空间11.4㎡ 2、实训室内埃特板隔墙：摄影台和网店美工与视觉营销23.56㎡ 3、玻璃隔断：用于摄影台和网店美工与视觉营销8.6㎡ |
|  | 前台 | 2 | 张 | 电子商务创业办公区前台办公柜及椅子 |
|  | 前台背景墙 | 1 | 项 | 木龙骨骨架，九厘板打底，铝朔板封面。(含LED灯带)，铝塑板底+水晶字。根据实际定制，包工包料。 |
|  | 会议桌 | 1 | 张 | 3000*1200*750mm 面板采用25mm厚一级密度板制作，其它采用15mm厚，支架采用不锈钢管 |
|  | 会议椅子 | 13 | 张 | 1、靠背椅子； 2、材料：软面高靠背 3、结实耐用 |
|  | 模拟办公桌椅 | 16 | 套 | 1、规格（mm）：1400长*600宽*700高 2、材料：全部采用优质一级中纤板制作，面板25mm厚，机架为半包围型设计，主机背面设计挡线板，桌面上安装15cm高挡板，面板后下方安装板式线槽，配蛇形引线管，支架采用优质钢管制作，闪银色烤漆，整体结实耐用。 3、含椅子 |
|  | 模拟办公桌椅 | 3 | 套 | 配套标准办公桌椅，四人位，规格：跟据现场定制，板材：绿色环保防火板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为高密度板，板材台面板厚度16mm，PVC胶边封边。所有基材均达到国家环保（国家检测E级标准）要求，甲醛含量达欧洲免检产品标准 |
|  | 交换机 | 3 | 台 | 应用层级：二层 传输速率：10/100BASE-TX端口,10/100/1000BASE-T端口,RJ45,1个Console端口(RS232),24个10/100M自适应RJ45端口,2个1000Mbit/s Combo口 端口数量：26个 |
|  | 多媒体液晶触摸一体机 | 7 | 台 | 一、显示屏： 1、液晶屏: 84寸LED液晶A+显示屏，采用高强度铝合金结构，表面为汽车烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全。 2、 分辨率：图像物理高清分辨率1920×1080（全高清1080P点对点显示），屏表面采用具防眩光特殊处理的AG钢化玻璃.有效防尘、防水、防潮、防暴防刮擦；整屏无似镜子效果，视觉无反光和眩光，书写流畅无灼烧感。 3、 亮度：≥400cd/m2 4、 对比度：4000:1 5、 可视角度：≥178° 6、 屏幕比例：16:9 7、 面板快捷键设计：面板两边各有不少于18个快捷键，配中文标识，支持快捷键定位，通过触摸一端的软快捷键可以使白板软件即刻跟随到同一端 8.硬件触摸技术:同时触摸点数：2点 二、电视系统配置 1、 图像制式：支持PAL、SECAM、NTSC 2、 喇叭输出功率：前置式喇叭 10W×2 3、 输入：USB输入*2.HDMI输入*3.VGA输入*1.Y输入*1.PB输入*1. PR输入*1.YPBPR*1 AV输入*1 TV输入*1 AV Audio L输入*1. AV Audio R输入*1 4、 输出：Spdif输出*1.AV输出*1. 5、 伴音预置模式：标准.电影.运动.音乐.用户 6.待机功率：＜1W 三、内置电脑配置 1、 侧拉插拔式OPS微型工控PC设计：功耗低，性能稳定，整体安装、拆卸方便、利于售后维护和升级更有效地利用空间，节省黑板改造费用。 2、 CPU：intel Core i3-3220M 3、 内存：4GB 1333MHZ SO-DIMM DDR3 4、 硬盘：Storage Disk【2.5" 5400rpm 320G】 5、 后面板接口：2*USB 2.0 1*Line out 1*MIC in 6、 以太网：Realtek8111E 10/100/1000Mpbs 7.WIFI/3G：802.11/b/gn 四、设备稳定可靠性 1、产品生产厂家通过软件企业认定（投标时必须提供证书复印件并加盖产品厂家公章）。 2、产品通过中央电教馆 2013年或之后的功能测试（投标时必须提供相关证明文件并加盖产品厂家公章）。 3、产品要求为非OEM产品，液晶触摸一体机与教学软件为同一品牌，确保产品整体及各个功能模块的运行稳定。 五、教学软件 1、基本功能：可在液晶触摸一体机上实现互动教学，例如书写、标注、绘图、调用课件等功能。 2、软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。所有的下级菜单图标都配有中文标题。 3、学科绘图功能：能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能。 4、实验仪器绘图功能：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等。 5、专用学科工具：能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具。 ▲6、图片素材：能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅；提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。 7、配套教学资源：配套的资源要求按国内主流教材，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材大体保持同步。 ▲8、配套实验软件：配套提供仿真实验软件，实现实验教学与液晶触摸一体机教学完美结合；实验包括卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量不少于100个；幼儿实验的学前教育专业不少于8个； 9、配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案； 10、软件资质:白板软件、配套教学资源、试题工具、实验软件及液晶触摸一体机要求为同一品牌，投标时必须提供白板软件、配套教学资源、试题工具、实验软件的著作权证书复印件并加盖厂家公章，以证明软件的合法知识产权，原件备查。 11、如有请提供中央电教馆教学资源库对该品牌一体机的授权证明文件，方便教师可通过一体机连接和应用中央电教馆教学资源库。 六、网络资源库 配备教学资源、资源库容量超过300G，能覆盖国内包括人教版、北师大版、苏教版、华师大版等至少7种或以上主流的教材版本，教学资源库至少能提供1万个以上课件动画，资源可以按教材、分部、学科、年级进行检索，也可以输入关键字按资源名称、种类、创建日期等多种形式进行组合搜索，用户可以实现资源上传、审核、评分、收藏、点击排名等功能，实现学校间资源共建共享。 七、商务要求 1、液晶触摸一体机具有NCTC检测的MTBF 4万小时证书，投标时必须提供证明文件并加盖厂家公章，原件备查； 2、液晶触摸一体机具有国家合格评定国家认可委员会（CNAS）资质认定机构出具的触摸一体机环境试验报告（含高温负荷实验、高温贮存实验、恒定湿热实验、低温负荷实验、低温贮存实验、温度变化实验）。投标时必须提供实验报告复印件并加盖原厂家公章，原件备查； 3、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及原厂整机三年保修（液晶屏一年保修）售后服务承诺书原件。 4、投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件彩页或有关说明（生产厂家确认技术说明书）并加盖厂家公章，以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与彩页不同的，以彩页/生产厂家确认技术说明书为准）。 5、彩页/生产厂家确认的技术说明书与演示参数不一致的，以实际演示参数为准。 |
|  | 服务器 | 1 | 台 | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 芯片组：Intel C610芯片组 处理器：2*Intel_Xeon_E52620V3_2.40GHz 内存：4*16GB_2Rx4_PC4_17000R_RDIMM DDR4内存，≥16条扩展插槽，≥512GB内存扩展 硬盘：3块热插拔_1TB_SATA6.0G/s_7200r_2.5 RAID功能：本次选择Raid 500阵列卡,支持RAID0,1,5,10，客户可以根据需求自动选择RAID功能,,起到保护硬盘数据安全作用 网卡：≥标配2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器 电源：电源输出功率≥750W铂金 1+1 冗余电源，可选750W钛金电源，可选1100W高功率电源 光驱：超薄_DVD_RW_SATA_2U3.5机型 冷却系统：支持3+1冗余热插拔系统风扇 I/O扩展：扩展槽最多支持≥6个PCIe 3.0接口, 5个USB接口，1个串口,2个VGA接口 服务器管理：标配千台以上服务器节点的管理授权，IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制及电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能； 能耗管理工具：支持上千台服务器功耗管理，自动向用户推荐不降低性能的能耗优化策略，可灵活预设功耗；生成服务器节点生成能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率（3个月试用版） 机柜规划：要求提供数据中心基础设施规划工具—RLPC；以机柜为单位精确计算输入功率、散热量峰值及重量，方便客户进行机柜供电、散热及承重规划，合理配置UPS和空调系统，避免投资浪费，降低整体总拥有成本； 固件升级工具：提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现服务器包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级； 故障定位：标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断； 安全：本次选择TCG1.2的TCM可信安全模块，配套数据保护盾软件； 信息安全资质: 原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级，投标时必须提供认证证书复印件； 服务：原厂商3年保修，原厂上架安装或系统安装服务；为保证设备的可靠性服务，投标时必须提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件；7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话。 为保证提供产品质量及售后服务，投标产品在南宁设有办事处或分支机构，投标时必须提供工商证明文件并加盖厂家公章。 |
|  | B2C实战教学系统 | 1 | 套 | 管理首页 1.1 友情链接（包括友情链接添加、友情链接修改、友情链接删除） 1.2 拓展信息 1.2.1 后台菜单（包括菜单添加、菜单修改、菜单删除） ▲1.2.2 淘宝转换（包括淘宝数据导入、图片格式转换、导出为淘宝数据） 1.2.3 淘宝图片上传（注:如果您上传是淘宝tbi格式图片，请在“淘宝图片转换”中转换成jpg格式.） 1.3 数据备份（包括数据备份、恢复数据、数据修复、执行SQL） 商城设置 ▲2.1.基本设置（所有设置、核心设置、基本信息、客服设置、图片设置、邮件平台、积分设置、库存设置、注册设置、展示设置、其他设置） 2.2. 包装方式（包括包装列添加、包表修改、包装删除） 2.3. 支付方式（包括支付列表配置、支付编辑、支付卸载），支持多种支付方式功能 2.4. 配送方式（包括配送列表配置、配送区域设置、配送卸载），支持多种配送方式功能 商品管理 3.1 分类管理（包括分类添加、分类编辑、分类删除） 3.2商品信息（包括商品添加、商品修改、商品删除、批量修改编码、商品回收站） 3.2.1 商品搜索（包括商品关键字、供货商、下载全部商品信息） 3.2.2商品批量处理（包括批量上架商品、批量下架商品、批量模板、批量品牌和批量移动） 3.2.3 商品列表排序方式（包括商品价格、库存量、登记日期） 3.2.4 商品分类搜索 3.2.5商品回收站功能（包括商品还原、商品删除） 3.2.5.1 商品回收站的排序方式（包括商品价格、商品库存量、商品登记日期） 3.3 商品类型（包括商品类型的添加、编辑、删除、商品属性列表） 3.4 商品品牌（包括商品品牌的添加、编辑和删除） ▲3.5 团购管理（包括团购添加、修改和删除） 订单管理 4.1 客户订单 4.1.1 客户线下支付（包括线下订单删除） 4.1.2 订单列表（包括订单修改、订单删除） 4.1.2.1 按订单状态查询订单（包括已提交订单、已审核订单、已付款订单、已发货订单、已妥收订单、已取消订单、退货完成） 4.1.2.2 订单详细搜索包括（按订单收货人、按订单电子邮件、按订单号码） 用户管理 5.1 会员资料（包括积分明细、资金明细） 5.2 会员管理（包括所有会员、一般会员、管理人员） 5.2.1 所有会员（包括会员添加、修改和删除） 5.2.2 一般会员（包括会员添加、修改和删除） 5.2.3 管理会员（包括会员添加、修改和删除） 5.2.3.1 会员资料搜索（包括按会员注册时间、按班级、按姓名、按注册ID、按电子邮件、按性别、按电话号码、按身份证号码、按会员编号、按联系地址） 5.3等级管理 5.3.1普通等级（包括等级修改） 5.3.2管理等级（包括等级添加、等级修改、等级删除） 5.3.2.1 管理等级名称（包括系统管理员、教师管理员、分站管理员） 综合管理 6.1 页面管理（包括页面添加、修改和删除） 6.2 导航管理 6.2.1 栏目列表（包括添加导航、头部导航、中部导航、底部导航、帮助中心） 6.3 文章系统模块 6.3.1文章类别（包括文章分类添加、文章分类编辑、文章分类删除） 6.4 广告管理（更换网站模板功能） 6.4.1 轮转广告（包括页面添加、修改和删除） 6.4.2 图片广告（包括广告添加、修改和删除）， 6.5公告管理（包括公告列表添加、修改和删除） 统计管理 7.1 报表信息 7.1.1销售分析（包括商品销售分析、商品热销排名、商品人气排名、下载数据报表） 7.1.2 会员信息（会员消费排行） 7.1.3 流量分析（包括来源统计、日链接分析、月链接分析） 学习中心（包括添加任务、修改任务、删除任务） 评测中心 ▲8.1 评测管理 8.1.1评分设置（包括评分设置添加、修改和删除），商城根据子商城各项指标进行系统自动打分 8.1.2 教师评分（包括班级查询、学生姓名查询、用户名查询、评分项查询） 8.1.3班级设置（包括班级添加、修改和删除） 8.1.4 投票管理（重置相应班级的投票数据（清零）） 8.2 学习管理 8.2.1 分类管理（包括添加分类、修改分类、删除分类） 8.2.2 任务管理（包括添加任务、修改任务、删除任务） 评测排名（包括下载数据报表） 买家用户中心 9.1 会员积分 9.1.1会员积分转换成预存款 9.2 资金明细（当您的预存款金额大于1元的时候在您购物的过程中可以使用预存款进行付款，可以进行会员预存款充值） 9.3 会员订单管理（我的订单） 9.3.1 点击付款 9.3.2 确认订单 9.3.3 取消订单 9.3.4 评价订单 9.4 付款通知 （包括订单号、收货人、手机、邮箱、付款单号、支付方式金额、汇出时间） 9.5 利润记录 9.6 提取现金 9.7 完善、修改个人资料 9.8 收货地址(管理收货地址，最多可以保存3个) 9.9 意见投诉 9.10 好友列表（添加好友） 9.11 消息列表（包括阅读、发送短消息） 9.12 商城帮助中心 商城子站管理 10.1 管理子商城订单 10.2 子站域名与用户名同步 平台其他功能模块 11.1 缓存更新处理 11.2 MVC架构结构 11.3 在线客服功能 11.4 分享链接管理 11.5 淘宝数据同步功能（包含淘宝数据） ▲11.6 商城子母站功能，子商城可独立运营 11.7 子母商城部分数据共享 11.8 加入收藏功能 11.9 网站导航功能 11.10 友情链接功能 12.投标时必须提供软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章，原件备查。 13.必须免费提供云服务器空间使用。 14.必须免费提供商城域名购买及备案 15.投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 16、按以上技术要求内容，必须提供相同配置的软件一套现场演示。 |
|  | 黑白多功能激光一体机 | 5 | 台 | 1. 产品类型黑白激光多功能一体机 2. 涵盖功能:打印/复印/扫描 3. 最大处理幅面:A4 4. 耗材容量CRG 925：约1600页（随机约700页） 5. 内存 :64M 6. 黑白打印速度:18ppm 7. 打印分辨率等效:1200×600dpi，600×400dpi 8. 月打印负荷达到8000页 9. 复印速度18ppm 10. 复印分辨率600×600dpi 11. 连续复印1-29页 12. N合1复印2合1复印 13. 光学分辨率600×600dpi 14. 最大分辨率9600×96 |
|  | 彩色多功能激光一体机 | 4 | 台 | 彩色激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：600×600dpi（图像增强可达1200×1200dpi） 黑白打印速度：14ppm 彩色打印速度：14ppm 内存：64MB 双面打印手动 网络功能支持有线网络打印 无线功能AirPrint打印 |
|  | 传真机 | 5 | 台 | 产品类型激光传真机 颜色类型黑白 涵盖功能传真/复印 介质类型普通纸 介质尺寸A4，Letter，Legal等 介质重量60-90g/m² 供纸容量250页 自动进稿器具有，15页 耗材描述硒鼓KX-FAD297CN，10000页 墨粉KX-FAC296CN，2000页 内存容量3MB |
|  | 吸顶式空调 | 4 | 台 | 5匹单冷吸顶天花机，3相电源 |
|  | 空调铜管 | 48 | 米 | 5P铜管 |
|  | 电子商务B2C实训基地文化建设 | 1 | 项 | 1、实训室内墙面刮腻子、乳胶漆： 用于、摄影台和网店美工与视觉营销125.5㎡ 2、实训室内埃特板隔墙：包含人工、水泥沙、轻质砖；(用于农产品生活超市35.34㎡ 3、砌墙：包含人工、水泥沙、轻质砖；(用于小邮局20.5㎡) 4、推拉门12mm钢化玻璃。含：轨道、拉手。规格：900×21000mm(用于小邮局1扇) |
|  | 文件柜 | 5 | 组 | 尺寸:宽850mm*深400mm*高1850mm、 材质：钢制 |
|  | 饮水机 | 1 | 台 | 额定电压220v，额定功率1250w，制热水能力10L/h。 |
|  | 空调 | 1 | 台 | 3P，单冷，3相电源 |
|  | 针式打印机 | 2 | 台 | 产品类型票据针式打印机（平推式） 打印方式点阵击打式 打印方向双向最短距离寻找定位打印 打印宽度连续纸：76.2-254mm，单页纸：90-257mm 打印针数24针 可靠性打印头寿命：4亿次/针 色带性能600万草体字符 复写能力7份（1份原件+6份拷贝） 缓冲区64KB 接口类型USB接口，IEEE-1284双向并行接口 |
|  | 移动商城APP实战教学系统 | 1 | 项 | 1.手机店铺管理模块 1.1店铺装修 1.2店铺运费、店铺公告、配送范围设置 1.3商品上传与管理（上传图片、价格、型号和详细描述等） 1.4淘宝数据包导入店铺功能 1.5快递物流管理 1.6收款支付管理 1.7钱包管理（绑定支付宝或银行卡、提现、充值） 2.商品分享模块 2.1分享商品（或店铺）到微信好友、微信朋友圈、QQ空间、QQ好友、新浪微博、短信 2.2生成商品二维码并保存（用于线下营销活动） 3.活动策划模块 3.1线上生成二维码，线下活动促销宣传 3.2抽奖活动 4.店铺数据分析模块 订单统计、成交金额统计、PV、UV统计 5.订单处理模块 按订单状态（侍付款、已提交、等发货、已发货、已完成等）进行订单查询、检索、处理。 6.消息提醒功能 交易消息、商品信息、采购信息、退款信息、系统信息 ▲7.货源中心模块 货源中心商品导入到店铺功能、购买货源中心商品 ▲8.新媒体管理平台 8.1店铺管理、商品管理、分类管理、订单管理 8.2与微信公众号对接、公众号粉丝管理 8.3抽奖管理（设置抽奖活动） 9.管理员/教师平台设置 班级管理、卖家管理、店铺管理、评分设置、评分管理 10.教学功能 班级管理、学习中心、测评中心（店铺板块、商品板块、交易板块、推广板块）、评分统计（教师可查看本班学生分值，学生可查看自己的评分分值以及本班排名）。 11、院校电商O2O实战平台 11.1.经销商管理 【申请经销商列表】；添加、编辑、删除账号；分配角色 11.2.手机店铺管理 添加、删除本校手机店铺，院校电商O2O实战平台上会显示已添加的手机店铺中的商品信息 11.3.超市管理 添加、编辑超市信息；删除超市信息；超市支付信息配置；分类管理：可添加、编辑、删除分类信息；超市商品管理；商品快捷导入 11.4.广告管理 添加、编辑、删除广告；广告类型分为；专栏广告可对接相应的专栏信息 11.5.专栏管理 添加、编辑、删除专栏信息；设置专栏预付款金额 11.6.订单管理 生活超市订单管理；专栏订单管理；退款管理 11.7.跑腿管理 【跑腿管理】、跑腿价格设置 11.8．二手信息管理 管理评论信息 12.投标时必须提供软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章，原件备查。 13.必须免费提供云服务器空间。 14.投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 15、按以上技术要求内容，提供相同配置的软件一套现场演示。 |
|  | 平板电脑 | 25 | 台 | 操作系统：Windows 8.1、Android双系统 存储容量：64GB 扩展支持：Micro SD 屏幕比例：16:9 屏幕类型：IPS 屏幕描述：电容屏 指取设备：触摸 WiFi功能：支持 内置3G：支持 3G类型：联通 蓝牙功能：支持 音频接口：3.5mm 视频接口：Mini HDMI USB接口 扬声器 摄像头像素：500W 前置摄像头 后置摄像头 多点触控 |
|  | 计算机硬件系统 | 171 | 套 | 1、CPU ：第四代酷睿≥I5-4590(四核3.3G,6缓存)或以上；Intel H81系列以上芯片组，内存不低于4G DDRIII 1600，1G独立显卡，硬盘不小于1000G SATA2 7200转； 2、塔式机箱，体积小巧，不大于20L； 3、带2个全高PCI Express x1和1个全高PCI Express x16，标配6个USB端口,其中至少2个为USB3.0，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉； 3、显示器：原厂同品牌低辐射21.5寸液晶显示器，分辨率1600x900，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间 ≤5ms，符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证，投标时必须提供低辐射检测报告复印件 4、键盘鼠标：抗菌防水键盘，投标时必须提供抗菌检测报告复印件，1000DPI光电鼠标 5、操作系统：配正版Windows7 64位专业版操作系统 6、非加插原厂板载智能同传，自动判断需传输数据；智能排序，按需求分配IP地址和计算机名；分组同传;排程同传，无人值守全自动部署；同传速度最高可达4GB/Min；提供考试、保护、开放多种使用模式，满足不同需求；IP地址/计算机名可按不同系统独立分配；支持Linux系统保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；实时资产监控； 7、非加插原厂板载电子教室功能，包括屏幕广播、学生演示、网页广播、作业提交、学生举手、远程查看、远程控制、文件传输； 8、预装提供原厂品牌远程管理软件（带介质），能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；可以及时更新操作系统安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对应用程序和登录的网站进行管理；能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；严格控制非法外联和非法入网；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；平台全部功能需支持多种操作系统的管理，如XPE、windows7、Vista系统； 9、性能认证（投标时必须提供认证证书复印件）：3C、节能认证、环境认证、防雷击认证、无铅认证、电磁兼容B级认证，小于30分贝噪音认证； 10、三年免费保修，要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，厂家在广西有维修站超过14家以上并提供证明，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话)； 11、投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目授权书原件和满足用户要求的售后服务保证原件； 12、投标文件中必须提供产品彩页或厂方技术参数证明文件等须对投标所列参数、功能有详细说明，并加盖产品厂家公章。 13、为保证良好的售后服务，投产品在广西区内必须设立有生产厂家认证的办事机构，必须提供生产厂家加盖公章的证明文件。 |
|  | 便携式录播主机 | 1 | 台 | 一、便携式录播主机 ▲1、采用笔记本电脑作为系统主机，一体化设计，方便携带； 2、具备2路HDMI输入，1路高清DVI输入； 3、高清编码保存，算法采用标准H.264/VC1编码，多摄像机生产一个文件，生成标准MP4/ASF格式媒体文件，用任何播放器都可以播放，通过IE浏览无需安装第三方插件即可进行播放，且一个文件存储量小，传输时占用带宽低； 4、全高清采集，所有输入信号（包括教师电脑信号）采集分辨率最高支持1920×1080，采集帧率30帧/秒； 5、设备采用本地硬件采集，录制过程不受带宽影响，在网络断开情 6、支持FLV、MP4、WMV等多种文件格式记录；同时生成多种格式文件； 7、支持H.264、VC1编码，支持同时H.264、VC1编码记录； 8、多路高清视频实时采集、预监、切换、合成； 9、内置大量过场特技效果，无需外接特技切换台即可完成包括淡入淡出、划像、飞入、画中画等常用特技； 10、支持教室内多路信号(视频、音频、计算机屏幕信号、视频展台输出信号)录制、直播、点播； 11、内置存储空间不小于1TB； 12、支持单画面、多画面及资源模式录制，支持同时以多种模式录制、播出； 13、单画面支持高码流、低码流同时录制、播出； 14、各种模式录制生成单一文件（流），利于保存、传输、发布，支持多服务器级联、卫星网络等各种组网方案； 15、支持RTMP、RTSP、MMS等多种业界主流流媒体协议，支持多种协议同时直播； 16、智能自动、人工干预、人工控制三种操控模式无缝衔接； 17、无需借助其他设备，可扩展控制功能，自动和人工均支持特技选择、信号切换、摄像机控制等各项操控； 18、提供软件控制台、摇杆键盘、触摸屏等多种人工操控方式。 19、录播结束，文件可自动上传服务器，无需人工操作； 20、包含网络课程资源平台；自动录播：提供课表、预约等多种自动录播方式；课堂直播、点播及课件下载：并提供评论、评星、搜索等功能；21、提供摄像机手动控制功能，可方便地在录播主机上控制摄像机转动； 22、电影各种模式输出分辨率最高可达1920×1080，至少支持720P/1080i/1080P可调； 23、支持双码流模式录制及直播；可进行高、低码流同时录制、直播； 24、可同时记录多种格式文件，可在保存高码流文件的同时保存信号源原始画面； 25、后期支持多视频剪辑：预览、剪辑、指定帧获取、监视器视频拍照；多画面编辑：添加/删除剪辑、清除时间线、放大/缩小；拆分视频剪辑或音频剪辑、剪裁剪辑；特效：视频过渡、使用效果、添加字幕；处理音频：旁白、调整音频级别、添加音效。 ▲26、提供教学行为分析功能，包括行为准备、行为观察、行为评价。其中行为准备中，可以对教师行为和学生行为进行管理；行为观察可以选择所管理的行为，并且对教师学生行为时间、次数进行统计；行为评价可以对总体行为进行打分及评价。投标时提供软件功能的截图证明并加盖厂家公章。 27、软件系统安装于笔记本电脑中，本系统包含一台笔记本电脑，笔记本配置要求I7/4G/1TB/3个以上USB3.0接口/14寸。 28、投标时必须提供国家版权局颁发的《录播服务器高清录播软件》、《网络直播点播平台》软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章，并提供软件产品登记证书，原件备查。 29、产品要求：录播产品生产厂商通过ISO14001环境管理体系认证，通过ISO9001质量管理体系认证；录播产品通过国家CCC认证、须具有CE认证；以上证书投标时必须提供证书原件的复印件并加盖厂家公章。 30、投标时必须提供录播产品须提供产品彩页加盖厂家公章，提供厂家针对本项目的专项授权书原件和售后服务承诺函原件。 二、无线话筒 1、笔型无线话筒。 （1）重量＜50g，轻巧型。 （2）可置于讲台，也可吊带挂于颈部，还可插在上衣口袋。 (3）可高低调节灵敏度。 (4）使用1节7号电池，连续使用时间≥10小时。 2、配无线接收器 (1)采用UHF频带。 (2)内置PLL无线接收器，可调节30个频点。 (3)双天线双接收模块的分集式无线接收器。 (4)单频道，并可调节音量。 (5)一路音频输出端口，一路音频输入端口。 |
|  | 摄像机 | 1 | 台 | 1.专业摄像机 2. 传感器类型Exmor 3CMOS 3. 传感器尺寸（1/2.8）英寸 4. 光学变焦20倍 5. 拍摄性能 6. 摄像性能AVCHD2.0（1920×1080，50p）和DV格式 7. 录制格式DV格式MP4 8. 无线性能WiFi 9. 其它功能升降格快慢动作的录制，最高可达50帧2倍慢速 10. 通过Wifi-PlayMemories可以遥控操作，同时能传输MP4视频信息 11. 内置LED照明灯 12.存储介质Memory Stick PRO Duo/SD/SDHC存储 |
|  | 三脚架 | 1 | 套 | 1、 云台类型: 球型云台 2、 产品材质: 铝合金 3、 产品类型: 三脚架 4、 脚架节数: 5节 5、 收纳高度: 415mm 6、 承重: 6kg 7、 自重: 1.61kg |
|  | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1、4路话筒输入（带48V幻像供电） 2、2路线路输入、4路线路（监听）输出； 3、全数字矩阵混音，内置自动调音台、电平控制、、智能混音、动态压限、反馈、分频、延时、矩阵切换分配等多种音频处理功能； 4、4组参数记忆、开机恢复功能，更适合教育应用； 5、具备232控制接口，输出音量可由中控控制； 6、具备RJ45控制接口，可通过网络控制矩阵 7、可通过级联扩展设备接口，可通过PC软件进行 8、编程及实时控制； |
|  | 网络直播点播平台 | 1 | 套 | 1. 自动录播：提供课表、预约等多种自动录播方式； 2. 课堂直播、点播及课件下载：并提供评论、评星、搜索等功能； 3. 完善的资源管理功能：包括属性编辑、上传课件、上传SRT字幕、在线剪辑、在线索引打点、审核发布等功能，资源属性符合教育部精品课程元数据标准； 4. 先进的网络教研功能：包括课堂观察（自我反思）、教学评估、专家评估等功能； 5. 完整的统计分析功能：包括直播、点播、评论、评星、点评、评分、任务、消息、用户等统计信息。 6. 完善的用户权限机制：包括管理员、学校领导、外聘专家、教研组及教师。 7、投标时必须提供网络直播点播平台计算机软件著作权证书复印件、软件产品登记证复印件加盖厂家公章；必须提供厂家针对本项目的专项授权书原件和售后服务承诺函原件。 |
|  | 电子商务移动商城实训基地文化建设 | 1 | 项 | 1、实训室内墙面刮腻子、乳胶漆：用于小邮局64.6㎡ 2、实训室内埃特板隔墙：包含人工、水泥沙、轻质砖；(用于农产品生活超市35.34㎡ |
|  | 实训基地网络安全管理系统 | 1 | 台 | 1、网络吞吐量≥3Gbps，并发会话数≥250万，支持带宽600M. 2、具备2个千兆WAN口，2个千兆DMZ口，2个千兆LAN口，2个千兆SFP口，必须是标准2U机架。 3、支持Cache缓存功能。重复数据支持从Cache缓存中提取并返回给用户，提升网速并节省带宽占用。 4、支持多路桥接功能，至少支持四进四出四网桥模式； 5、支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 6、支持标准IPsec VPN组网，所提供产品的VPN模块符合国家技术标准； 7、实时内网的安全状况，包括病毒行为、DOS攻击、端口扫描、异常协议等安全事件的发生时间、用户，帮助管理员管理内网安全； 8、支持识别并封堵含有恶意脚本、挂载木马等危险网页访问行为 9、新用户支持根据源IP段以IP/MAC/计算机名等方式实现账户自动命名；支持认证冲突检测；支持认证失败后的权限管控；支持认证成功后的页面跳转控制。 10、支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求； 11、应用规则总量：支持800种以上网络主流应用，1300条以上规则，其中支持识别管控如P2P流媒体如沸点电视、蚂蚁电视、Sopcast、PPGou、5TTK、NETiTV、奇艺影视、等应用；支持识别管控黄金岛、远航游戏、天台同城游戏中心、4shared、DBank数据银行、百度Hi、rayfile、网易PoPo传文件；可识别游戏茶苑、远航游戏、风雷游戏、面对面视频游戏、赖子游戏、超级舞者、SD敢达OL、水浒棋牌游戏、风雷游戏、特种部队；可识别LogMeIn、向日葵远控、Ammyy-Admin、WinShadow、NetLook2、Kinghoo MCS、行情_港股快车、行情_银河财神通、xns-time、xns-auth等应用 12、具备未知网页的自动识别与分类技术，能够智能识别URL库之外的网页，进而对上网行为进行更全面、准确的管理。 13、支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求； 14、必须支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能；必须支持允许用户浏览帖子但不准发贴功能；必须支持基于关键字过滤SSL加密的论坛、BBS上的发贴行为。 15、可以针对每个用户的连接数进行控制和管理，可对单个用户执行最大、最小带宽策略和带宽保证功能。 16、可基于应用类型/网站类型/文件类型及用户、时间、目标IP等条件分配带宽资源，支持对单个用户\用户组设置日流量、月流量配额功能。 17、支持扩展网关杀毒功能，可以针对HTTP下载、FTP下载、POP3、SMTP等应用进行杀毒，并可以实现针对防DOS攻击、ARP防护事件的告警，以及杀毒事件的告警 18、必须能识别网页中的插件，并过滤含有恶意插件的网页；必须能识别执行脚本的网页，并过滤脚本中隐藏木马等程序的网页。 19、必须能防范三层网络环境中的ARP欺骗问题 20、必须能识别并封堵来自于内网或外网的DOS攻击，必须能识别并封堵端口扫描行为。 21、必须支持审计P2P、流媒体、炒股、网络游戏、FTP、Telnent等应用行为。 22、必须能识别删除、修改扩展名、压缩、加密的外发文件类型并报警，更有效的防止用户内部资料外泄，必须能审计用户通过SSL加密Webmail网站外发邮件的内容，必须能对QQ/MSN所发送文件的内容进行审计。 23、支持报表功能，可以对前一天、前一周或前一个月进行流量、行为等的总体对比。 24.产品及企业资质要求（投标时必须提供下述资质的复印件并加盖产品生产厂家公章，） （1）设备生产厂商售后服务体系通过ISO9001认证。 （2）产品应为国内自主研发，拥有自主知识产权以及相应著作权证书。 25.投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 |
|  | 校园O2O电子商务专业文化建设 | 1 | 项 | 校园O2O基地电商文化建设，根据实际现场定制： 1、设计专业文化长廊、形象墙、海报、挂图、展示画,提供不少于20个内容篇幅的内容设计. 2、制作专业文化长廊、形象墙、海报、挂图、展示画,含2个1500*800*300mm灯箱展示、12个60*60mm挂图、、2面2米*1.5米形像墙、5张海报。 3、专业文化建设项目施工 |
|  | 前台背景墙 | 1 | 项 | 电子商务创业办公区前台办公柜及椅子 |
|  | 模拟办公桌椅 | 5 | 套 | 1、1200*600*750mm 2、材料：全部采用优质一级中纤板制作，面板25mm厚，机架为半包围型设计，主机背面设计挡线板，桌面上安装15cm高挡板，面板后下方安装板式线槽，配蛇形引线管，支架采用优质钢管制作，闪银色烤漆，整体结实耐用。 3、含椅子 |
|  | 办公电脑 | 6 | 套 | 1、CPU ：第四代酷睿≥I5-4590(四核3.3G,6缓存)或以上；Intel H81系列以上芯片组，内存不低于4G DDRIII 1600，1G独立显卡，硬盘不小于1000G SATA2 7200转； 2、塔式机箱，体积小巧，不大于20L； 3、带2个全高PCI Express x1和1个全高PCI Express x16，标配6个USB端口,其中至少2个为USB3.0，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉； 3、显示器：原厂同品牌低辐射21.5寸液晶显示器，分辨率1600x900，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间 ≤5ms，符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证，投标时必须提供低辐射检测报告复印件 4、键盘鼠标：抗菌防水键盘，投标时必须提供抗菌检测报告复印件，1000DPI光电鼠标 5、操作系统：预装Windows7 64位专业版操作系统 6、非加插原厂板载智能同传，自动判断需传输数据；智能排序，按需求分配IP地址和计算机名；分组同传;排程同传，无人值守全自动部署；同传速度最高可达4GB/Min；提供考试、保护、开放多种使用模式，满足不同需求；IP地址/计算机名可按不同系统独立分配；支持Linux系统保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；实时资产监控； 7、非加插原厂板载电子教室功能，包括屏幕广播、学生演示、网页广播、作业提交、学生举手、远程查看、远程控制、文件传输； 8、预装提供原厂品牌远程管理软件（带介质），能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；可以及时更新操作系统安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对应用程序和登录的网站进行管理；能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；严格控制非法外联和非法入网；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；平台全部功能需支持多种操作系统的管理，如XPE、windows7、Vista系统； 9、性能认证（投标时必须提供认证证书复印件）：3C、节能认证、环境认证、防雷击认证、无铅认证、电磁兼容B级认证，小于30分贝噪音认证； 10、三年免费保修，要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，厂家在广西有维修站超过14家以上并提供证明，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话)； 11、投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目授权书原件和满足用户要求的售后服务保证原件； 12、投标文件中必须提供产品彩页或厂方技术参数证明文件等须对投标所列参数、功能有详细说明，并加盖产品厂家公章。 13、为保证良好的售后服务，投产品在广西区内必须设立有生产厂家认证的办事机构，必须提供生产厂家加盖公章的证明文件。 |
|  | 会议桌 | 1 | 张 | 1600*800*750mm 面板采用25mm厚一级密度板制作，其它采用15mm厚，支架采用不锈钢管 |
|  | 多媒体液晶触摸一体机 | 2 | 台 | 一、整体性能 1．整机结构为一体机，具有 3C 认证，节能认证；液晶屏体与整机需为同一厂家生产， 要求原厂家出具保证按期供货确认函。 2．整机功率≤230W，待机功率≤0.5W, 3.机身厚度：≤106mm；机身重量：≤60kg; 整机寿命：≥60000小时 二、显示器参数 1. 屏幕尺寸（对角线）：70英寸，可视图像尺寸：153.9×86.6cm 2、显示屏比例：16：9，物理解析度：1920×1080；对比度：≥6000:1 （投标时必须提供省部级或以上检验部门的检测报告复印件并加盖厂商公章） 3、亮度≥500cd/m²（投标时必须提供权威机构出具的检验报告加盖厂商公章） 4、TV图像制式：支持PAL、NTSC、SECAM制式；声音制式：支持B/G、D/K、I；能自动预设频道≥99个；控制功能：能对音量、频道、输入端口预设，并对菜单、摇控器、按键的锁定；音频特性：平衡、自动音量控制、环绕声、均衡器，整机自带音箱功放，音频输出功率为≥10W+10W。 5、具有丰富的输入输出接口，能同时承接更多设备： HDMI端口≥3组； VGA接口≥1组；USB端口≥2组；复合视频≥1个；YPbPr≥1个，音频输出/耳机插孔≥1个，音频输入≥1个；RF(TV)端口≥2组，RS-232C≥1个，Lan接口≥1个 6、视频解码功能：数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤。 7. 显示频率：≥100赫兹。彻底解决视频拖尾现象，投标时提供权威机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 8、智能光控：产品具有智能光控技术，可以实现背光灯自动调节亮度（8级自动调节、32级手动调节），可侦测教学环境的光线强弱，智能调节屏幕的亮度，改善了眼睛的疲劳，有效保护教师书写以及学生观看时的视力。 9、液晶一体机产品液晶面板具备四色技术，提供厂家证明文件。通过四色技术（红绿蓝+黄）和晶睿画质技术的组合，覆盖RGB色域90%以上。 10、双重保护：①屏幕表面采用高强度钢化玻璃。②并内面粘贴防爆膜，即使玻璃破损时，防止碎片飞溅，充分保护使用者的安全性。投标时必须提供加盖厂家公章的防爆膜测试报告复印件。 11、产品采用防雾设计，产品内表面贴附防雾膜面水雾现象，防止由于温差原因起雾导致图像显示不清晰。 12、产品整机无内置排热风扇，工作无噪音，散热孔采用双层段差设计，防止上方滴水进入机器内部 13、产品可预设指定输入信号源，无论使用者如何更改输入信号源操作，每次开启设备后都会回复到预设的输入信号源。 14、产品具有浪涌（冲击）抗扰度测试报告（提供报告复印件加盖原厂公章） 15、产品通过静电放电抗干扰测试，需提供省部级或以上检验部门的检测报告复印件并加盖原厂公章。 16、产品屏幕保护玻璃至少在质量不小于3kg金属球，高度不低于0.5米自由落体撞击后，设备无损伤和功能正常，投标时必须提供第三方检测报告复印件并加盖厂商公章。 17、产品电离辐射≤0.1mR/H，对人体健康无损害，投标时必须提供第三方检测报告复印件并加盖厂商公章。 18、投标时必须提供设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页，并加盖厂家公章。 三、触摸屏参数 1、触摸类型：嵌入式红外触摸感应技术（非外挂） 触摸分辨率：32767×32767 2、互动触摸电视具有抗太阳光等强光照射，有效对抗强光造成的书写识别错误，在强光干扰下仍能正常工作，并在投标文件中提供防光干扰检测报告复印件。 3、书写方式：手指，笔（任何直径大于5mm的不透光物体） 4、多点触摸：≥6点触摸、书写 5、触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm 6定位精度：≤2mm 7、通讯方式：全速USB 8、驱动：免驱 四、会议专用电子白板软件 1、批注功能：无需打开白板软件，打开PPT文件演示便可进行批注，可点击PPT上的图标打开白板软件，实现PPT与电子白板界面的随意操作。 2、图片功能：可以在白板或者透明板上添加图片或粘贴复制图片、文本等多种图像，同时可以对图片进行编辑。 3、书写效果：提供了多样式的绘笔，可设置笔的颜色、宽度和透明性，并配置橡皮擦功能，可外配触摸笔。 4、智能工具：包含多种会议中经常用到的智能工具，方便会议上展示使用，直观易懂。 5、屏幕捕捉：即屏幕截取，提供全屏截图，区域截图，窗口截图，自由绘制区截图，等多种截图方式。 6、可进行个性化设置液晶白板的各种功能，自定义工具条。 五、电脑 1、电脑整机采用机器外置的分体式结构，方便机器的维护和检修。 2、处理器：Intel Core i3-4160T，主频3.1G，缓存3M，功耗35W。 3、硬盘：1*SATA 2.5” 500GB 4、内存：4G DDR3 SODIMM 5、集成：网卡1000M、声卡 HD Aidio、显卡（VGA+DP双接口）支持双屏显示 7、I/O接口：3*USB2.0、2*USB3.0、MIC+SPK、RJ45、VGA、DP、SD Card、适配器 65W 8、内置无线网卡 9、体积要求：1L小机箱，尺寸约：33mm*192mm*204mm 六．生产厂家资质要求 1、产品3C证书产品名称、节能证书产品名称要与本次招标产品名称一致；3C认证申请人、制造商、生产厂家为同一企业名称，投标时必提供相应认证证书复印件加盖生产厂商印章。 2、、生产厂家必须通过ISO9001质量体系管理认证和ISO14001环境环境管理体系认证，在投标文件中提供认证复印件并加盖厂商公章。 3、投标时必须提供产品主要部件（液晶屏）的合法来源证明（如中华人民共和国海关进关证明） 七、产品售后服务： 1、投标时必须提供厂家：整机保修1年，显示屏，背光组件，逻辑组件，高频调谐器保修3年 售后服务函原件。 2、生产厂家拥有完善的售后服务平台，在项目所在地有独立的售后服务机构，投标时必须提供厂家盖章确认文件。 3、投标时必须提供生产厂家满足技术参数承诺函原件。 |
|  | 前台背景墙 | 1 | 项 | 木龙骨骨架，免漆板造型封面。根据实际现场定制，包工包料。 |
|  | 接待桌 | 1 | 个 | 方形玻璃桌子，1M*0.5M |
|  | 沙发 | 1 | 张 | 3+1+1，皮质 |
|  | 电话机 | 12 | 批 | 话机铃声：8首风格多样的铃声选择 号码存储：内部全动态存储，可根据号码位数自动调整存储组数，8位时最大可存储63组最新来电号码信息，随意查询、删除、回拨 主要功能：可设置5位本地码来电自动过滤，1位出局自动拔外线 具免提拔号及通知功能 具重拔，回拔功能 预拔号及改错功能 转接键配合交换机实现转接或三方通话 LED显示对比亮度5级可调 免提及铃声音量电子调 |
|  | 挂图 | 10 | 批 | 创业客服中心流程图，以及些工作图等等10幅，长100厘米、宽80厘米，铝合金包框 |
|  | 配套仓储信息管理系统 | 1 | 套 | 协助企业进行公仓和合同仓库的管理，支持装运整合、配送等仓储延伸作业。可进行多仓共管、虚拟库存管理等供应链职能、细分仓库配置。系统内建结算功能，能协助物流业者为客户提供从仓储、装卸、集装箱场装、配送到结算的集成作业环境。主要包括进货管理、出货管理、配送指令控制、配送分拨调度、库存管理、月度处理、资源优化、基本数据维护、系统管理等功能模块。 |
|  | 企业挂图 | 6 | 个 | 灯箱式挂图，展示企业的流程管理、制度、职责、要求等 |
|  | 轻型货架 | 1 | 个 | 长1500mm,宽500mm,定制 |
|  | 电动平衡重式叉车 | 1 | 辆 | 额定起重量：1500kg最大起升高度：3000mm核载中心距：500mm二节3米门架，0.92米货叉，全车正新充气胎，蓄电池电压/容量（48V/400Ah），行走电机采用交流电机，合力智能充电 |
|  | 照相机 | 1 | 台 | 1. 机身特性：全画幅数码单反 2. 传感器类型：CMOS 3. 传感器尺寸：36×24mm 4. 传感器描述：自动，手动，添加除尘数据 5. 最大像素数：2340万 6. 有效像素：2230万 7. 光学变焦：4.4倍 8. 最高分辨率：5760×3840 9. 高清摄像：全高清（1080） 10. 等效35mm焦距：24-105mm 11. 镜头结构：13组18片 12. 镜头说明：镜头型号：EF 24-105mm f/4L IS USM 13. 实际焦距：24-105mm 14. 对焦方式：类型：TTL辅助影像重合，相位检测 15. 模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 16. 最大光圈：F4.0 17. 变焦方式：变焦环 18. 显示屏尺寸：3.2英寸 19. 像素及类型：104万像素液晶屏 20. 菜单语言：25种（含简体中文） 21. 支持实时取景 22. 光学取景器 23. 放大倍率：约0.71倍（-1 m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦） 24. 包含1张64G存储卡，相机包 |
|  | 相机镜头 | 1 | 台 | 1. 镜头定位135mm全画幅镜头 2. 镜头分类单反镜头 3. 镜头用途广角镜头 4. 镜头类型变焦 5. 镜头结构12组16片 6. 镜头卡口佳能EF卡口 7. 变焦方式伸缩式镜头 8. 滤镜尺寸82mm 9. 驱动马达USM 10. 遮光罩EW-88 11. 最大光圈F2.8 12. 最小光圈F22 13. 光圈叶片数7片 14. 焦距范围16-35mm 15. 最近对焦距离0.28m 16. 最大放大倍率0.22倍 17. 视角范围水平：98-54度 18. 垂直：74度10分-38度 19. 对角线：108度10分-63度 |
|  | 单反相机 | 1 | 台 | 1. 传感器类型：CMOS 2. 传感器尺寸：全画幅（35.8*23.9mm） 3. 传感器描述：自动，手动，添加除尘数据 4. 有效像素：2020万 5. 影像处理器：DIGIC 5+ 6. 最高分辨率：5472×3648 7. 图像分辨率：L（大）：约2000万像素（5472×3648） M（中） ：约890万像素（3648×2432） S1（小1）：约500万像素（2736×1824） S2（小2）：约250万像素（1920×1280） S3（小3）：约35万像素（720×480） RAW：约2000万像素（5472×3648） M-RAW：约1100万像素（4104×2736） S-RAW：约500万像素（2736×1824） 8. 高清摄像：全高清（1080） 9. 最大光圈:F4.0 10.等效35mm焦距24-105mm 11.镜头结构13组18片 12.镜头型号：EF 24-105mm f/4L IS USM 13.实际焦距：24-105mm |
|  | 单反数码相机 | 5 | 台 | 1、 传感器类型CMOS 2、 传感器尺寸APS画幅（22.3*14.9mm） 3、 传感器描述自动，手动，添加除尘数据 4、 有效像素1800万 5、 光学变焦3倍 6、 影像处理器DIGIC 5 7、 最高分辨率5184×3456 8、 图像分辨率L（大）：约1790万像素（5184×3456） 9、 高清摄像全高清（1080） 10、 镜头类型伸缩式 11、 等效35mm焦距29-88mm 12、 镜头结构11组13片 13、 镜头说明镜头型号：佳能 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-55mm |
|  | 专业摄影棚设备 | 1 | 套 | 1、 500W闪光灯：5个 2、 JB-300气垫灯架：4个 3、 DDJ-20地灯架:1个 4、 BM-185A大号顶灯架:1个 5、 标准灯罩+JB-A附件（四叶片、色片）:2个 6、 M-950八角柔光箱:1个 7、 M-60*90柔光箱:2个 8、 M-60*90柔光箱:1个 9、 TR-A8引闪器:1个 10、 TR-A8引闪器发射头:20个 11、 5电动背景轴:1个 12、 沙龙背景纸(黑、白、灰、蓝、粉):5个 |
|  | 商品拍摄工作台 | 1 | 套 | 1、 JB-613D拍摄台：1张：60*130cm 2、 50*70带电源柔光箱：3个：50*70cm、带灯座E27型、电源线是2m 3、 金贝85W灯泡：3个：E27型、5500K色温 4、 横臂：1个：长度1.6m 5、 EQ-190灯架：3个：70-190cm可调高度 |
|  | 内存卡 | 10 | 张 | 32G CLASS10 |
|  | 防潮箱 | 1 | 个 | 规格：246L 材质：形状记忆合金主导的稳定除湿机芯 重量：85（kg） 外形尺寸：W600*D500*H1050（mm） 类型：电子密码保险柜 功能特性：防湿 |
|  | 三脚架 | 1 | 个 | 云台类型: 球型云台 产品材质: 铝合金 产品类型: 脚架+云台套装 型号: QZSD-999 脚架节数: 4节 颜色分类: 黑色 收纳高度: 43CM 承重: 8KG 自重: 1.5kg |
|  | 图片处理工作站 | 2 | 台 | 1、中央处理器：≥E3-1226 v3 (3.3GHz / 4C / 8M) 2、主板芯片：≥英特尔 C226工作站芯片组； 3、内存：配置≥1*8GB DDR3-1600 内存（DIMM≥4个）； 4、硬盘：配置≥1TB SATA - 7200 rpm，最高支持4块 3.5寸SATA硬盘且支持RAID0、1、5、10 5、光驱：dvd； 6、集成1000M网卡、声卡；标准配置USB鼠标键盘； 7、机箱：≤376mm x 175mm x 426mm，USB接口：≥ 8个（其中至少2个接口前置，要求前置USB接口分离放置，互不干涉），前端：≥2个USB 3.0，后端：≥4个USB3.0；≥2个PS2接口；1个PCI-E×16，1个PCI-E×4，1个PCI-E×1 8、显卡≥ NVIDIA Quadro K620 2G(DVI+DP) 9、显示器：与主机同一品牌21.5寸显示器 10、接口：≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口，配置SD读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口）； 11、PCI槽位：配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen2.0x4、PCIe Gen2.0x1、1个PCI插槽； 12、电源：2800W 80 plus电源； 13、机箱：塔式标准机箱，内嵌式把手设计，易于搬运，后面板挂锁环，防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 14、投标时必须提供以下证书复印件：3C认证，原厂商通过ISO9001、 ISO14001体系认证； 15、集成网络同传功能（非单插卡）：同传速度不低于900M/Min，速度可达网络同传的速度；同传速度最高可达4GB/Min；能自动分配IP和机器名，可远程修改硬盘还原参数，远程指定启动分区，远程开关机；支持增量同传、断点续传功能，硬盘保护功能，BIOS参数同传/正版资产集中管理系统，可以监控整个电脑教室的PC硬件配置明细；支持Win系统上操作，网络同传功能在实模式下，操作界面也是Win界面的，支持鼠标操作；内置多媒体教学软件，可支持包括屏幕广播、学生演示、网页广播、作业提交、学生举手、远程查看、远程控制、文件传输； 16、资质：工作站本身通过静音认证、节能认证、ISO27001认证、OHSAS18001认证,原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级，投标时提供证书复印件，以确保工作站整机具有最佳的软件运行兼容性与可靠性； 17、服务：原厂三年上门保修，具备固定电话、移动电话均可以拨打的400服务热线，第二自然日上门（节假日不休），并且必须提供本地授权维修站联系地址及联系方式并，并且与官方网站内容一致加盖厂家公章。 18、投标时必须提供原厂彩页并加盖厂家公章，提供原厂针对本项目开具授权原件及售后服务承诺函原件； |
|  | 商品展示柜 | 1 | 套 | 长3000mm,宽500mm,定制 |
|  | 闪光灯 | 1 | 只 | 闪光类型专业闪光灯 曝光控制搭载了配合高速快门的高速同步，调节闪光量的闪光曝光锁以及±3级的闪光曝光补偿等功能 涵盖范围20-200mm 闪光指数最大闪光指数60（ISO 100，以米为单位） 回电时间约3.3秒 照射角度对应E-TTL II自动闪光，灯头可旋转角度向上约90°，向下约7°，左右约180°，能够进行跳闪拍摄。 |
|  | 笔记本 | 20 | 台 | 1. 机型：商用笔记本 2. CPU ≥intel i5-5200U处理器（主频≧2.7GHz，缓存≧6MB） 3. 内存 ≥4B DDR3 1600 4. 显卡：独立显卡，独立显存不低于2GB，支持双显卡切换功能 5. 声卡：集成声卡 6. 硬盘 ≥500GB SATA硬盘 7. 网卡：1000M以太网卡 8. 无线网卡：802.11ACBGN无线局域网卡 9. ≤14.0英寸LED背光防眩光显示屏，分辨率不低于1366*768 10.产品设计：屏幕耐用全合金屏轴 ，配置指纹识别设备 11. 摄像头 ≥720p HD 摄像头 12. 内置DVDRW 13. 接口 ≥4USB接口（其中不少于2个USB3.0）、≥1个高清视频接口、1个VGA、蓝牙、多合一读卡器 14. 电池类型 ≥4芯锂电池，重量 ≤1.5Kg（含电池） 15. 配原装包鼠 16. 操作系统：出厂配正版Windows 7正版操作系统，具备正版标签并体现于装箱清单内，不接受非预装系统；随机应用：一键恢复操作系统（非Windows自带功能），实现一键恢复，并能保留未备份数据；支持计划备份功能；具有增量备份功能。 17.规范设备使用，可以根据要求原厂设置开机logo，开机显示“用户单位名称”专用字样或者图案。 18.原装品牌机，不接受二次拆封安装机器，投标产品生产厂商具备信息安全服务资质证书(安全工程类一级)认证，投标时必须提供认证复印件。 19.由设备制造商提供原厂1年下一自然日上门维修服务，节假日不休，终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务。为保证服务响应，投标产品生产厂商售后服务体系通过CCCS认证，需在南宁本地有官方维修站，投标需提供以上认证证明材料。 20.投标时必须提供原厂针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺书原件。 |
|  | 小邮局物流系统 | 1 | 套 | 1系统配置 货架设置、物流公司设置、运费设置、管理员列表 2收件管理 新入库、已到站、已提货、拒收单 3寄件管理 寄件、寄件列表 4短信设置 短信充值、短信条数统计、短信规则设置、短信发送记录 5统计报表 到站统计、寄件统计 6操作日志 必须提供软件著作权登记证书。 必须免费提供云服务器空间。 7.投标时必须提供原厂针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺书原件。 8.按以上技术要求内容，必须提供相同配置的软件一套现场演示。 |
|  | 学校建设校园物流服务站 | 1 | 套 | 中标供应商协助学校建设校园物流服务站，为在校学生提供统一物流配送服务，实践电子商务的仓储与物流环节。创业基地物流服务站由学生负责管理收货和发货，快递公司统一到服务站进行收件和派。 |
| 二、商务要求表 |
| 质保期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供至少一年的免费质保及软件免费升级服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。 2、质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。 |
| 投标要求 | 1、本项目按总价包干，为交钥匙工程且不允许分包，投标人报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，若有与其他工程承包商配合服务费由投标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人将予以协助、配合。 2、投标时必须提供技术方案、施工组织方案。（含相应的工程及配套方案、施工设备、人员、进度安排，质量保证措施等）。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 1、中标人必须提供全新货物； 2、故障响应时间：中标人接到故障通知后在12小时内到达采购人指定现场； 3、运行测试要求：设备和软件安装后进入调试运行状态，试运行期为1个月，在试运行期间如果出现重大问题，试运行从故障修复之日起重新计算，顺延1个月，达不到要求再顺延1个月，如在第二次顺延的1个月内，还不能排除故障，则作退货处理，所造成的一切损失，完全由中标人负责。以下问题界定为重大问题：①由于所提供的设备或软件，质量达不到要求而造成系统运行不正常的；②由于所提供设备或软件运行达不到技术要求的；③由于系统设计原因和所提供设备配置不合理或不完整而造成系统不能正常链接或不能正常运行的。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起20日内（日历日）。 交货地点：广西南宁市内（采购人指定地点）。 |
| 付款条件 | 签订合同前，中标方先按合同总价的3%向采购方交纳质量保证金。合同签订后5个工作日内，采购方按合同总价预付30%款项作为定金，中标方交货完毕且经验收合格后，采购方在十个工作日内一次性付清剩余70%合同款。中标方收到货款之日起三个工作日内开具对应发票给采购方，质量保证金在质保满一年且无质量问题后退还。 |
| 三、其它要求及说明 |
| 原厂家授权 | 按各分项要求 |
| 现场踏勘 | 为了使投标人能充分理解本项目的目的、用途、场地条件等情况，顺利实施本项目，投标前各投标人应该做现场踏勘，交通工具、费用由各投标人自行负责。 1、现场踏勘时间：2015年9月29日上午9时至11时30分（如有改变，另行通知），逾期不再安排。 2、现场踏勘地点：广西商贸技工学校（南宁市西乡塘区大学路大岭路73号）。 3、现场踏勘联系人：梁振新 ，联系电话：18778048390，0771-3211780 4、现场踏勘须携带的资料：针对本项目出具的单位介绍信原件或法人授权委托书原件、本人身份证原件及购买本项目招标文件的票据前往。 5、现场踏勘后，投标人须在现场填写现场踏勘确认书（格式可自拟）并由采购单位相关人员签字确认并加盖公章，该确认书必须作为商务应答文件之一附于投标文件内，否则投标无效。 |
| 产品资料说明文件 | 第 19、27、29、31、61、62、63、80、81、82、93、95、96、102、108、127、130、131 项货物，投标时必须提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件必须是出厂装箱的产品说明书，或厂家编写的公开发行宣传册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或从产品厂家官方网页下载的相关的PDF、HTML文件或产品彩页的彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）。彩页/生产厂家确认的技术说明书与样机演示参数不一致的，以实际演示参数为准。 |
| 样机及演示要求 | 1、投标时必须提供第29项产品样机一套，须与供货产品相一致。样机递交时间及地点：2015年11月10日下午17时30分前递交至广西科联招标中心指定存放地点（递交时与综合部联系，联系电话0771-2273368，必须在规定时间前递交才有效），投标文件承诺应该与该样机规格、性能、实际演示、检测参数相一致，如明显不一致，以实物演示、检测参数为准，所有投标人样机在中标公告发布后退还，从退还之日起，投标人必须在5个工作日内清运完毕，否则采购代理机构不负保管责任。 2、投标时必须对第61、82、93、131项软件产品进行现场演示，所需软、硬件由各投标人自备，演示参数与投标文件提供的功能、参数不一致的，以实际演示参数为准。 |