广西科联招标中心

公开招标采购文件

项目名称：示范性实训基地专用教学设备采购

项目编号：GXZC2016-G1-1303-KLZB

采购单位：广西电子高级技工学校

采购代理机构： 广西科联招标中心

2016年7月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	64

第四章  评标办法及评分标准	77

第五章  合同主要条款格式	80

第六章  投标文件格式	86

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就广西电子高级技工学校的示范性实训基地专用教学设备采购项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：示范性实训基地专用教学设备采购

二、项目编号：GXZC2016-G1-1303-KLZB

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

移动通信原理实验箱25套、数字双踪示波器50MHZ10台、数字双踪示波器70MHZ 2台、频谱仪1GHZ 10台、GSM移动通信系统实验箱10台、GSM 4G手机	20台、CDMA 4G手机20台、红外线扁平IC拔插台1台、热风枪55支、防静电电烙铁55支、移动电话机码片编写仪2台、各种拆装机工具8套、专用稳压电源25套、数字万用表50个、天线耦合器25个、天线25个、电磁波屏蔽房1套、100M示波器1台、逻辑分析仪 16通道 100MHZ 2台、新风系统1套、笔记本电脑	2台、教师桌3张、教师椅子3张、防静电工作桌26张、学生凳子170张、多媒体液晶触摸一体机3台、无尘推拉板	4套、无线蓝牙音响3套、教学专用电脑7套、专用置物架5套、强弱电综合布线1项、32寸液晶彩色电视接收机25台、49寸或50寸4K/8K液晶彩色电视机	10台、DVD影碟机10台、蓝光DVD影碟机10台、指针式500型万用表25台、30V5A可调维修电源25台、液晶电视机背光显示屏维修工具25套、液晶电视维修电源25套、数字100M示波器25台、CATV闭路电视网络1套、智能互动短焦投影机1台、电视信号场强仪2台、HDTV多功能信号发生器2台、数字毫伏表10台、实验工作桌13张、AV功放5.1声道1台、AV前置激励1台、多功能调音台1套、无线话筒及接收机2只、有线话筒1对、影院音箱（带环绕）1对、karaok机1对、纸盆倒相式音箱2对、隔离墙30平方、音频室专业文化装饰1项、笔记本3台、扫描仪1台、单片机2套、五自由度机械手单片机控制实训系统1套、3D打印机1台、普通打印机1台、实验工作桌20张、空调1台、交换机1台、UPS电源1套、配电箱1套、标签机1台、楼宇智能安防布线实训系统1套、智能家居安装维护操作台1套、智能家居样板间1套、消防自动喷淋灭火联动系统实训考核装置1套、给排水系统实训考核装置1套、针式打印机1台、彩色激光打印一体机1台、实验工作桌6张。如需进一步了解详细内容，详见招标采购文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：本项目总预算￥260万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

政府采购强制采购：节能产品；政府采购优先采购：节能产品(非强制类)；政府采购优先采购：环境标志产品；政府采购支持中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

六、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商。

本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.发售时间：2016年7月4日至2016年7月11日（工作日），上午8时至12时，下午15时至18时。

2.发售地点：广西南宁市大学东路170号（广西农机研究院内）广西科联招标中心综合部。

3.售价：招标文件工本费每套250元，如需邮寄另加邮费50元；招标文件售后不退。

4.获取招标文件的方式：

①主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）；

②法定代表人或委托代理人携带有效的二代身份证原件及加盖单位公章的复印件；

③非法定代表人携带法定代表人授权书原件；

备齐上述证件（资料）方可购买招标文件。

邮购文件的，需于发售截止时间前将以上①、②项材料加盖单位公章的复印件，③项材料加盖公章的原件（委托代理时提供）寄到广西科联招标中心。

八、投标保证金：

投标保证金（人民币）： 5万元。投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至广西科联招标中心。

开户名称：广西科联招标中心

开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

银行账号：2102111209249007113

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2016年7月25日上午9时前将投标文件密封送交到广西科联招标中心一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2016年7月25日上午9时整在广西科联招标中心一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当携带身份证、法定代表人授权委托书等有效证明出席）。

十一、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxkl.com（广西科联网）

十二、联系事项：

1、广西科联招标中心（采购代理机构）

购买招标文件联系人：李艳、刘鑫莹     联系电话：0771-2273368     传真：0771-2273500

项目咨询联系人：苏中伟   联系电话：0771-2203993

邮编：530007

地址：广西南宁市大学东路170号

2、广西电子高级技工学校（采购单位）

联系人：莫老师；联系电话：0771-4840387

地址：南宁市江南区石柱岭二路2-1号

3、政府采购监督管理部门：广西财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

广西科联招标中心

2016年7月4日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则投标无效。

3、属于政府强制性要求的节能产品必须提供节能产品政府采购清单的证明。财政部国家发展改革委《关于调整公布第十九期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2016〕23号）文对计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等产品列为政府强制采购节能产品（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载），投标产品必须满足文件的相关规定。（节能产品政府采购清单的证明必须包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证证书号、节能产品认证书有效截止日期等内容）。

4、采购预算：￥260万元。

| 一、 项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
|  | 移动通信原理实验箱 | 25 | 套 | 一、性能要求 ★1、每个模块均采用上下两层防护罩进行全方位的保护，底壳采用ABS工程塑料，上盖透明，方便学生观察和实验。 2、为方便实验教学及模块检修，模块的上下两层保护外壳之间采用方便拆卸的卡口进行连接（免螺钉安装）。 3、实验箱配置专门的信道模拟模块，能完成白噪、低通、带限等信道的模拟。 4、配备实验指导书及多媒体教学课件，课件可动态展示连线过程及相应的实验结果。 5、模块的标识清楚，信号流程及功能框图一目了然；I/O接口及其功能标识清楚，让学生可以在最短时间内熟悉各模块及其功能； 6、为了方便今后对已经购买的模块进行升级，产品支持通过SD卡方式的“一键式”升级，可以直接将SD卡插到主控模块上，通过菜单选择就可以自动对待升级模块进行升级。 ★7、各模块均配有独立的多路电源开关，学生完全可以根据实际情况对各模块进行独立的开启和关断； 8、为了满足不同学生在创新研究中，对模块进行个性化设置和调整的需求，产品不仅可根据实验项目对多个模块的设置进行批量设置，还支持学生对每个模块的各个参数进行独立调整； ★9、为了防止测试端口的连线误操作及静电对实验电路功能芯片的损坏，电路模块采用方便更换的插脚封装总线驱动器，对实验电路的I/0测试点与功能芯片之间进行隔离保护。 10、主控模块配有彩色LCD显示屏。 11、配备与硬件实验箱配套仿真软件，且必须满足以下功能： 1）仿真软件应在PC机上实现与硬件相同的功能及操作方式，包括旋钮、按键、拨码开关、显示、连线等，并且集成实验所需的测试仪器，如示波器、信号源等； 2）仿真软件中，示波器应以双通道数字示波器为原型，带有频谱分析功能，能对信号频谱进行实时观测； ★3）应支持同时调用多个虚拟示波器进行实验，且应支持支持单次触发功能，支持仪器操作面板按键及旋钮的操作； ★4）为了能稳定地对PN序列进行观测，仿真软件集成的示波器应能支持释抑功能； 5）仿真软件应支持学生任意调用模块及随意进行连线和调节，当学生操作错误时，应能展示与理论分析一致的错误结果，真正指导学生的实验和结果分析。 ★6）该仿真平台应配置虚拟二次开发模块，支持学生直接加载m函数，支持学生用c语言进行二次开发并加载DLL文件； ★7）支持学生在不同的PC上远程配合来实时地完成一个整体实验，一个学生可以将信号远程发送给另一个学生，并由另一个学生实时配合完成信号的后续处理。 8）由于实验室没有购买过Labview，为避免版权纠纷，本次采购明确规定不采纳基于Labview平台的虚拟仿真方案； 12、移动通信层三信令数据分析平台技术要求如下： 1）应该能实时捕获手机与基站通信的底层数据包，并能按空口协议规范对数据进行解析； 2）能完整展示解析前的 L3 消息数据的十六进制原始码流，可以让学生在掌握相关知识之后进行手动解析，为学生今后在实际的网络优化和路测数据分析打下扎实的基础； 3）支持实时显示各协议层间的原语，方便学生了解协议规范及结构； 4）可以强行搜索并驻留到指定的网络，展示相应的搜索）登录以及拒绝等协议过程； 5）能以dBm 为单位直观地展示主小区以及各邻区的接收功率，并能进行实时动态刷新； 6）支持按协议规范对原始数据进行解析，对解析后的数据进行中文解释，对关键参数进行十进制转换； 7）软件部分需自带完善的中文帮助文档，且帮助文档应该能对协议规范进行中文翻译，字段及参数的解释均能通过超链接的方式进行转跳查找； 8）支持操作者自定义事件，并能触发捕获自定义事件； 9）能设置并捕获呼叫等待、呼叫转移等增值业务的注册、注销等业务过程及数据； 10）软件分为如下窗口：主窗口（显示消息名称、信道以及 16 进制原始数据码流等）、MessageList 窗口、事件窗口、Decode 窗口、MessageFlow窗口、邻小区窗口等； 11）必须配备专门的短信数据分析工具，能对短消息的层三数据（CP-DATA）进行逐层剥离、分段解析以及解码，直至恢复出实际的短信文本内容（须提供操作视频至招标现场进行展示）。 12）主窗口、事件窗口、Decode 窗口以及 MessageFlow 窗口能支持关联转跳查看，方便数据分析； 二、主要技术参数及技术要求 1、信号源输出波形： 正弦波： 频率范围：0～2MHz 幅度范围：0～5V 三角波： 频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 方波：频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 2、音乐信号： MP3格式，支持客户定制语言信号 3、被抽样信号：1KHz+3KHz正弦波 4、DSB信号： 载波频率：20KHz～30KHz 5、SSB信号： 载波频率：20KHz～30KHz 6、FM信号： 载波频率：20KHz 7、PN序列： 码长15位 码速率范围：1kbp/s～2048kbp/s 8、时钟信号速率范围： 1KHz～2048KHz 9、信道编译码类型：汉明码、循环码、BCH编译码、卷积及交织 10、数字调制类型：DPSK、QPSK、OQPSK、MSK、GMSK、π/4DQPSK、16QAM、64QAM 11、信道类型： 白噪、低通信道、带通信道 12、CDMA扩频序列：采用m序列、GOLD序列和Walsh序列； 13、CDAM接收：可展示扩频序列的捕获和跟踪全过程，可观测到m序列和GOLD序列的自相关特性； 14、配备信令流程分析软件支持学生观测移动通信中语音呼叫及接续的信令过程； 15、支持连接PC机并展示GPRS上网以及移动通信环境监测等功能； 三、配置要求 模块配置：信号源&主控模块，数字终端&时分多址模块，信道编码模块，信道译码模块，软件无线电调制模块，软件无线电解调模块，AMBE2000语音压缩模块，CDMA发送模块，CDMA接收模块，工业手机模块 至少包括如下软件配置：移动通信层三信令数据分析平台；短信数据分析工具 整体上包含一套与实验箱配套的虚拟仿真软件 四、其它要求 1、本次招标产品为成熟产品，不接受中标后定制开发，投标时必须提供实验模块样品至招标现场进行展示，以验证是否满足上述要求中“一、性能要求 第1、7、9小项的要求”； 2、必须提供与实验台配套的虚拟仿真软件或操作视频至招标现场进行演示，以验证是否满足仿真软件中带“★”的要求。 五、投标时必须提供厂家针对本项目开具的授权委托书原件、原厂供货证明原件及售后服务承诺书原件。 |
|  | 数字双踪示波器50MHZ | 10 | 台 | 1、双通道+1个外触发通道50MHz 2、最高实时采样率500MSa/S 3、等效采样率50GSa/s 4、存储深度32Kpts 5、上升时间＜ 7ns 6、输入阻抗1MΩ¦¦17pF 7、时基范围10ns/div-50s/div， Scan：100ms-50s/div 8、垂直灵敏度2mv-10v/div（1-2-5顺序） 9、垂直分辨率8bit 10、显示7寸彩色TFT（480*234）LCD 11、触发源CH1 、CH2、Ext、Ext/5、AC Line 12、触发类型边沿、脉宽、视频、斜率、交替 13、数字滤波高通、低通、带通、带阻 14、输入电压±400V（DC+AC峰值），CAT 1，CATII 15、内部存储2组参考波形，20组设置，10组波形 16、位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 17、弹出式菜单、人性化设计 18、标准配置接口：USB Host：支持U盘存储及固件升级；USB Device：支持PC远程控制及PictBridge打印； RS-232；Pass/Fail接口 |
|  | 数字双踪示波器70MHZ | 2 | 台 | 1、双通道+1个外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制 2、带宽70MHz，实时采样1GSa/s，等效采样50GSa/s 3、存储深度：2Mpts 4、示波器具备数据记录仪功能，最大可记录7000000个数据点，支持外部存储器扩展 5、3种光标模式、32种自动测量参数 6、5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替 7、7寸彩色TFT（480*234）LCD，超大宽屏8×18格显示 8、通道菜单支持电流/电压显示切换，支持电流探头 9、6位硬件频率计实时计数显示 10、2组参考波形，20组设置，10组波形内部存储，存储/调出类型：设置、波形、CSV文件、位图嵌入式实时在线帮助，屏幕保护功能 11、支持12种语言显示功能 12、缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置 13、标准配置接口：USB Host：支持U盘存储及固件升级；USB Device：支持PictBridge 直接打印及与PC连接；RS-232；Pass/Fail接口 EasyScope测控软件，支持PC远程控制 14、支持EasyAll应用软件，可与电源、信号源等仪器共享数据，便于系统开发及远程控制 15、提供EDU Model 教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能 16、支持USB-TMC协议，支持与LabVIEW互连， 并提供SCPI编程手册； 17、可选配GPIB和数字示波器便携包 18、可和原厂信号源无缝连接 19、可选配安全隔离通道选件，可直接看差分信号 |
|  | 频谱仪1GHZ | 10 | 台 | 一、技术指标 1、频率范围：0.15～1050MHz 2、中心频率显示精度：±100KHz 3、标记精度：±0、1%频宽+100HKz 4、频率显示分辩率：100KHz 5、扫频精度：±10% 6、频率稳定度：优于150KHz/小时 7、中频带宽（-3dB）：20KHz和400KHz 8、视频滤波器（开）：4KHz 9、扫描速率：43Hz 10、输入 阻抗：50Ω 插座：N（F）连接器 衰减器：0～40dB（4×10dB步进） 输入衰减器精度：±1dB/10dB 最小损耗电平：+10dBm， ±25VDC（衰减器0dB），+20dBm（40dB衰减器） 11、扫频宽度：100KHz/格～100MHz/格（0扫描） 二、一般指标 1、显示：6寸CRT，8×10分格内刻度 2、轨迹旋转：面板调节 3、电源：220V±10%，50Hz～60Hz 4、功耗：约20W 5、工作环境：0～40℃ 6、保护：安全I级（IECI0I0-1） 7、重量：约7Kg 8、尺寸：约380×285×125（L×W×H）mm |
|  | GSM移动通信系统实验箱 | 10 | 台 | 一、总体要求 1、 能展示完整的CS域的语音及短信等业务； 2、 充分贴近实际系统，支持标准商用手机终端的登录、附着并能展开手机接入、通话、中英文短信等业务； 3、 具备标准的公共信道、专业控制信道以及业务信道等逻辑信道结构； 4、 支持呼叫转移、CallCenter、电话话费查询、短信话费查询等增值及补充业务； 5、 整体上应提供读写卡工具1套以及30张SIM卡； 6、应配置大网基站频点扫频工具，能帧测现网基站信道频点； 二、功能要求 1、 ★采用Web方式进行管理； 2、 支持HLR和基站等网元设备的配置； 3、 ★配置GSM系统网络参数，包括有：移动国家号MCC、移动网号MNC、位置区码LAC、小区识别码CI、基站色码BCC、网络色码NCC、基站工作频点Arfcn、网络名称等关键参数；让学生理解关键参数的含义及其对系统性能的影响； 4、 支持学生随意变更系统运营商代码及运营商的名称； 5、 支持观测移动终端在HLR及VLR的中实时登记的情况，分折MS的用户信息和漫游记录； 6、 支持终端用户号码分配及计费管理 7、 支持进行邻区配置及功率设置等管理； 8、 支持呼叫转移等2G补充业务功能的配置； 9、 支持短信运营商（SMS）功能，通过该管理平台编辑短信内容，并能定向发送给指定手机； 10、 支持学生和老师的手机（含2G功能）带机入网，通过该网管平台灵活地为新入网的手机分配电话号码及用户权限等 11、 支持话务管理和历史记录查询； 12、本设备应集成基站、移动交换中心等功能网元，采用标准的19吋机架式结构； 三、参数要求 1) 工作频率：935~960MHz（发射），890~915MHz（接收）； 2) 接收灵敏度：-104dBm； 3) 信道分配：每载频 8 个时隙； 4) 信道总速率：270kbit/s； 5) 采用交错信道编码和自适应均衡； 6) 多址方式: TDMA； 7)双工方式: FDD； 8)信道间隔: 200kHz； 9)双工间隔: 45MHz； 四、为保证设备兼容性，满足教学实训效果，必须与移动通信原理实验箱同一品牌。 五、投标时必须提供厂家针对本项目开具的授权委托书原件、原厂供货证明原件及售后服务承诺书原件。 |
|  | GSM 4G手机 | 20 | 台 | 手机类型：4G手机 操作系统：Android OS 4.4 4G网络：移动TD-LTE 主屏尺寸：5英寸 RAM容量：1GB 主屏分辨：1280x720像素 ROM容量：8GB 后置摄像：800万像素 电池容量：2000mAh |
|  | CDMA 4G手机 | 20 | 台 | 主屏尺寸：5英寸 主屏分辨率：1280x720像素 后置摄像头：800万像素 前置摄像头：200万像素 电池容量：2200mAh 电池类型：可拆卸式电池 核心数：四核 RAM容量2GB ROM容量8GB 包装清单主机 x1 电池 x1 数据线 x1 QSG x1 保护膜 x1 保修卡 x1 |
|  | 红外线扁平IC拔插台 | 1 | 台 | 专用红外线扁平IC拔插台 |
|  | 热风枪 | 55 | 支 | 850防静电热风枪 主要零部件如发热丝，可接硅架等用国际名优产品，喷咀与国际品牌共同。 防静电设计，防止因静电或漏电损坏PCB板软件。 不需接触焊点的焊锡方式，可免除零件移位及热冲击。 可大幅度调节气流量的大小及温度的高低，可焊接QFP、SOP型IC或其他型号IC。（焊接及除锡可根据不同要求选用不同的喷咀。） 拨焊工作完毕后关机，能延时送风，延时发热体及手柄寿命。 适用电压范围广：能在100VAC~250VAC范围内使用 |
|  | 防静电电烙铁 | 55 | 支 | 1、936防静电电烙铁 2、温度调节范围 200-480（℃） 3、适用范围 通用焊接 4、输入电压 220（V） 5、升温时间 20S 6、功率：60W焊台 7、输出电压 交流电24 V 8、温度范围 200°C-480°C 9、温度无级可调，并可自设恒温。精密轻巧细长手柄，倍感舒适。防静电恒温烙铁，可维修焊接各种元器件。分体式设计，摆放安全、方便。 |
|  | 移动电话机码片编写仪 | 2 | 台 | 提供移动电话编写 |
|  | 各种拆装机工具 | 8 | 套 | 万用表、美工刀、尖嘴钳、斜口钳、大十字改刀、大平口改刀、小平口改刀、小十字改刀、电烙铁、 活动扳手、LED电筒、网线钳、网线测试仪、2M压线钳、钢丝钳、榔头、卷尺、电笔、工具包各1件。 |
|  | 专用稳压电源 | 25 | 套 | 输出额定值：电压：0～30V×2，2.5V/3.3V/5V×1 电流0～3A×2，0～3A×1 定电压操作 电源变动率：≤0.01%+3mV 负载变动率：≤0.01 %+3mV（I≤3A） 纹波及噪声≤1.0mV rms（I≤3A）（5Hz～1MHz） 反应时间≤100μS（50%的负载变动，最小负载0.5A） 温度系数≤300 ppm/℃ 输出范围0至设定电压连续可调 4、定电流操作 电源变动率：≤0.2%+3mA 负载变动率：≤0.2%+3mA（I≤3A） 纹波及噪声≤3mA rms（I≤3A） 输出范围：0至设定电流连续可调 5、跟踪操作 并联：电源变动率：≤0.01%+3mV，负载变动率：≤0.01%+5mV（I≤3A） 串联：电源变动率：≤0.01%+5mV，负载变动率：≤300 mV，从路跟踪误差：≤0.5%+100mV（空载，加载时需加上负载效应≤300mV） 显示： 电压满刻度：32.0V，3位数显，0.5英寸LED显示 电流满刻度：3.20A，3位数显，0.5英寸LED显示 7、分辨率：电压：100mV，电流：10 mA 8、编程精度（2 5±5℃）：±（0.5%+2个字）（0～30V） ±（0.5%+2个字）（0～3 A） 9、读出精度（2 5±5℃）：±（0.5 %+2个字）（0～30 V） ±（0.5%+3个字）（0～3 A） 10、输出电压2.5V/3.3V/5V±8% 11、输出电流3A 12、变动率：电源变动率：≤25mV 13、负载变动率：≤25mV 14、涟波及噪声≤2 mV rms 15、存储调出5组（面板4组，含关机前状态记忆共5组） 16、电源A C 110V/220V±10%，50Hz/60Hz 17、外形尺寸：约310 mm（D）×250 mm（W）×150 mm（H） 18、重量约7.5KG |
|  | 数字万用表 | 50 | 个 | 直流电压 200mV/2V/20V/200V/1000V±（0.05%+3） 交流电压 200mV/2V/20V/200V/750V±（0.5%+10） 直流电流 2mA/20mA/200mA/20A±（0.5%+5） 交流电流 2mA/200mA/20A±（0.8%+10） 电阻200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW±（0.3%+1） 电容20nF/200nF/2mF/20mF±（4%+20） 频率20kHz±（1.5%+5） |
|  | 天线耦合器 | 25 | 个 | 长1米，一端为N型头，一端为耦合器 |
|  | 天线 | 25 | 个 | 长0.2米，一端为N型头 |
|  | 电磁波屏蔽房 | 1 | 套 | 长×宽×高=2m×2m×2.5m 一、主要用途： 组装式高性能电磁屏蔽室，它主要用于对屏蔽性能要求较高的计量检测，信息安全、EMC测试等领域。其主要结构特点是拆装方便，外形美观，重量较轻。 二、性能指标：磁场10KHz≥70dB，150KHz≥95dB，电场200KHz～50MHz≥100dB，平面波50MHz～1GHz≥100dB，微波1GHz～10GHz≥90dB 测试方法按GB12190-90标准 三、结构组成： 1、壳体：有六面板体及壳体与地面之间的绝缘处理。六面板体是由厚度为1、5mm的冷轧钢板制成单元模块，镀锌喷塑后通过M8镀锌螺栓、螺母、垫片及导电衬垫组装而成。 2、屏蔽门：按用户使用要求可配置不同的屏蔽门，如电动（手动）锁紧屏蔽门、手动锁紧屏蔽门、气动屏蔽门、全自动屏蔽门等。规格尺寸可定做。 3、通风波导窗：蜂窝型通风波导窗，尺寸为300mm×300mm。 4、高性能低泄露电源滤波器：可处理220v/380v、50Hz的多种规格的电源线，供屏蔽室内设备使用； 5、室内电气：室内配置配电箱，嵌入式日光灯块照明，电缆走线，控制开关和插座。 6、室内装修：含静电地板、天花吊顶。 7、 其它：所有接入机放的线缆均需经过屏蔽处理（如消防、监控、音响、各种数据线）。 |
|  | 100M示波器 | 1 | 套 | 宽带100MHz 通道数2CH+1EXT 存储深度32k 上升时间＜3.5ns 输入阻抗1M欧姆‖17pF 时基档位5ns/div-50s/div， Scan：100ms-50s/div 垂直灵敏度2mV-10V/div，垂直分辨率8bit 8、触发源8bit 触发源CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line 触发类型边沿、脉宽、视频、斜率、交替 9、数字运算+、-、×、÷、FFT 10、数字滤波高通、低通、带通、带阻 11、最大输入电压±400V（DC+AC峰值），CAT 1，CATII 12、内部存储2组参考波形，20组设置，10组波形内部存储 13、外部存储位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 14、语言：简体中文 、繁体中文、英文、德语、日语、法语，韩语、阿拉伯语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语 15、接口USB Host、USB Device、RS-232、Pass/Fail out 16、电源AC 100-240V、45Hz-440Hz、50VA Max 17、上位机软件：可以通过电脑远程控制示波器，分析提取波形数据 超薄设计、体积小巧、携带方便 18、实时采样高达500MSa/s，等效采样50GSa/s 11、彩色TFT LCD 8*18格彩色显示 12、3种光标模式、32种自动测量参数 13、5种触发功能：边沿、脉宽、视频、斜率、交替 14、6位硬件频率计实时计数显示 15、弹出式菜单、人性化设计 |
|  | 逻辑分析仪 16通道 100MHZ | 2 | 台 | 1、带宽：100 MHz，实时采样率：250MS/S，等效采样率50GS/S 2、输入阻抗1MΩ//13pF 50Ω 3、上升时间3.5 ns 4、时基范围2ns/div-50s/div 5、X-Y 操作：带宽100 MHz，相位差±3级 6、显示：彩色（C）或单色（D）液晶显示320x240 7、通道数量 2通道 8、存储 4K/通道 9、垂直灵敏度 2mv/div-5v/div，垂直分辨率 8位 10、输入耦合 DC、AC、GND 11、触发模式 自动，普通，触发功能 边沿，视频，脉宽，触发耦合 DC、AC、LF Rej、HF Rej 12、水平精确度 ±0.01% 13、函数 ＋、－、×、÷、FFT 14、FFT 窗口 Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular 15、采样率 1024点 16、自动测量Vpp、Vmax、Vmin、Vtop、Vbase、Vamp、Vrms、Vavg、Vover、Vpre Freq、Period、Rise、Fall、+Width、-Width、+Duty、-Duty、DelayA、DelayB 17、光标测量 手动/自动 18、存储 10组波形，10设置 19、I/O USB接口 20、电源 最大100V-240V/50VA 21、净重 约4kg 22、尺寸约 120mm（D）×285mm（W）×158mm（H） |
|  | 新风系统 | 1 | 套 | 柜式机，风量350立方米/小时，净化效率PM2.5-97%，热回收效率80-90%，输入电源AC220V，功率110W，待机功率小于1W，运行噪音35db； 外形尺寸：约厚383mm*宽520mm*高1585mm，净重约80KG； 适用面积120-160平方，采风方式：前出风。 |
|  | 笔记本电脑 | 2 | 台 | 1、机型：商用笔记本 2、CPU ≥intel i5-5300U处理器（主频≧2.9GHz，缓存≧3MB） 3、内存 ≥4G DDR3 1600 4、显卡：独立显卡，独立显存不低于2GB，支持双显卡切换功能 5、声卡：集成声卡 6、硬盘 ≥500G SATA3 7、网卡：1000M以太网卡 8、无线网卡：802.11ACBGN无线局域网卡 9、14.0英寸LED背光防眩光显示屏，分辨率不低于1366×768 10、产品设计：屏幕耐用全合金屏轴 ，配置指纹识别设备 11、摄像头≥720p HD 摄像头 12、内置DVDRW 13、接口≥4个USB接口（其中不少于2个USB3.0）、≥1个高清视频接口、1个VGA、蓝牙、多合一读卡器 14、电池类型 ≥4芯锂电池，重量 ≤1.5Kg（含电池） 15、配原装包鼠。配485配置线1根。 16、操作系统：出厂预装Windows 7正版操作系统，具备正版标签并体现于装箱清单内，不接受非预装系统；随机应用：一键恢复操作系统（非Windows自带功能），实现一键恢复，并能保留未备份数据；支持计划备份功能；具有增量备份功能。 17、原装品牌机，不接受二次拆封安装机器，投标产品生产厂商具备信息安全服务资质证书（安全工程类一级）认证。由设备制造商提供原厂1年下一自然日上门维修服务，节假日不休，终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务。为保证服务响应，投标产品生产厂商售后服务体系通过CCCS认证。投标时若有，请提供以上认证证明材料复印件并加盖厂家公章。 |
|  | 教师桌 | 3 | 张 | 定制；规格1400mm×750mm×850mm；材料：桌面采用25mm厚B004一级密度板制作，面上优质防静电隔离橡胶垫，支架采用4×4cm优质方钢，面板上方安装支撑架，内高20cm，上方板采用15mm厚灰白色一级密度板制作，经国家标准烤漆程序制作，配防震防潮脚垫。 |
|  | 教师椅子 | 3 | 张 | 常规标准；面料：采用优质黑色西皮饰面； 海绵：采用高密度海绵，回弹性能好，采用优质金属配件，弓形脚架。 |
|  | 防静电工作桌 | 26 | 张 | 定制；规格1600mm×900mm×760mm；材料：全部用B060色密度板，桌面厚25mm，其余板厚15mm，全部同色加厚直封边。配件：暗钉，桌面分层工作柜，采用三节轨。桌面铺绝缘胶。 |
|  | 学生凳子 | 170 | 张 | 圆形凳 |
|  | 多媒体液晶触摸一体机 | 3 | 台 | 一、显示性能要求 1、屏幕尺寸： 70英寸 LED 液晶A规屏，显示比例16：9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，分辨率1920×1080。可视角度≥178°。投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的可视角度检验报告复印件，并加盖厂家公章。 2、可视化观看角度左右178°，屏幕表面采用防眩光面板玻璃透光率不低于93%，投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具可视度、防眩光测试性能检测报告。 3、输入端子：≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 4、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦×2 5、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一操作便捷。投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一检验报告复印件，并加盖厂家公章。 6、显示屏寿命不低于50000小时。 7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。 8、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗。 9、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 10、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作，必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的快捷锁屏锁按键检验报告。 11、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页。 二、触摸性能要求 1、采用非接触式红外十点触控技术，支持Windows/Android系统均达到十点同时书写。投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告复印件，并加盖厂家公章。 3、首点响应时间≤9毫秒；连续响应时间≤6毫秒 4、书写方式：手指或笔触摸；触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0、5mm 5、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3、5mm，，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3、5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的屏幕触摸防遮挡检验报告复印件，并加盖厂家公章。 7、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。 8、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 9、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图功能检验报告复印件并加盖厂家公章。 10、触摸模组可靠性：触摸框灯管出现部分损坏或触摸屏平面度扭曲变形达到10度情况下扔然可以实现多点触控操作。投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告复印件，并加盖厂家公章。 三、双系统系统要求 ★1、采用模块化电脑方案，处理器：Intel Core i3；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：500G笔记本硬盘配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M；信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP；≥2路USB3.0；≥4路USB2.0； 2、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45； 四、运行保护、故障自检性能要求 1、智能自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 2、整机具有阻燃特性、机身外壳具有防盐雾特性、整机防雷击4级特性，确保运行过程的稳定及安全。 3、智能温控：具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。投标时必须提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告复印件，并加盖厂家公章。 五、贴心售后服务要求 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 4、微信使用培训服务：提供软件操作自学视频帮助老师提供软件应用能力，交流社区提供开放式平台汇聚全国不同科目老师的软件使用技巧、优秀课件制作技巧，为老师的多媒体教学提供交流学习平台。 5、每周推送丰富多彩的免费课程学习，为老师技能提升做到贴心全程服务。 六、无PC状态下互动教学白板软件要求 1、无PC状态下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。 2、无PC状态下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开（投标时提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 ★3、无PC状态下，互动教学白板软件支持十笔或以上书写及手势擦除。 4、无PC状态下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 七、PC状态下互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。 2、在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。 3、软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页，并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。 ★6、思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。 7、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。 8、资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。 ★八、移动授课软件 1、Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。 2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。 5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 7、具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 ★九、智能翻页笔 1、采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7、无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 8、支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 9、支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能。 十、商务要求 1、投标时必须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权证书或取得该著作授权使用权的证明文件（复印件加盖公章） 2、投标时必须提供软件产品登记证证书（复印件加盖公章） 3、投标时必须提供厂家针对本项目出具的产品销售授权书原件及售后服务承诺书原件 4、投标时必须提供厂家针对本项目出具的产品参数确认函原件，并加盖厂家公章。 |
|  | 无尘推拉板 | 4 | 套 | 1、产品名称及结构：环保组合推拉板，左右推拉结构（内置轨道，外框和轨道一体化设计）。 2、基本尺寸：≥4000mm×1200mm，保证与电子白板物理尺寸配套；配套的活动板装备自锁装置，完全遮挡并保护电子白板后可锁定，推拉轻松不费力，推拉过程中不会刮到电子白板及边框。 3、电子白板或电视机置于板的中间，两旁各有一块固定式的书写板，前面一层设有两块可推拉式书写板，通过上下导轨左右滑动，教学的时候可以将两件推拉书写板推各至左右两旁，完全展示出电子白板或电视机用于多媒体教学，不需要电子白板时，则可以将两块推拉书写板往中间推，盖住电子白板，并可以锁定保护，进行传统教学。 4、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，不反光、易写易擦、坚固耐用、可视效果极佳，有效地保护了师生的视力健康。 5、中间材质，采用高密度，防阻燃，28kg级泡沫，厚度≧15mm，采用现代砂光技术加工，使面板和背板更好的附着在泡沫上，不能使用瓦楞纸板，因为受潮、气候变化会引起面板变形。 6、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，无凹凸，无轮纹，不变形。 7、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 |
|  | 无线蓝牙音响 | 3 | 套 | 一、无线蓝牙音响 ★1、无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 2、系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； ★3、发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用； 4、可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。 5、音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； 6、发射器小巧、轻便，便于携带； ★7、发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器； 8、具有激光教鞭功能。 9、具有麦克风音量调节功能。 10、具有闲置静音，防止啸叫技术。 11、技术指标： 12、发射使用频率：2402 – 2480 MHz； 13、调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 14、发射功率：小于2.5 mW。 15、有效接收距离：15米以内； 16、拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM 17、连续使用时间：20小时以上； 18、蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，提供相关证书复印件，要求证书网上可查询； 19、投标蓝牙设备产品须有国家工业及信息化部所颁发的SRRC无线电发射设备型号核准证证书，投标时必须提供认证证书复印件并加盖厂家公章； 20、投标时必须提供蓝牙设备的检验报告并加盖厂家公章。 21、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、售后服务承诺书原件。 二、蓝牙无线音箱 1、扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。 2、必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402-2480 MHz。 3、调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian。 4、蓝牙自动扫瞄、配对、锁定。 5、输出功率：60*2W，蓝牙音箱输出音量高于100 db（含）。音量在距离音箱5米时高于70 db。 6、频率响应：50 Hz ~25 KHz。 7、灵敏度：-80dBm。 8、PC输入接口：双路立体声RCA插孔*1 9、输出接口：全频输出60W功率端子*1。 10、调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。 11、箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； 12、音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰。 13、无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。 14、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、售后服务承诺书原件。 |
|  | 教学专用电脑 | 7 | 套 | 1、处理器：≥英特尔 Core i5-6500 3.2G 6M 2133 4核CPU； 2、主板：≥Intel H110及以上芯片组； 3、内存：≥4G DDR4 2133MHz，2个UDIMM插槽，最高支持16G； 4、硬盘：≥1 TB SATA （7200转）硬盘，带有SMART IV硬盘故障保护技术，提供故障前保修，Driver Lock 硬盘数据保护技术（投标时必须提供厂家证明文件）； 5、显卡：AMD Radeon R5 320 1GB GDDR5 PCIe x16 GFX独立显卡； 6、系统：出厂预装正版Windows 7 Home Basic 64位操作系统； 7、机箱提供USB 2.0 端口≥6个、USB 3.0 端口≥2个、1 个麦克风插孔、1 个耳机插孔、1 个音频线路输入端口、1 个音频线路输出端口、1 个 VGA 端口、1 个 RJ-45 端口、1 个 PCIe x1、1 个 PCIe x16、1个PCI； 8、 国家MTBF平均无故障时间≥550000个小时认证（必须提供厂家认证证明文件，并加盖厂家公章）； 9、安全性管理：SATA 端口禁用，Drive Lock硬盘锁，串口、并口、USB 端口启用/禁用，可移动介质写入/启动控制； 10、电源：≥300W ，防雷电源； 11、原厂系统安全管理：支持系统恢复功能；支持多点自主备份功能；支持智能分区功能；支持C盘个人数据拯救功能；支持智能驱动维护功能。 12、 投标必须提供以下质量证书复印件，并加盖厂家公章：通过中国国家强制性产品认证；ROHS（限制有害物质指令）认证；CECP（中国节能认证中心）；中国环境标志认证；电磁兼容B级及噪音认证，低于28db。 13、键盘鼠标：防水抗菌键盘、USB光电鼠标。 14、显示器：与主机同一品牌，21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，VGA，DVI接口，无DVI线缆，250nits，1000:1，1百万:1（动态对比度）， 5ms，1920×1080，可视角度为水平170度/垂直160度； 15、售后服务：3年原厂保修含显示器售后服务（免人力+部件+上门）； 16、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、售后服务承诺书原件。 |
|  | 专用置物架 | 5 | 套 | 长140cm×宽60cm×高250cm，采用优质角钢和方钢混合结构制作，颜色可调为：乳白色。架子共分8层，每隔层内，长125cm，宽60cm，高30cm。 |
|  | 强弱电综合布线 | 1 | 项 | 包含以下材料及费用： 1、网线：7箱 2、铜芯线4平方：9卷，100米/卷。 3、铜芯线2.5平方：15卷，100米/卷。 4、十孔插座:200个 5、水晶头：300个 6、PVC线槽 1300米 7、音响线、控制开关等：1批 8、所需的辅助材料（纤维管、钉子、胶布等）及人工、保洁等 |
|  | 32寸液晶彩色电视接收机 | 25 | 台 | 壁挂：支持 清晰度：1080p（全高清） 分辨率：1366x768 |
|  | 49寸或50寸4K/8K液晶彩色电视机 | 10 | 台 | 屏幕尺寸：49英寸 分辨率：4K（3840*2160） 响应时间：4ms 液晶面板：支持 HDMI接口：2*HDMI USB媒体播放：支持 操作系统：酷开 |
|  | DVD影碟机 | 10 | 台 | 产品类别： DVD播放机 播放媒介： CD，CD-R/CD-RW，Video CD/SVCD，DVD，DivX，DVD+R/+RW，DVD-R/-RW，DVD-Video 压缩格式：MPEG1，MPEG2，DivX 3、11，DivX 4.x，DivX 5、x，DivX 6、0 光盘播放系统：NTSC，PAL 音频特性： 播放媒介：CD，MP3-CD，MP3-DVD，WMA-CD，CD-R/RW，音频 CD 压缩格式：MP3，杜比数字，PCM，WMA MP3比特率：32-320 kbps 画面浏览： 播放媒介：DVD+R/+RW，DVD-R/-RW，CD-R/RW，Picture CD，Kodak Picture CD 图像压缩格式：JPEG 画面效果增强：翻转照片，旋转，缩放，幻灯片放映，带MP3播放功能的幻灯片放映 语言支持： 中英文操作显示 USB接口： 支持 输出端口： 模拟音频L/R输出，复合视频（CVBS）输出，数字同轴输出 产品功耗： ＜10W |
|  | 蓝光DVD影碟机 | 10 | 台 | 黑色，蓝光DVD，无显示屏 USB接口支持，麦克风接口支持 机身输入接口USB2.0 机身输出接口数字同轴输出，以太网，HDMI输出 USB支持视频格式DivXplus™，MPEG1， MPEG2，HD，H264，DivX ， MPEG4 USB支持音频格式AAC，MP3，WAV，WMA，PCM USB支持图片格式GIF，JPEG 声道5.1声道 读取光盘格式AVCHD，BD，BDR/BDRE，CD，CD-R/CD-RW，DVD，DVD+R/+RW，DVD-R/-RW，SVCD，VCD 断点记忆 不支持 产品尺寸约310mm×395mm×217mm 功耗≤10W瓦 包装重量约0.36KG |
|  | 指针式500型万用表 | 25 | 台 | 直流电压：DCV 0/2、5/10/50/250/500/2500V 直流电流：DCA 0/50UA/1/10/100/500MA 交流电压：ACV 0/10/50/250/500/2500V 电阻：ΩR×1R×10R×100R×1KR×10KΩ 音频电平：Audio level -10～+22dB |
|  | 30V5A可调维修电源 | 25 | 台 | 1、输出电压：0～30V，输出电流：0～5A，输出方式：单路 2、3、3V/5V/1A固定输出：有 3、显示方式：3位 4、显示分辨率：10mA 100mV 5、额定工作条件： （1）电源电压220V0% 50Hz 60Hz （2）工作条件： 温度：0℃～40℃，相对湿度：＜80%R （3）储存条件： 温度：-10℃～70℃；相对湿度：＜70%RH 6、稳流工作状态： （1）输出电流从0到标称值之间连续可调。 （2）纹波噪声≤3mArms/5mArms （3）电流稳定度 7、电源稳定度≤0.2%+3mA/5mA 8、负载稳定度≤0.2%+3mA/5mA 9、稳压工作状态： （1）输出电压从0到标称值之间连续可调 （2）电压稳定度： 电源稳定度≤0.01%+3mV 负载稳定度≤0.01%+3mV（0～30V） 负载稳定度≤0.01%+5mV（0～60V） （3）恢复时间： ≤100μS（负载变动50%，最小负载电流 0.5A） （4）纹波噪声： ≤0.5mVrms（5Hz～1MHz） ≤1.0mVrms（5Hz～1MHz） （5）温度系数≤3000PPM/℃ |
|  | 液晶电视机背光显示屏维修工具 | 25 | 套 | 6条最常用屏线（30针双八，30针单八，30针单六，20针单八，20针单六，20针双6）各1条 |
|  | 液晶电视维修电源 | 25 | 套 | 液晶显示器12V5A/4A/3A通用电源适配器 |
|  | 数字100M示波器 | 25 | 台 | 1、显示器（QVGA LCD） TFT 2、带宽*1 100MHz 3、通道 2 4、外部触发 5、每条通道上的采样率 1.0GS/s 6、记录长度 时基2、5k 点垂直分辨率 8 位，垂直灵敏度 2 mV - 5 V/div，支持校准后微调，垂直精度 所有型号上± 3% 7、垂直缩放 垂直放大或压缩实时波形或停止后的波形 8、最大输入电压 300 VRMS CAT II；在100 kHz 以上时以20 dB/decade 速率下降，在3 MHz 时降到13Vp-p AC 9、定位范围 2 mV to 200 mV/div +2 V＞200 mV to 5V/div +50V 10、输入耦合 AC， DC， GND，输入阻抗 1 MΩ并联 20 pF 11、时基范围 2.5 ns to 50 s/div 12、时基精度 50 ppm 13、水平缩放：水平扩大或压缩实时波形或停止后的波形 14、前面板上的USB 主控端口支持U 盘设备，仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及所有兼容PictBridge 的打印机 |
|  | CATV闭路电视网络 | 1 | 套 | 1间教室的闭路线路布线、3年高清电视信号业务费用 |
|  | 智能互动短焦投影机 | 1 | 台 | 1、标准亮度≥3000流明（依据ISO21118国际投影机标准测定）； 2、标准分辨率≥WXGA 1280×800（16:10），对比度≥10000:1； 3、采用3LCD成像系统：≥液晶板0.59英寸含微透镜多晶硅TFT有源矩阵； 4、内置全封闭反射式投影、无外反射镜。 5、★镜头：≥1.35倍数字变焦，投射比≤0.28，电动聚焦功能。 6、超短距离投影，投影距离≤28厘米内的距离投射出80寸大画面，教学板书时不受投影光线的干扰影响。 7、灯泡：≥250W高效冷光源灯泡，标准亮度模式灯泡寿命≥4000小时。 8、智能省电模式：可将此模式设定1-30分钟，设置时间内投影画面无变化，将自动激活节电模式，也可以通过遥控器激活，还可根据输入的电平自动调整灯泡亮度，提高灯泡寿命。 9、具有垂直/水平梯形校正方式（四边四角校正功能±40度）。 10、具有网络投影：内置LAN有线网络投影和选配无线网络投影，进行计算机图像和声音的同步传输；还可通过网络进行监视管理与控制功能。 11、接口：2路独立VGA输入接口，1路VGA可做为输出接口，USB A型接口×2，USB B型接口×1，HDMI高清接口×2，RJ45网络接口×1，AUDIO×2，VIDEO×1，RS-232×1，MIC×1（所以接口必须为投影机内置）。 12、内置≥16W大功率扬声器，配电脑到投影机的音频线。 13、无PC演示功能：可以不连接电脑，演示jpeg、png、gif和bmp格式文件。 14、★投影机内置电子白板功能，自动定位，可以实现4人同时书写，无须购买电子白板（可任意的墙面和黑板进行书写教学，实现交互教学，自带投影机品牌≥2.5G教学资源库，语文、数学、科学、地理等、非第三方教学资源），满足教学。 15、重量：≥4.2KG。 16、原厂配件：5米电源，5米VGA线，5米电源线，2支互动笔，教学资源安装光盘，遥控器，4节7号电池，二节5号电池，原厂安装支架。 17、投标时必须提供投影机的彩页或说明书，投标文件中所承诺的货物性能参数应该与生产厂家公开印发该货物产品技术参数说明或产品彩页相一致，并加盖章所投产品厂家公章。 18、投标人必须提供所投产品生产厂家针对本项目的授权书、售后服务承诺原件。 二 软件部分 1、软件可支持WINDOWS操作系统； 2、各种功能切换迅速，无延迟，例如鼠标模式和板擦模式，书写模式等等，一点即实现； 3、软件界面可悬浮在电脑桌面上并且可调整它的大小，方向和位置； 4、提供ActivInspire专业版教学软件，具有强大的教学功能。 5、工具栏个性化：可根据个人爱好设定个性化工具箱，主工具箱上可添加常用程序快捷方式。 6、个性化资源库：软件配有2G以上的国际化的开放性的分类详细的教学资源库（分为图片、声音、背景、视频、文字等）；具备和中央电教馆合作的资源库；并可按类别自主添加个性资源。 7、提供自定义的色彩供用户使用。 8、提供钟表倒计时、圆规、量角器、标尺等特殊功能。 9、拉幕功能：上下左右全方位拉动；聚光灯功能：激发学生想象力、创造力等。 10、自带网页浏览器：方便浏览互联网获取资源。 11、直接获取网络资源： 可直接将任意互联网上的文字或图片等拖至活动挂图页面上进行编辑并保存，方便对网络资源予以利用，便于教师使用。 12、照相机功能： 多种拍照模式，区域，徒手，点到点，窗口，全屏幕，可从互联网及其它程序中获取各种图像资源。 13、手写/形状识别功能：识别中英文，数字、字母、图形、四则运算符号，并且可以脱离白板使用，便于教师备课，独有的写完后统一识别功能，大大加快了输入的速度。 14、及时录制回放功能：可将老师讲课的全部过程及声音同步记录，保存为AVI格式并能够进行回放，并可以帮助教师录制或截取视频。 15、格式导入功能：可将用户制作的PPT课件转化成白板格式，同时可将PDF， XML等格式导入，可以链接各种形式的文件进入课件。 16、具有层的概念，可以使不同对象之间产生遮盖、隐藏、显示等效果，制作出层次立体的演示画面。 17、具有容器的功能，可以对不同“个”物体或不同“类”物体之间进行分类，并且利用激励声音、自动返回等形式来回应分类正确与否，具有限制器的功能，任何物体都可以按照自定义设计的轨迹进行旋转、移动和阻挡等效果的实现。 18、具有300多种“动作”功能，包括对象前置/后置、对象透明度/大小渐变、设置对象指定位置、对象翻转、工具的启动/停止等辅助教学设计 19、可以对不同对象进行组合，成为一个整体对象操作；当然也可以把组合分解。 20、可以兼容实物投影仪软件，直接导入白板软件，进行注释等操作。 21、整合投票器和综合问答器功能，全面支持手机（Android，iPhone）、iPad及其他平板电脑等移动设备，提供问题设置向导，有利于问题快速设置；具备整体的分析功能（整体饼图，柱状图等），具备记录每个操作者回答的详细信息，包括时间，答案，姓名等，并且可以导出为Excel文件，实现课堂实时反馈。 22、具备更直观的浏览器，页面浏览器，注释浏览器，属性浏览器，操作浏览器，资源浏览器，投票器浏览器等，方便教师设计课件。 23、可选择双用户功能，在同页面两支笔同时进行书写等操作。 24、具备软键盘控制面板，完全脱离电脑桌面操作，方便输入。 25、软件支持30种语言。 26、软件界面可设置为更直观和卡通的节目，吸引和方便低年级使用。 27、可以编辑、导入学生数据库，包括班级，学生姓名，性别，ID，出生年月等。 28、具备神奇墨水功能，让任意上层对象（或部分对象）不可见，以便您可以看到下层的对象。 29、软件可以脱离电子白板使用，便于教师备课。 30、具备各种图形和线条集合，可以自由选择。 |
|  | 电视信号场强仪 | 2 | 台 | 用于有线电视网络日常维护（快速简单地测试信号的电平、MER、BER、带内平坦度等）。 支持数字电视关键指标测试 数字/模拟兼容测试，完全满足日常网络维护需要，保证信号主要指标的测试 支持FLT——带内平坦度测试，分析网络中阻抗匹配情况 智能合格判断功能，可以协助工程人员判断信号质量 简易频谱分析 保存测试数据，利用上位机软件处理保存的网络信号测试数据 “121……121”快速完成网络维护 1 个结果。 |
|  | HDTV多功能信号发生器 | 2 | 台 | 1、多种函数信号波形发生器，频率覆盖0.5Hz~5MHz，分7个10倍频程覆盖。 2、具有正弦波、三角波、矩形波以及其调变波形输出。 3、对称性（占空比），直流偏置独立调节。 4、电压基本输出范围0.2Vp-p—20Vp-p（空载），具有-20dB、-40dB、-60dB、三级输出衰减。 5、同步CMOS（兼容TTL）电平独立输出，峰值电压3、6V-15V独立连续调节。 6、VFD超显示屏，频率六位显示，功能指示一应俱全。 7、VCF外部压控频率功能功能，外部压控比1:100 。 8、外部频率测量功能，测频范围1Hz-100MHz。自动闸门时间等精度测量，六位显示分辨率。 9、频率扫描功能，具有线性、对数频率扫描方式，扫描时间和宽度可独立调整。 10、调制功能，可使用内部内置或外部外接调制信号源，产生幅度调制（AM）或频率调制（FM）信号。 11、大电流功率输出功能，在200kHZ内可产生大于5W的输出功率。 12、多重保护功能，输出端口超压，过流，功放过热保护功能，并有声光告警指示。 13、采用时基面板校准技术，无需打开机壳便可进行校准。 14、220V/110V电源转换，保险丝外置方便更换。 |
|  | 数字毫伏表 | 10 | 台 | 1、测量电压 100μV～300V 2、电压量程（12档）：1mV；3mV；10mV；30mV；100mV；300mV；1V；3V； 10V；30V；100V；300V。 3、分贝量程（12档）：-60dB；-50dB；-40dB；-30dB；-20dB；-10dB；0dB；+10dB；+20dB；+30dB；+40dB；+50dB。（0dBV=1V，0dBm=0、775V） 4、电压误差 ±3%（400Hz） 5、电源频率误差 50Hz±4%，20Hz～100kHz±7%，10Hz～2MHz±15% 6、频率响应范围 10Hz～2MHz，频响误差 （以400Hz为基准）20Hz～100Hz ±3%，10Hz～2MHz±8% 7、噪音电压 ≤3%满刻度 8、输入阻抗 1mV～300mV 输入电阻≥2MΩ，输入电容≤50pF。 1V～300V 输入电阻≥2MΩ，输入电容≤20pF。 9、输出电压：1V±5%，频响误差：10Hz～2MHz±3dB（以400Hz为基准）。 10、过载电压指示 （1）1mV～300mV各量程交流过载峰值电压为100V，1V～300V各量程交流过载峰值电压为660V。 （2）最大的直流电压和交流过载峰值为660V。 11、电源 220V±10% ，50Hz±4%，消耗功率：约5W 12、工作环境 温度：0℃～+40℃，湿度≤80% 13、机身尺寸 约125mm×185mm×270mm |
|  | 实验工作桌 | 13 | 张 | 定制；规格1800mm×900mm×760mm；材料：全部用B060色密度板，桌面厚25mm，其余板厚15mm，全部同色加厚直封边。配件：暗钉，抽屉采用三节轨，抽屉拉手用96mm的。桌面铺绝缘胶。带镜子 |
|  | AV功放5.1声道 | 1 | 台 | 1、支持HDCP 2.2（高清数字内容保护）用于4K/全高清视频流和广播*2 2、2区HDMI用于第二个房间的高清视频输出 3、内置Wi-Fi无线网络功能 |
|  | AV前置激励 | 1 | 台 | 设有两路音源输入，两路话筒输入；带有中置、超重低音和双立体声共六通道输出；且能对话筒、线路的音量、音调实现独立调节，并使人声与音乐混合更加自然 话筒灵敏度高，话筒效果设置浑厚和清晰两种模式，以满足不同喜好，使演唱轻松自然。 额定电源电压 AC220V 50Hz，电压适应范围 AC198V~ AC242V 4、频率响应 线路 20Hz~20KHz -3dB ~ +1dB 话筒 60Hz~16KHz -3dB ~+7dB 5、输入灵敏度 线路 200mV 话筒 15mV 6、失真度 线路 ≤0.5% 话筒≤0.5%（混响关闭） 7、线路输出 0dB ±1dB 线路高音提衰量（10KHz） 10dB ±2dB 线路低音提衰量（100Hz） 10dB ±2dB 高音提衰量（10KHz） 10dB ±2dB 话筒低音提衰量（100Hz） 10dB ±2dB 8、信噪比 ＞70dB（音调平直、话筒及混响关闭） 9、最大功率消耗 8 W 10、整机尺寸约 480×170×54（mm） 11、净重 约2Kg |
|  | 多功能调音台 | 1 | 套 | 1、8路话筒/线路输入 2、4路立体声线路输入 3、3段参量均衡 4、2路AUX母线 5、一路可切换推子前/后 6、1路EFF母线 7、4SUB编组输出 8、2路R/L输出 9、立体声返听输出，立体声效果返回 10、60mm高品质进口推子 11、48种DSP数字效果 12、48V幻像供电 13、12路机型 |
|  | 无线话筒及接收机 | 2 | 只 | 采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 除了采用常用的提高频率、多级窄带高频及中频选频滤波外，还采用噪声数码抑制电路； 提供200个信道选择，方便多套机器使用，可避开其它干扰； 采用红外线对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 空阔最大使用距离200米，空阔理想使用距离100米； 金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号普通碱性电池供电； 前面板固定，旋转天地方便机架固定时操作； 带状态LED的开关切换 ； 射频接收提示器LED可调节静噪功能、无噪音接收、专业XLR及1/4"输出； 使用自选机架固定器可轻易固定到任何19"机架上，分集UHF便携式发射器可作多种用途； 专业迷你XLR连接器适用于所有微型话筒系列话筒，基本参数如下： 频率范围：740-790mHz 发射功率：30mw 调制方式：宽带FM 可调范围：50mHz 信道数目：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：＞100dB 最大频偏：±45KHz 音频响应：80Hz-18KHz（±3dB） 综合信噪比：＞105dB 音频输出：独立式0-400mv 混合式0-400mv 指示器：电源开关指示及低压指示 综合失真：≤0.5% 接收机电源：ac220v±10% ac110v±10% 电源适配器输出电压：DC16v 工作温度：-10℃-+40℃ 15、为确保无线传输频率符合国家标准和不影响国家公共无线频率，投标产品的具体型号必须通过工业和信息部无线电管理局的核准认证，投标时必须提供证书复印件，并加盖厂家公章。 |
|  | 有线话筒 | 1 | 对 | 1、香槟铝锌合金管体；高强度防滚防撞钢网罩，可应对特殊环境 2、长寿命磁阀开关，防脱落旋转式卡侬，可靠性高； 3、指向性：超心型 4、输出阻抗：600Ω±15% 5、灵敏度；-55dB±3dB 6、频率范围：60HZ-15KHZ |
|  | 影院音箱（带环绕） | 1 | 对 | 1、左中右主音箱：阻抗4Ω，匹配功率60W，频响范围80Hz-20KHz，灵敏度88db，尺寸：约220×280×155mm，净重 约8kg。 2、后置音箱：阻抗8 Ω，匹配功率35W，频响范围100Hz-20KHz，灵敏度85db，尺寸：约170×275×135mm，净重 约3kg。 3、低音音箱：阻抗8 Ω，匹配功率400W，频响范围20Hz-200Hz，尺寸约 370×495×505mm，净重 约30kg。 |
|  | karaok机 | 1 | 对 | 1、采用ADI 32位浮点DSP处理 2、使用24位性能优秀的AD/DA 3、话筒采用15段高精度PEQ处理 4、HIFI级的硬件设计，声音醇厚，音色细腻 5、独立5、1通道输出，每通道均有EQ，压限及延时功能 6、每个通道输出独立的7段参量均衡，精确调整音箱曲线 7、每个通道输出独立的100ms延时，灵活设置音箱的摆放位置 8、通过PC软件可将一台机器的设定拷贝到另一台机器上，大大简化工程的调试 9、频率响应：20Hz～20kHz，±0.1dB 10、总谐波失真：话筒：0.04% 20Hz～20KHz 音乐：0.01% 20Hz～20KHz 控制方式：RS232、WIFI 11、反馈抑制：内置软件移频模块 12、话筒低音增强：有效提升话筒的厚实度 13、多级密码保护：有 14、电源输入：AC 220V/50Hz 15、消耗功耗：10W 16、尺寸（长×宽×高）：约483mm ×218.5mm ×47.5mm 17、机器重量：约3.5kg |
|  | 纸盆倒相式音箱 | 2 | 对 | 双6.5”倒相式落地箱 额定阻抗：4Ω 额定频率范围：50—20000Hz 额定功率：80W 最大功率：200W 特性灵敏度级：95dB/m/w 连续声压级：115 dB |
|  | 隔离墙 | 30 | 平方 | 规格：长8米×高3.6米，砖石结构，刮腻子三遍 |
|  | 音频室专业文化装饰 | 1 | 项 | 1、墙面防火型吸音板 ：冲孔率在15%-25%范围， 隔音系数高达0.45-0.92as.防火吸音布。 2、地毯24平方米，颜色： 黑灰，地毯厚度约4-5毫米。 3、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 4、600*600带光源灯盘 2个 5、灯盘配用管线、开关 1批 6、地脚线、腰线不锈钢压条 1批 7、场地清理 1项 |
|  | 笔记本 | 1 | 台 | 13.3寸（1920×1080）/i7-5500U/8G/256GSSD/集显/无光驱/win8/二年联保/超薄金属/银灰 |
|  | 笔记本 | 2 | 台 | 15.6寸（1920*1080）/i7-6700HQ（2.6-3.6）/8G/1000G/GT960M 4G独显/DVD/Win10/二年联保/超薄金属/银色 |
|  | 扫描仪 | 1 | 台 | 1、影像感应组件：CIS，光源：LED，光学分辨率：1200 dpi 2、扫描速度：每页 9 秒（彩色模式， 300 dpi， A4） 3、扫描范围（宽×长）：最大216*297 mm 4、扫描格式：JPG、TIFF、PDF、PNG、BMP 5、电源供应：USB端口电源，接口：USB 2.0 |
|  | 单片机 | 1 | 套 | 一、技术参数 1、输入电源：单相 AC 220V±10%（50Hz） 2、输出电源：DC ±12V±5%/0.5A DC ±5V±5%/3.5A DC 24V±5%/6A 3、温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃） 4、外形尺寸：约1225mm×690mm×820mm（L×W×H） 5、整机功耗：≤0.5 kW 6、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。市电采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 7、搬运模块主要组成： 智能物料搬运机构支架 双轴直线搬运机器人机构 接供料机构 8、搬运技术参数： 9、电源输入：AC220V±10% 10、输出电压：DC 24V±5%/2.5A 11、外形尺寸：约600*560*280mm 12、整机功耗：≤1KVA 二、功能要求 1、总体结构 本设备采用实训桌加实训模块的结构设计、模块采用标准结构，互换性强；按输入，输出，数据转换等功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。 本设备的每个模块都具有两种接线方式，一种为电子连线接法，8位数据总线时还可以用杜邦线排线连接。整个连接过程方便快捷。对于具有干扰性质的元件，全部采用光电隔离装置隔离，确保系统的安全稳定。 2、各个功能模块功能要求 1）主机模块 单片机采用爱特梅尔的AT89S52。该单片机内部设有256Byte的RAM和8KByte的FLASH、三个16位定时器，两个数据指针，片内集成了一个看门狗电路。64KRAM扩展空间、64KROM扩展空间；32个IO口，6个向量中断源；0~33MHz的工作频率，三级程序加密功能；工作电压4.0V~5.5V。使用DIP40封装便于更换芯片及仿真。并设计有在系统下载设计接口，通过USB下载器可以方便地进行编程，无需把单片机从电路上取下。 该模块上还放有串行通信接口，该接口已经加入升压电路，可以直接与计算机通信，飞利浦单片机和宏晶单片机也可以通过此口进行程序下载。复位电路上加有手动复位按扭，可以直接复位操作。模块上还设有有源蜂鸣器驱动电路，直接给固定电平就可以发出声响。 2）★电源模块 电源模块采用线性电源和开关电源两种电源。单片机等芯片采用线性电源供电，可以有效减少因电源干扰引的程序跑飞。电机等大功率器件采用开关电源供电，确保提供足够的功率。电源采用漏电保护开关作为总控制，安全可靠。用船形开关单独控制低压电，市电与低压电分开控制。该模块共有三组相互独立的低压电源，其中有两组是正负双电源输出。面板上放置了一个AC220输出插板，可以同时挂接三个仪器仪表。其中每组电源都有保险丝作过载保护。投标时必须提供相关认证证书和合格证复印件，并加盖厂家公章。 3）仿真器模块 真正无缝嵌接Keil，实现多种高级调试功能。采用先进的HOOKS仿真技术，可仿真标准P0/P2特性。采用超高稳定I/O总线，仿真性能异常稳定。内置PLL频率发生器，可以自动产生用户设置的20k~100MHz运行时钟，时钟精度为0.001%。高速USB通讯，速度快，使用方便。仿真绝对不占用任何用户资源，包括堆栈/内部RAM/SFR等。业界领先的超低电压仿真，稳定仿真至2.0V以下。超高速仿真设计，实时运行频率0~32MHz@12CLOCK/0~26MHz@6MHz。超精密运行时间/周期显示，0~32MHz范围内最高时间精度为1CLOCK。内部代码空间/数据空间支持1byte精度的ReMap功能，方便用户仿真不同资源的芯片。支持运行仿真器外部/外部0~64K的ROM和RAM。支持64K全范围的冯诺曼Von Neumann结构。64K的仿真器内部程序存储器/64K的数据储存器。64K超大容量实时Trace功能，协助用户分析程序运行轨迹。4*64K用户实时断点，方便用户特殊仿真要求。64K全地址范围内的代码覆盖分析，加彩运行轨迹显示。64K全地址范围内的代码读取/数据读写覆盖显示。采用高速信号跟踪技术，真正支持ALE静态关闭或动态关闭，不限制对ALE信号的非常规切换。自动感知6CLOCK/12CLOCK时钟，并支持动态和静态切换，不限制用户对时钟信号的非常规切换。所有仿真器入出口100%保护，避免使用中误操作引起仿真器的损坏。支持用户目标板的时钟输入和用户目标板的震荡晶体，并进行时钟有消息检查。支持外部复位信号，并在全速运行中有效（可选择为关闭），方便用户调试外部看门狗。丰富的提示信息，自动感知当前仿真任何异常，帮助用户准确了解当前MCU运行状态。采用与业界不同的I/O重造技术，再现标准MCU的I/O特性而无任何限制，用户可以任意在IO/总线2种状态中切换。 4）显示模块 该模块无论从最基本的显示元件LED发光二极管，还是到最高级的LCD显示屏都包含在内。具体配置为8位跑马灯（逻辑电平指示）、8位数码管动态显示、16×32点阵LED屏、1602字符型液晶显示屏、128×64绘图液晶显示屏。单片机常用的显示器件全部包含在内，使学习者可以接触所有的显示方案，设计人机界面时可以得心应手。 5）继电器模块 继电器是常用的执行元件，也是常用的隔离元件，它能用低压控制高压电路，远程切换强电电路状态优点，同时它的执行元件又是一个线圈，在通电及断电时会产生电磁干扰。为此继电器模块在集成了驱动电路的基础上增加了光电隔离措施。该模块共有8路继电器，每个继电器的开关触点全部引出，并明确标示；每个继电器还设有工作指示灯，那一路继电器在通电工作使人一目了然。八组继电器中六组为电磁继电器，两组为固态继电器。电磁继电器有两组为AC220控制的继电器，可以控制交流电机的正反转及停止，通过转换头可以连接电子连线。另外六组为电子连线座输出。继电器触点容量250V/6A、DC28V/12A。 6）指令模块 指令模块上放置了单片机常用的输入元件，其中有8个独立键盘接口，8路8位开关量输入，4*4矩形键盘接口，可以满足学生从基础到高级，从简单到复杂的实训要求。如果用户需要更多的按键或需要更为复杂的设计，则可以采用该模块的PS2键盘鼠标接口进行扩展。 7）ADC/DAC模块 ADC/DAC模块上设计了两种转换芯片ADC0809和DAC0832。为了便于调试程序和硬件，板载了三个功能子模块：0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示器和有源时钟发生器。ADC0809实验时可以用有源时钟发生器作为芯片的时钟，可以用0-5V模拟电压输出作为模拟量，用8等级LED电平指示用作模拟量大小的指示；DAC0832实验时，可以将芯片的输出接在8等级LED电平指示器上，转换结果是否正常一目了然。 8）交直流电机控制模块 该模块可以完成两种电机的控制实验，分别是24V直流减速电机和220V交流减速电机。每种电机的转盘下面放有光电开关计数器，可以用单片机感知其位置和转动了多少圈。每个电机控制线路中设有超程保护输入端口，在与水平移动装置组合实验时可以有效保护电机和机构的安全。 9）步进电机控制模块 该模块设有一只24V两相步进电机和大功率步进电机驱动器。模块改变了电机的轴转式运行方式，采用了一个水平移动机构，该机构可以把电机的轴转改为水平直线运动，并用铝直尺的刻度指示。该模块还可以做闭环控制的实验项目，因为在运动机构上装有感知距离的闭环元件。同时设计了一个超程保护电路，当机构走到一个程序不可知状态时，可自动关闭电机电源，避免机构超程损坏。直线运动机构上带了左右限位输出端子，供单片机查询状态。 10）传感器配接模块（4路传感器接口） 传感器配接模块是专为传感器的配接和电气隔离而设计的一块电路单元，该单元共有两组16路光电隔离IO口，每个光电隔离IO口均可仿PLC与24V电源供电的传感器连接。并配有四路传感器转换接口用于工业传感器的连接。 11）扩展模块 因为82C55的控制方式仍有学习价值，目前在许多教材中仍有它的身影，扩展模块能满足实验的需求；82C55的三个端口全部引出，可以用电子连线连接，也可以用排线连接。控制端与数据通信口安排在一起，整体布局美观大方。另设有一片74LS245芯片，可以用来与82C55组合起来完成不同的实验功能。 12）温度传感器模块 该模块配备有两种芯片型温度传感器：数字量温度传感器18B20和模拟量温度传感器LM35。LM35器件还加有运算放大器，放大的模拟量可以提高测量精度。每种传感器都有透明外壳加固保护，内有大功率加热电阻，加热指示器等。工作状态一清二楚。可以用来做恒温控制，温控器等实验。 13）智能物料搬运系统 配置双轴机器人作为装配的执行机构，具有X轴、Y轴 两个方向的执行能力，可完成智能抓取物料放料等功能； 配置有行程开关，光电传感器，光纤传感器等，可确保各执行器的准确定位； 超出最大行程时，具有硬件自动保护功能，确保系统安全及人身安全； 本装置为通用性模块化多功能装置，各功能端口完全开放，可能能过不同的接线来完成各种不能的功能，为学生的各种创新设计创造了广阔的空间。比如可以结合单片机主机模块，LED/LCD模块等，完成物料搬运实训，I/O口实训，LED\LCD点阵模块实验等加深学生对单片机原理地理解。专为高职中职课程设计、毕业设计和单片机竞赛的开发平台，体现了灵活性、开放、创新、综合、跨领域、跨专业的设计理念。能够满足高职中职院校电子工程专业等不同层次的基础实训教学，课程设计，毕业设计，课题设计，实现从基础学习到综合应用。所提供设备拥有专利的优先考虑，投标时提供证明材料复印件，并加盖厂家公章。 三、实训项目 单片机控制功能实训考核装置用于教学，可按工作过程导向，工学结合的模式规划教学活动，完成以下工作任务 △单片机部分 1、跑马灯实验 2、独立按键输入实验 3、矩阵键盘接口实训 4、光电耦隔离输入输出实验 5、金属检测实训 6、继电器隔离控制实验 7、静态数码管显示实验 8、动态数码管显示实验 9、蜂鸣器演奏实验 10、8255芯片扩展IO口实验 11、液晶显示模块控制实训 12、点阵LED屏汉字显示实验 13、AD转换实验 14、DA转换实验 15、LM35温度传感器采集实验 16、外部中断光电计数控制电机实训 17、定时器中断控制电机实训 18、开环步进电机控制实训 19、交直流电机系统实验 20、恒温室控制系统实验 21、PS键盘通信实验 22、RS232通信实验 △智能物料搬运装置部分 23、传感器技术实训 24、直流减速电机应用实训 25、气动回路应用实训 26、丝杆传动机构应用实训 27、直线运动单元定位控制实训 28、单片机编程实训 29、机械故障检测与排除实训 四、其他要求 ★1、控制软件：要求软件包含：流水灯实训、动态数码管显示实训、蜂鸣器演奏实训、液晶显示模块控制实训、流水灯实训、单总线温度采集实训、矩阵键盘接口实训、点阵LED屏汉字显示实训、字符型液晶显示模块控制实训、交直流减速电机控制实训等功能，具有完全自主知识产权的单片机系统，软件具有国家级计算机软件著作权登记证书（或取得该著作授权使用权的证明文件）和软件评测报告，可避免第三知识产权纠纷及法律诉讼，并能提供长期软件免费升级服务；如出现版权纠纷，由商家负责；投标时必须提供证明材料复印件，并加盖厂家公章。 ★2、配套教材，以所投标设备为载体编写的正版教材，教材内容须涉及到设备所用单片机芯片介绍及不少于9种单片机实训套件介绍，包含单片机控制发光二极管、制作10s定时器、单片机对键盘的控制、单片机控制电机、制作单片机温度控制系统、单片机控制数/模转换器DAC0832产生锯齿波电压、单片机控制显示器、应用单片机扩展口、制作智能物料搬运系统，投标时必须提供教材样本。 3、实训指导书 4、光盘：需包含例程/编程软件 五、配置要求 1、实训桌 约1225mm×690mm×820mm 1张 实训桌有两种方案铝木结构桌或铁质结构桌。实训桌具有教学用桌和实验用桌的双重功能。当讲解理论或实训项目中的相关知识时，可以作为课桌；当需要进行实际操作时，将台面打开，就露出放置在安装支架上的模块，在需要的实训模块间按实训要求连接电路，编写控制程序，就可以按照设计的实训项目进行单片机技术的教学。实训台的抽屉柜用于存放实训模块，抽屉柜与台面之间布置实训模块安装支架，最上一层是工作台台面。台面下方是设备安装底板，在底板上安装单片机控制装置需要的模块，连接控制电路，编写的控制程序。 2、电脑推车 600mm×560mm×1100mm 1台 电脑推车为铝木结构，结实耐用。显示器，键盘及鼠标分三层设计，不用时键盘托板和鼠标托板可以折叠收回，方便放置。键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，符合人体工程学，长久使用不宜疲惫。显示器后设计有保护网，不会因为不小心造成显示器摔落。 3、主机模块 AT89S52在系统下载设计RS232串行通信接口有源蜂鸣器 1 块 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。RS232串行通信接口、有源蜂鸣器、在系统下载接口放置在左端，方便右端的电子连线连接。 4、电源模块 DC±5V DC±12V DC24V 1块 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。电源开关全部放在左边，右边放置电子插座和安全插。每组电源插座上方放置保险丝插座。模块右下方一个三位插排，可以同时挂接三个仪器仪表。 5、仿真器模块 1块 采用高强度PCB作为载体、上面放置高性能仿真器，电源接口及USB接口朝下，仿真头接口朝上。 6、显示模块 8位跑马灯 1块 采用高强度PCB作为载体。液晶采用镂空工艺设计，美观大观。模块左边从上往下依次是128×64绘图液晶显示屏、1602字符型液晶显示屏、8位跑马灯。右边从上往下依次为16×32点阵LED屏、8位数码管。 8位数码管动态显示 16×32点阵LED屏 128×64绘图液晶显示屏 1602字符型液晶显示屏 7、继电器模块 6路继电器（带驱动和隔离） 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块左上方为六路继电器，右上方为常开常闭触点引出端子，下方是继电器控制端及电源端接线端。 继电器状态指示功能 8、指令模块 PS2键盘接口 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为8路8位开关量输入、PS2键盘接口、8个独立键盘接口、4*4矩形键盘接口。 8个独立键盘接口 8路8位开关量输入 4*4矩形键盘接口 9、ADC/DAC模块 ADC0809 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为DAC0832、ADC0809、0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示、有源时钟发生器。 DAC0832 0-5V模拟电压输出 8等级LED电平指示 有源时钟发生器 10、交直流电机控制模块 24V直流减速电机 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。直流电机与交流电机对应按装，每个电机旁边安装一个保护继电器。每个电机轴上安装指示转盘，转盘上打了8个遮光孔，转盘下方是光电计数器，用来计圈数。 220V交流减速电机 光电开关计数输出 11、步进电机控制模块 步进电机 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。在模块正上方有一个水平移动装置，可以把电机的轴转转换成水平位移，水平移动装置两端分别是步进电机和闭环元件。在水平移动装置下方还安装有两个左右限位器和左右超限保护元件，这些元件都用输出端子引出。 水平移动装置 闭环控制装置 12、传感器配接模块 4路传感器接口 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块上方有四路传感器接口，下方是两组8位光电隔离器，隔离器可以直接与工控传感器连接。 16路光电隔离IO口 13、扩展模块 8255芯片，74LS245芯片 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块正中间为8255芯片，芯片四周为芯片扩展口引出端子。在模块的下方是一个74LS245芯片，除电源外所示引脚全部引出。 14、温度传感器模块 18B20/LM35 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。 15、智能物料搬运装置 智能物料搬运机构支架 1台 本装置为通用性模块化多功能装置，各功能端口完全开放，可能能过不同的接线来完成各种不能的功能，为学生的各种创新设计创造了广阔的空间。比如可以结合单片机主机模块，LED/LCD模块等，完成物料搬运实训，I/O口实训，LED\LCD点阵模块实验等加深学生对单片机原理地理解。专为高职中职课程设计、毕业设计和单片机竞赛的开发平台，体现了灵活性、开放、创新、综合、跨领域、跨专业的设计理念。能够满足高职中职院校电子工程专业等不同层次的基础实训教学，课程设计，毕业设计，课题设计，实现从基础学习到综合应用。 双轴直线搬运机器人机构 接供料机构 16、 接近开关 LJ12A3-4-Z/BX 4 支 17、数字万用表 MY-60 1 块 18、RS232通讯线 1.5m 1 条 19、ISP编程器 SL-USBISP-A 1 个 USB接口，支持AT89S系列单片机和AVR单片机。在系统下载接口。可以USB供电也可以外部供电。 20、排线 30cm 2 条 21、排线 40cm 2 条 22、排线 50cm 2 条 23、 电子连线 200mm/400mm/600mm 1 包 60条/包 24、安全连线 1000mm/红色 4 条 25、安全连线 1000mm/蓝色 4 条 26、光盘 例程/编程软件/仿真软件 1 张 27、 圆钢凳 1把 28、实验指导书 1本 ★29、试题库：提供各省及全国技能大赛试题，要求与设备严格配套， 投标时必须提供样题 1套。 六、商务要求： 1、所投设备必须符合全国职业院校技能大赛中职组电工电子技术技能比赛单片机控制安装与调试赛项产品技术性能要求，投标时必须提供全国大赛组委会颁发的证明文件； 2、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、售后服务承诺书原件。 |
|  | 单片机 | 1 | 套 | 一、技术参数 1、输入电源：单相 AC 220V±10%（50Hz） 2、输出电源：DC ±12V±5%/1A DC ±5V±5%/1A DC 24V±5%/1.5A 3、温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃） 4、外形尺寸：约1225mm×690mm×820mm（L×W×H） 5、整机功耗：≤0.5 kW 6、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。市电采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 智能仓储模块技术指标： 7、电源输入：AC220V±10% 8、输出电压：DC 24V±5%/2.5A、DC 5V±5%/1A 9、外形尺寸：约600*520*280mm 10、整机功耗：≤1KVA 二、功能要求： 1、总体结构 本设备采用实训桌加实训模块的结构设计、模块采用标准结构，互换性强；按输入，输出，数据转换等功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。 本设备的每个模块都具有两种接线方式，一种为电子连线接法，8位数据总线时还可以用杜邦线排线连接。整个连接过程方便快捷。对于具有干扰性质的元件，全部采用光电隔离装置隔离，确保系统的安全稳定。 2、各个功能模块功能特点 1.主机模块 单片机采用爱特梅尔的AT89S52。该单片机内部设有256Byte的RAM和8KByte的FLASH、三个16位定时器，两个数据指针，片内集成了一个看门狗电路。64KRAM扩展空间、64KROM扩展空间；32个IO口，6个向量中断源；0~33MHz的工作频率，三级程序加密功能；工作电压4.0V~5.5V。使用DIP40封装便于更换芯片及仿真。并设计有在系统下载设计接口，通过USB下载器可以方便地进行编程，无需把单片机从电路上取下。 该模块上还放有串行通信接口，该接口已经加入升压电路，可以直接与计算机通信，飞利浦单片机和宏晶单片机也可以通过此口进行程序下载。复位电路上加有手动复位按扭，可以直接复位操作。模块上还设有有源蜂鸣器驱动电路，直接给固定电平就可以发出声响。 ★2.电源模块 电源模块采用线性电源和开关电源两种电源。单片机等芯片采用线性电源供电，可以有效减少因电源干扰引的程序跑飞。电机等大功率器件采用开关电源供电，确保提供足够的功率。电源采用漏电保护开关作为总控制，安全可靠。用船形开关单独控制低压电，市电与低压电分开控制。该模块共有三组相互独立的低压电源，其中有两组是正负双电源输出。面板上放置了一个AC220输出插板，可以同时挂接三个仪器仪表。其中每组电源都有保险丝作过载保护。投标时必须提供相关认证证书和合格证复印件，并加盖厂家公章。 3.仿真器模块 配备有高性能单片机仿真器，可以全功能仿真MCS51系列单片机，也可以软件仿真；软件为中国自主研发，可以很好的支持中文，支持关键字提示，自动完成符号配对等功能。支持64K程序地址断点、64K源程序有效行断点和64K临时断点，单片机内部寄存器状态一目了然。主机与计算机采用流行的USB接口。 4.显示模块 该模块无论从最基本的显示元件LED发光二极管，还是到最高级的LCD显示屏都包含在内。具体配置为8位跑马灯（逻辑电平指示）、8位数码管动态显示、16×32点阵LED屏、1602字符型液晶显示屏、128×64绘图液晶显示屏。单片机常用的显示器件全部包含在内，使学习者可以接触所有的显示方案，设计人机界面时可以得心应手。 5.继电器模块 继电器是常用的执行元件，也是常用的隔离元件，它能用低压控制高压电路，远程切换强电电路状态优点，同时它的执行元件又是一个线圈，在通电及断电时会产生电磁干扰。为此继电器模块在集成了驱动电路的基础上增加了光电隔离措施。该模块共有6路继电器，每个继电器的开关触点全部引出，并明确标示；每个继电器还设有工作指示灯，那一路继电器在通电工作使人一目了然。六组继电器中有两组为AC220控制的继电器，可以控制交流电机的正反转及停止，通过转换头可以连接电子连线。另外四组为电子连线座输出。继电器触点容量250V/6A、DC28V/12A 6.指令模块 指令模块上放置了单片机常用的输入元件，其中有8个独立键盘接口，8路8位开关量输入，4*4矩形键盘接口，可以满足学生从基础到高级，从简单到复杂的实训要求。如果用户需要更多的按键或需要更为复杂的设计，则可以采用该模块的PS2键盘鼠标接口进行扩展。 7.ADC/DAC模块 ADC/DAC模块上设计了两种转换芯片ADC0809和DAC0832。为了便于调试程序和硬件，板载了三个功能子模块：0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示器和有源时钟发生器。ADC0809实验时可以用有源时钟发生器作为芯片的时钟，可以用0-5V模拟电压输出作为模拟量，用8等级LED电平指示用作模拟量大小的指示；DAC0832实验时，可以将芯片的输出接在8等级LED电平指示器上，转换结果是否正常一目了然。 8.交直流电机控制模块 该模块可以完成两种电机的控制实验，分别是24V直流减速电机和220V交流减速电机。每种电机的转盘下面放有光电开关计数器，可以用单片机感知其位置和转动了多少圈。每个电机控制线路中设有超程保护输入端口，在与水平移动装置组合实验时可以有效保护电机和机构的安全。 9.步进电机控制模块 该模块设有一只24V两相步进电机和大功率步进电机驱动器。模块改变了电机的轴转式运行方式，采用了一个水平移动机构，该机构可以把电机的轴转改为水平直线运动，并用铝直尺的刻度指示。该模块还可以做闭环控制的实验项目，因为在运动机构上装有感知距离的闭环元件。同时设计了一个超程保护电路，当机构走到一个程序不可知状态时，可自动关闭电机电源，避免机构超程损坏。直线运动机构上带了左右限位输出端子，供单片机查询状态。 10.传感器配接模块（4路传感器接口） 传感器配接模块是专为传感器的配接和电气隔离而设计的一块电路单元，该单元共有两组16路光电隔离IO口，每个光电隔离IO口均可仿PLC与24V电源供电的传感器连接。并配有四路传感器转换接口用于工业传感器的连接。 11.扩展模块 因为82C55的控制方式仍有学习价值，目前在许多教材中仍有它的身影，扩展模块能满足实验的需求；82C55的三个端口全部引出，可以用电子连线连接，也可以用排线连接。控制端与数据通信口安排在一起，整体布局美观大方。另设有一片74LS245芯片，可以用来与82C55组合起来完成不同的实验功能。 12.温度传感器模块 该模块配备有两种芯片型温度传感器：数字量温度传感器18B20和模拟量温度传感器LM35。LM35器件还加有运算放大器，放大的模拟量可以提高测量精度。每种传感器都有透明外壳加固保护，内有大功率加热电阻，加热指示器等。工作状态一清二楚。可以用来做恒温控制，温控器等实验。 13.智能物料搬运装置 配置双轴机器人作为装配的执行机构，具有X轴、Y轴两个方向的执行能力，可完成智能抓取物料放料等功能；配置有行程开关，光电传感器，光纤传感器等，可确保各执行器的准确定位；超出最大行程时，具有硬件自动保护功能，确保系统安全及人身安全；本装置为通用的模块化的多功能装置，各功能端口完全开放，可以能过不同的接线来完成各种不同的功能，为学生的创新设计提供了广阔的发挥空间。 14.MCU16 AVR主机模块 单片机采用爱特梅尔的ATMEGA32L。该单片机内部设有32K字节的系统内部可编程Flash，具有独立锁定位的可选Boot代码区，1024字节的EEPROM，2K字节片内SRAM，可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密。两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计时器，一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器，具有独立振荡器的实时计数器RTC，四通道PWM，8路10位ADC，面向字节的两线接口，可编程的串行USART，可工作于主机/从机模式的SPI串行接口，具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器，片内模拟比较器。 该模块上还放有串行通信接口，该接口已经加入升压电路，可以直接与计算机通信，飞利浦单片机和宏晶单片机也可以通过此口进行程序下载。复位电路上加有手动复位按扭，可以直接复位操作。模块上还设有有源蜂鸣器驱动电路，直接给固定电平就可以发出声响。 15.MCU17 串行AD/DA/EEPROM/RTC模块 该模块上由串行D/A转换电路（TLC5615）、串行A/D转换电路（TLC1549）、EEPROM外部存储器电路（24CXX）、实时时钟RTC（PCF8563）、电平指示电路及电压源电路组成。 TLC5615是一个串行10位DAC芯片。只需要3根串行总线就可以完成10位数据的串行输入，易于和工业标准的微控制器或微处理器接口，适应于电池供电的测试仪表、移动电话，也使用于数字的失调与增益调整以及工业控制场合。 TLC1549是一个具有串行控制、连续逐渐逼近型的模数转换器，它采用两个差分基准电压高阻输入和一个三态输出构成三态接口。 24c01/02/04/08/16是一个1K/2K/4K/8K/16K位串行CMOS E2PROM，内部含有128/256/512/1024/2048个8位字节，24C01有一个8字节页写缓冲器，24C02/04/08/16有一个16字节页写缓冲器，该器件通过I2C总线接口进行操作，有一个专门的写保护功能。 PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片，它提供一个可编程时钟输出，一个中断输出和掉电检测器，所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递，最大总线速度为400kbit/s，每次读写数据后，内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 16.MCU18 串行扩展模块 该模块由74HC595、74HC138、74HC165三种芯片组成。 74HC595芯片是一种串入并出的芯片，在电子显示屏制作当中有广泛的应用。74HC595是8位串行输入/输出或者并行输出以为寄存器，具有高阻、关、断状态。 74HC138是一种三通道输入、八通道输出译码器，主要应用于消费类电子产品。 74HC165是8位并行读取或串行输入移位寄存器，是一款高速CMOS器件，74HC165遵循JEDEC标准no.7A。74HC引脚兼容低功耗肖特基TTL（LSTTL）系列 17. MCU19 并行扩展模块 该模块由74HC377、74HC245、两种芯片组成。 74HC377是八路D型触发器数据使触发器，积极边缘触发。 74HC245是一种三态输出，八路信号收发器，主要用于大屏显示，以及其它的消费类电子产品中增加驱动。 18.MCU20 短距离通讯模块 该模块主要由无线射频读写（RFID）电路、315MHz无线控制电路、红外遥控电路组成。 无线射频读写（RFID）是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境，RFID技术可识别高速运动物体，操作快捷方便。RFID是一种简单的无线系统，只有两个基本器件，该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器（或阅读器）和很多应答器（或标签）组成。 315MHz无线控制电路：它内含放大整形及解码电路，使用极为方便。天线输入端有选频电路，而不依赖1/4波长天线的选频作用，控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线。接收电路自身辐射极小，加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用，可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。接收机采用高精度带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固，这与采用可调电容调整接收频率的电路相比，温度、湿 度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。 红外遥控电路：红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波；红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成，它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号，再送后置放大器。 19.MCU21 传感器配接模块2 该模块上一共有6种传感器，分别为火焰传感器、热释电传感器、光照度传感器、颜色传感器、温湿度传感器、磁场加速度传感器。各传感器做成探头的形式，通过可伸缩网线连接到模块上。其中，火焰传感器和热释电传感器通过LED的亮灭显示出火焰及热释电人体远红外的检测；磁场加速度传感器、颜色传感器、光照度传感器和温湿度传感器采集到的数据通过相应的数码管显示。由于传感器的代码量过于庞大，我们将传感器采集到的值直接通过串口输出，可以通过单片机的串口直接读出。我们还预留了一个自由编程口，学生可以将传感器探头连在自由编程口上，自己写相对应的程序代码读出该传感器的数据。 20.MCU22 WIFI无线通信模块 该模块主要一块XLW002X WIFI模块及一些配套元件组成，该模块是一个完全独立的嵌入式无线局域网接入设置，支持TCP协议、UDP协议、DHCP Server/Client、DNS、HTTP、Socket编程接口等。能够实现高速UART、高速SPI、WIFI无线通信等。 21.STC主机模块 该模块采用单片机STC15F2K60S2。STC15F2K60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期（1T）的单片机，是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机，指令代码完全兼容传统8051，但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟（±0.3%），±1%温飘（-40℃~+85℃），常温下温飘±0.6%（-20℃~+65℃），5MHz~35MHz宽范围可设置，可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路（内部已集成高可靠复位电路，ISP编程时8级复位门槛电压可选）。3路CCP/PWM/PCA，8路高速10位A/D转换（30万次/秒），内置2K字节大容量SRAM，2组高速异步串行通信端口（UART1/UART2，可在5组管脚之间进行切换，分时复用可做5组串口使用），1组高速同步串行通信端口SPI，针对多串行口通信/电机控制/强干扰场合。该模块还配置IAP15F2K61S2仿真芯片，方便学生对编辑的程序进行系统仿真。 22. 智能仓储系统 该模块可实现物料检测功能（RFID），超出最大行程时，具有硬件自动保护功能，具有对物料自动检测并智能调整位置后抓取功能，具有手爪到位检测、夹紧检测、复位检测功能。 配置三轴机器人作为装配的执行机构，具有X轴、Y轴、Z轴三个方向的执行能力，可完成智能抓取物料放料等功能； 配置有光电开关，光电传感器，光纤传感器，旋转编码器等，可确保各执行器的准确定位； 超出最大行程时，具有硬件自动保护功能，确保系统安全及人身安全； 本装置为通用性模块化多功能装置，各功能端口完全开放，通过仓储装置中的RFID射频识别模块对不同仓库的物料进行标识，也能通过RFID射频识别模块不同物料上电子标签的信息，将物料运至不同的仓库，实现智能仓储的功能。同时学生也能通过不同的接线来完成各种不能的功能，为学生的各种创新设计创造了广阔的空间。比如可以结合单片机主机模块，LED/LCD模块等，完成物料搬运实训，I/O口实训，LED\LCD点阵模块实验等加深学生对单片机原理地理解。专为高职中职课程设计、毕业设计和单片机竞赛的开发平台，体现了灵活性、开放、创新、综合、跨领域、跨专业的设计理念。能够满足高职中职院校电子工程专业等不同层次的基础实训教学，课程设计，毕业设计，课题设计，实现从基础学习到综合应用。 三、实训项目 单片机控制功能实训考核装置用于教学，可按工作过程导向，工学结合的模式规划教学活动，完成以下工作任务 单片机部分 1.跑马灯实验 2.独立按键输入实验 3.矩阵键盘接口实训 4.光电耦隔离输入输出实验 5.金属检测实训 6.继电器隔离控制实验 7.静态数码管显示实验 8.动态数码管显示实验 9.蜂鸣器演奏实验 10.8255芯片扩展IO口实验 11.液晶显示模块控制实训 12.点阵LED屏汉字显示实验 13.AD转换实验 14.DA转换实验 15.LM35温度传感器采集实验 16.18B20温度传感器采集实验 17.外部中断光电计数控制电机实训 18.定时器中断控制电机实训 19.开环步进电机控制实训 20.闭环交直流电机系统实验 21.闭环步进电机系统实验 22.恒温室控制系统实验 23.PS键盘通信实验 24.RS232通信实验 新增模块实验部分 25.串行ADC实验 26.串行DAC实验 27.外部存储器实验 28.实时时钟实验 29.74HC595实验 30.74HC138实验 31.74HC165实验 32.74HC377实验 33.74HC245实验 34.无线射频读写（RFID）实验 35.315MHz无线控制实验 36.红外遥控实验 37.传感器实验 38.WIFI通信实验 39.STC双串口收发实验 40.STC自带AD数据采集实验 ★智能物料搬运装置部分 1.传感器技术实训 2.直流减速电机应用实训 3.气动回路应用实训 4.丝杆传动机构应用实训 5.直线运动单元定位控制实训PLC编程软件（光盘） 机械故障检测与排除实训气动电磁阀的控制实验 ★智能仓储装置部分 41.传感器技术实训 42.传送带实训 43.步进电机电机应用实训 44.伺服电机应用实训 45.RFID射频识别实训 46.气动回路应用实训 47.丝杆传动机构应用实训 48.直线运动单元定位控制实训 49.单片机编程实训 50.机械故障检测与排除实训 四、设备配置 1、实训桌 约1225mm×690mm×820mm 1张 实训桌有两种方案铝木结构桌或铁质结构桌。实训桌具有教学用桌和实验用桌的双重功能。当讲解理论或实训项目中的相关知识时，可以作为课桌；当需要进行实际操作时，将台面打开，就露出放置在安装支架上的模块，在需要的实训模块间按实训要求连接电路，编写控制程序，就可以按照设计的实训项目进行单片机技术的教学。实训台的抽屉柜用于存放实训模块，抽屉柜与台面之间布置实训模块安装支架，最上一层是工作台台面。台面下方是设备安装底板，在底板上安装单片机控制装置需要的模块，连接控制电路，编写的控制程序。 2、电脑推车 580mm×400mm×780mm带脚轮、电脑托盘 1台 电脑推车为铝木结构，结实耐用。显示器，键盘及鼠标分三层设计，不用时键盘托板和鼠标托板可以折叠收回，方便放置。键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，符合人体工程学，长久使用不宜疲惫。显示器后设计有保护网，不会因为不小心造成显示器摔落。 3、主机模块 AT89S52，RS232串行通信接口，有源蜂鸣器 1块 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。RS232串行通信接口、有源蜂鸣器、在系统下载接口放置在左端，方便右端的电子连线连接。 4、电源模块 DC±5V，DC24V 1 块 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。电源开关全部放在左边，右边放置电子插座和安全插。每组电源插座上方放置保险丝插座。模块右下方一个三位插排，可以同时挂接三个仪器仪表。 5、仿真器模块 ME-52HU 1 块 采用高强度PCB作为载体、上面放置高性能仿真器，电源接口及USB接口朝下，仿真头接口朝上。 6、显示模块 8位跑马灯 1块 采用高强度PCB作为载体。液晶采用镂空工艺设计，美观大观。模块左边从上往下依次是128×64绘图液晶显示屏、1602字符型液晶显示屏、8位跑马灯。右边从上往下依次为16×32点阵LED屏、8位数码管。 7、继电器模块 6路电磁继电器，2路固态继电器（带驱动和隔离） 1 块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块左上方为6路电磁继电器和2路固态继电器，右上方为常开常闭触点引出端子，下方是继电器控制端及电源端接线端。 8、指令模块 PS2键盘接口 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为8路8位开关量输入、PS2键盘接口、8个独立键盘接口、4*4矩形键盘接口。 8个独立键盘接口 8路8位开关量输入 4*4矩形键盘接口 9、ADC/DAC模块 ADC0809 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为DAC0832、ADC0809、0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示、有源时钟发生器。 10 交直流电机控制模块 24V直流减速电机 1 块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。直流电机与交流电机对应按装，每个电机旁边安装一个保护继电器。每个电机轴上安装指示转盘，转盘上打了8个遮光孔，转盘下方是光电计数器，用来计圈数。 220V交流减速电机 光电开关计数输出 11、步进电机控制模块 步进电机 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。在模块正上方有一个水平移动装置，可以把电机的轴转转换成水平位移，水平移动装置两端分别是步进电机和闭环元件。在水平移动装置下方还安装有两个左右限位器和左右超限保护元件，这些元件都用输出端子引出。 水平移动装置 闭环控制装置 12、传感器配接模块 4路传感器接口 1 块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块上方有四路传感器接口，下方是两组8位光电隔离器，隔离器可以直接与工控传感器连接。 16路光电隔离IO口 13、扩展模块 8255芯片，74LS245芯片 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块正中间为8255芯片，芯片四周为芯片扩展口引出端子。在模块的下方是一个74LS245芯片，除电源外所示引脚全部引出。 14、温度传感器模块 18B20/LM35 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。 恒温控制装置 15、 智能物料搬运装置 智能物料搬运机构 1台 该装置主要有一个三自由度机械手和一个接供料机构、气路元件，及骨架和各个传感器组成。机械手的水平移动由一个直流减速电机及丝杆，导轨组成，垂直方向由一个单杆双作用气缸及一个双杆导轨组成，机械手的抓取动作由一个支点型气缸完成，以上每个气缸上面均有磁性传感器检测位置。接供料机构除循环接收物料外还有两个光电传感器，手机手内有一个光纤传感器。 双轴直线搬运机器人机构 接供料机构 气泵 物料小球 转换头 16、AVR主机模块 ATMEGA32在系统下载设计RS232串行通信接口有源蜂鸣器 1块 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。RS232串行通信接口、有源蜂鸣器、在系统下载接口放置在左端，方便右端的电子连线连接。 17、串行AD/DA/EEPROM/RTC模块 TLC1549串行ADC电路 1 块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为TLC1549、TLC5615串行DAC电路、24CXX外部存储器电路、PCF8563实时时钟电路、0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示 18、串行扩展模块 74HC595 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为74HC595、74HC138、74HC165。 19、并行扩展模块 74HC377 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为74HC377、74HC245 20、短距离通讯模块 无线射频读写（RFID）电路 1块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为无线射频读写（RFID）电路、315MHz无线控制电路、红外遥控电路。 21、 传感器配接模块2 LED指示灯 1 块 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。其中LED指示的是热释电传感器及火焰传感器采集的状态，数码管显示的是磁场加速度传感器、颜色识别传感器、光照传感器及温湿度传感器采集的值 数码管显示 热释电传感器接口 火焰传感器接口 光照传感器接口 温湿度传感器接口 颜色传感器接口 磁场加速度传感器接口 22、 WIFI无线通讯模块 XLW002X WIFI模块 1块 该模块主要一块XLW002X WIFI模块及一些配套元件组成，该模块是一个完全独立的嵌入式无线局域网接入设置，支持TCP协议、UDP协议、DHCP Server/Client、DNS、HTTP、Socket编程接口等。能够实现高速UART、高速SPI、WIFI无线通信等。 23 、STC主机模块 STC15F2K60S2在系统下载设计双串行通信接口有源蜂鸣器IAP15F2K60S2仿真芯片 1 块 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。RS232串行通信接口、有源蜂鸣器、在系统下载接口放置在左端，方便右端的电子连线连接。 24、 智能仓储装置 三轴直线搬运机器人机构 1台 装置为通用性模块化多功能装置，各功能端口完全开放，通过仓储装置中的RFID射频识别模块对不同仓库的物料进行标识，也能通过RFID射频识别模块不同物料上电子标签的信息，将物料运至不同的仓库，实现智能仓储的功能。 1.三轴直线搬运机器人机构 2.智能仓储机构支架 3.RFID射频识别 4.9个配置电子标签的物料 5.接供料机构 6. 触摸屏 25、排线 50cm 2 条 26、电子连线 200mm/400mm/600mm 1 包 60条/包 27、安全连线 1000mm/红色 4 条 28、安全连线 1000mm/蓝色 4 条 29、光盘 1 张 例程/编程软件/仿真软件 30、圆钢凳 1 把 31、实验指导书：1 本，必须以所投标设备的为载体编写 32、竞赛试题库：提供各省及全国技能大赛试题，要求与设备配套 与设备严格配套，含常用电子计算器模拟装置制作任务书、自动平面喷涂生产线模拟控制系统制作任务书、模拟洗碗机控制系统制作任务书、太阳能热水器控制系统制作任务书、机械手简易控制装置制作任务书、烘干机模拟控制系统制作任务书、工业清洗机系统制作任务书、自动生产线模拟控制系统制作任务书。提供竞赛试题2套：各省及全国的竞赛试题，要求与设备配套，投标时提供试题。在交货时提供2015年全国职业技能大赛单片机竞赛试题各1套（含完整答案及源程序）。 ★33、配套教材：要求提供与设备配套正规出版社出版教材2种，教材内容必需涵盖设备涉及的各项技术，同时教材中必须包括所投标产品调试及程序编写等各个方面的内容。 34、基本配置提供满足采购要求的详细配置清单（含型号）、要求所投产品的外观、尺寸、布局、元器件品牌及配置与2013、2015年全国技能大赛使用设备一致，可完成大赛所有赛题。 五、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、售后服务承诺书原件。 |
|  | 五自由度机械手单片机控制实训系统 | 1 | 套 | 一、整体要求： 本系统集五自由度机器人、机器人控制器、网孔板、型材实训桌于一体，具有控制单元、执行单元、状态反馈等模块。通过单片机机器人控制器对五自由度机器人进行控制，实现对机器人在行程范围内任一位置物体的抓取、移动、存放功能。本装置采用型材桌及伸缩式网孔板抽屉结构，全开放式布局，可充分锻炼学生系统接线、机械调试安装、构建控制系统，完成编程、调试、运行。 二、产品特点要求： 1.机构采用关节式结构，按工业标准要求设计，速度快、柔性好 2.模块化结构，简单、紧凑，完全满足实验的要求 3.机器人控制器使用高性能单片机，兼容51指令系统，内置A/D转换器、多路PWM发生器，外围使用了240×128点阵的液晶显示屏和4×4阵列式键盘，同时可兼容PLC控制系统，符合教学、训练的要求 4.单片机控制器具有手动和自动两种模式：手动控制模式可以单独控制机器人的各关节动作；自动控制模式可以控制机器人的各关节联动 5.采用大刚度手臂（铝合金材质）、动态增益控制，实现高精度动作 6.提供通用语言编程系统，二次开发方便、快捷，适于教学实验 三、技术参数要求 1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度≤85%（25℃） 海拔＜4000m 3.装置容量：＜0.5kVA 4.外形尺寸：约1000mm×640mm×1400mm 四、装置组成要求： 实训系统由型材实训桌、五自由度机器人及电气控制三部分组成。五自由度机器人运动机械部分包括底座水平移动、底座旋转、大臂上下摆动、小臂上下摆动、手爪旋转，用于实现定位功能，手爪夹紧与松开，采用电动手爪，伺服电机驱动，齿轮传动，开闭角度自由控制，可对直径60mm以内的任意物体进行抓取，具有力矩保持、速度可调等特点。桌面设有六个工位台，在教学过程中可根据考核要求，调节工作台位置点。 电气控制部分包含漏电保护器、机器人控制器、步进电机及驱动器、空心杯电机、直流减速电机、蜗轮蜗杆、伺服电机、光电编码器、电感传感器、霍尔传感器、开关电源、操作盒（黄、绿、红及急停控制按钮）等组成，通过传感器信号采集，单片机编程对五自由度机器人进行位置控制、时序逻辑控制，实现对机器人在工作台面范围内物体抓取、移放的功能 ★五、五自由度机器人主要技术指标： 名称 单位 规格 自由度 5 安装方式 台面 基座安装 驱动方式 步进伺服混合驱动 最大可搬运的重量 kg 1 动作范围 J1 度 水平移动 J2 340 J3 135 J4 320 J5 360 最高速度 J1 mm/s 300 J2 度/s 60 J3 120 J4 60 J5 180 最大合成速度 mm／sec 1500 重复定位精度 mm ±0.5 周围环境温度 度 0～40 臂可达到范围半径 mm ≥400 本体重量 kg ≤30 六、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、售后服务承诺书原件。 |
|  | 3D打印机 | 1 | 台 | 1、成型尺寸：250mm×150mm×140mm 2、打印精度：±0.1mm~±0.25 可调 3、打印速度：25mm/s~200mm/可调 4、定位精度：XY轴 0.011mm 5、定位精度：Z轴 0.025mm 6、构建平台温度：110℃左右 7、电压：VAC 50/60Hz 110V--220V 8、功率：250W 9、机器重量：约18kg 10、外形尺寸：约475x370x380mm 11、喷头移动速度：35-40mm/s 12、喷嘴：纯金属喷头，耐高温 13、喷嘴直径：0.4mm 14、噪音：50-60dB 15、输入文件类型：STL，STP 16、专业材料：ABS/PLA（欧盟环保认证） 17、耗材颜色：原色、绿色、黄色、橙色、红色、黑色 18、机箱封闭式：进口304不锈钢金属框架 18、打印丝料盘：机箱内置 19、3D打印控制软件：进口专业软件（中文版非开源） 20、切片控制软件：图形化界面 21、脱机打印操作：打印机可不连接电脑实现打印操作 22、数据接入：USB线，SD卡 23、SD卡：≥4G，支持脱机打印 24、暂停打印：有 25、快捷换丝（进退丝）：有 26、一键打印功能：有 27、显示方式：OLED液晶 |
|  | 普通打印机 | 1 | 台 | 1、产品类型：黑白激光打印机 2、打印幅面：A4 3、黑白打印速度：18ppm 4、最高分辨率：600×600dpi 5、耗材类型：鼓粉一体 6、网络打印：支持无线网络打印 7、双面打印：手动 |
|  | 实验工作桌 | 20 | 张 | 定制；规格1300mm×600mm×760mm；材料：桌面采用25mm厚B004色的密度板，加厚同色直封边，其余板厚15mmB013色的密度板，普通同色直封边，配件：暗钉加明钉，键盘托采用三节轨，锁用一锁通片。上铺绝缘胶。 |
|  | 空调 | 1 | 台 | 1、空调类型：立柜式空调。 2、冷暖类型：单冷型。 3、变频/定频：定频。 4、空调匹数：3P。 5、能效等级：二级能效。 6、制冷量：7300W。 7、制冷功率：2370W。 8、循环风量：1200m3/h。 9、标配4米铜管，如需增加铜管，需另加价格。 |
|  | 交换机 | 1 | 台 | 1、10/100Base-TX以太网端口≥24个，独立的千兆SFP≥4个，复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo≥2个，交流供电。 2、包转发率≥14Mpps。 3、交换容量≥32Gbps。 |
|  | UPS电源 | 1 | 套 | 1、双变换，纯在线式UPS，10KVA； 2、工频机型：标准内置输出隔离变压器。 3、输入电压：单相，220±25%。 4、输出电压：单相，220±1%隔离变压器输出。 5、防雷功能：内置C级防雷器； 6、过载能力： 125%：1分钟。 7、监控方式：配置SNMP网络适配器，通过网络平台对UPS进行远端监控和管理。可以实现对服务器的远程操作。 8、面板显示：大屏幕LCD中文显示UPS工作状态。 9、增加配置：充电模块。 10、ATA牌 100AH/12V免维护铅酸蓄电池×16个，免费保修3年期；配置16节电池柜1只。 11、输入线览约20米，用10平方3芯线。输出线览约30米，用10平方3芯线，包工包料。 12、输入功率因数、输入功率因数、输入电流谐波成分、输出电压稳定精度、瞬态响应恢复时间、旁路逆变切换时间、过载能力符合信产部检测报告Ⅰ类标准，投标时必须提供该系列产品信产部检测报告复印件，并加盖厂家公章。 13、所投UPS产品须获得“中国节能产品认证证书” 并在节能产品采购清单里，投标时必须提供证书及节能清单。 14、投标时必须提供生产厂家对本项目的投标授权书原件、售后服务承诺书原件。 |
|  | 配电箱 | 1 | 套 | 配电箱1套，箱体450 mm×220 mm×600mm，含总开关100A1个，64A空开2个、32A空开3个、16A空开2个，绝缘体、铜头等。 |
|  | 标签机 | 1 | 台 | 打印标签，含10个12mm标签色带 |
|  | 楼宇智能安防布线实训系统 | 1 | 套 | 一、系统结构与组成要求： 1、楼宇智能安防布线实训系统要求采用模型模块化设计，由建筑模型、对讲门禁、室内安防、周边防范、视频监控、巡更、DDC照明控制等系统组成。 2、建筑模型由标准规格的铝合金工业型材和网孔式安装板组成，设有总电源箱。建筑模型分为智能大楼（小区）和管理中心两部分，安保区域设有单元门和单户窗，实现智能小区对讲门禁系统的设备安装、智能大楼室内安防系统的设备安装等工程训练，实现单元和单户可视对讲功能。 3、管理中心实现智能大楼（小区）的集中监控和管理，安装有管理中心机、视频监控台、监控计算机、DDC照明控制箱等典型管理设备。 4、在智能大楼（小区）内安装典型探测器（烟感探测器、红外探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、门磁等）、巡更点、红外对射，安保区域的房间窗户装有幕帘探测器，实现室内安防与周边防范功能。 5、在管理中心区域和智能大楼（小区）内，安装典型监控器材（半球摄像机、红外摄像机、枪机、快速球云台摄像机、网络摄像机等），实现关键区域视频监控，设有两台监视器，其中一台17寸液晶监视器，一台15寸液晶监视器。 6、功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。系统中的各模块即可单独调试、运行，通过接线和配置，也可进行联动实训。 7、器件的安装方式与实际工程一致，通过自攻螺丝与工程塑料卡件的配合使用，一名学生即可单独完成器件的安装；布线方式通过线槽或线管布线。 二、主要技术性能要求 1、输入电源：单相三线 220V±10% 50Hz 2、工作环境：温度-10℃～40℃ 相对湿度≤85%（25℃）海拔＜4000m 3、装置容量：≤1.2kVA 4、外型尺寸：约3120mm×1580mm×2310mm 5、安全保护：具有漏电压、漏电流保护，安全指标符合国家标准 三、通过项目任务实施，可考察的职业能力要求 1、建筑智能安防布线的实施能力 2、对讲门禁系统安装、接线与调试能力 3、室内安防与周边防范系统安装、接线与调试能力 4、视频监控系统安装、接线与调试能力 5、巡更系统安装与调试能力 6、DDC照明系统安装、接线、编程与调试能力 7、系统运行维护能力 ★四、设备技术平台配置表要求： 1、基本规格 序号 器材名称 器材规格或型号 数量 1 建筑模型 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，3120mm×1580mm×2310mm（长×宽×高），分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 1台 2 电脑桌 600mm×600mm×800mm 1台 3 钢凳 Φ300mm×450mm 1把 4 铝人字梯 900mm×250mm×1200mm 1把 5 DDC照明控制箱 600mm×450mm×150mm 1台 6 工程塑料卡件 20mm×10mm×11mm 300个 7 安防监控系统3D仿真教学软件 本软件采用3D（三维）技术，通过3Ds Max对智能小区、管理中心建筑模型结构建模，包含了可视对讲、入侵报警、视频监控、巡更、停车场管理五个仿真实训系统。可以进行虚拟场景功能实现演示，以及仿真人操作，具体仿真项目如下： 1.可视对讲门禁系统的器件、组成、工作原理仿真 2.入侵报警系统的器件、组成、工作原理仿真 3.视频监控系统的器件、组成、工作原理仿真 4.巡更系统的器件、组成、工作原理仿真 5.停车场管理系统的器件、组成、工作原理仿真 6.入侵报警虚拟场景功能实现演示 7.巡更虚拟场景功能实现演示 8.停车场管理虚拟场景功能实现演示 9.可视对讲3D虚拟场景功能实现演示 10.视频监控3D虚拟场景功能实现演示 1套 8 楼宇智能安防布线视频教学软件 本软件根据可视对讲、入侵报警、视频监控、巡更、DDC监控等系统的知识点和技能点，采用视频教学的方法，对楼宇智能化系统实际器件的安装、接线、编程和调试过程进行讲练操作，帮助学生快速掌握楼宇智能化器件的安装和调试技巧。包含以下视频： 1.可视对讲系统器件安装、接线、调试视频（多功能室内分机、门前铃、室外主机、电磁锁等器件介绍、安装、接线，室外主机、室内分机、管理中心机等调试） 2.入侵报警系统器件安装、接线、调试视频（入侵报警系统器件介绍，红外探测器、液晶键盘、六防区报警主机等安装、接线，大型报警主机编程调试） 3.巡更系统器件安装、调试视频（巡更系统器件介绍，巡更点安装，巡更器使用） 4.视频监控系统器件安装、接线、调试视频（红外摄像机、高速球、硬盘录像机等安装、接线，硬盘录像机调试） 5.DDC监控系统器件安装、编程视频（DDC控制器安装，LonMarker软件、力控组态软件编程） 1套 2、系统配置 序号 器材名称 器材参考规格或型号 数量 1 彩色可视室外主机 GST-DJ6106CI 1台 2 普通壁挂室内分机 GST-DJ6209 1台 3 主机安装盒 GST-DJ-ZJYM 1只 4 管理中心机 GST-DJ6406 1台 5 联网器 GST-DJ6327B 1只 6 电源箱 GST-DY-18V2A 1只 7 层间分配器（4分支） GST-DJ6315B 1只 8 通讯转换模块 K-7110 1个 9 管理软件 GST-DJ6000 1套 10 非接触卡 RFID02A 2张 11 免提可视室内分机 GST-DJ6956AB 1台 12 震动探测器 T971A 1只 13 玻璃破碎探测器 PA-456 1只 14 感温探测器 SS-163 1只 15 烟雾探测器 LH-94（II） 1只 16 可燃气体探测器 LH-88（II） 1只 17 被动红外探测器 DS820iT-CHI 2只 18 门磁 HO-03 1对 19 红外对射探测器 DS422i-CHI 1对 20 声光报警器 HC-103 2只 21 家用紧急求助按钮 HO-01B 1只 22 被动红外幕帘探测器 DC12V 1只 23 大型报警主机 DS7400xi-CHI 1台 24 六防区报警主机 DS6MX 1台 25 液晶键盘 DS7447i 1台 26 多路总线驱动器 DS7430 1只 27 RS232打印机接口模块 DX4010V2-CHI 1只 28 高速球摄像机 HAV-8227WHDV 1台 29 彩色半球摄像机 HAV-813 1台 30 矩阵主机 HAV-8064ZX-8-5 1台 31 硬盘录像机 DH-DVR0404LE-S/N 1台 32 15寸液晶监视器 WP-M1500 1台 33 红外摄像机 HAV-124F 1台 34 枪机 HAV-303 1台 35 支架 FIH-5001 2个 36 液晶监视器 HAV-PD1921E 1台 37 硬盘 500G SATA 1块 38 单头音频线 4根 39 自动光圈镜头 SSV0358GNB 1个 40 巡更巡检器 L-9000中文机 1台 41 通讯线 L-9000 1根 42 充电器 L-9000 1个 43 信息钮 ID-EM 6个 44 软件 L-A1.0 1套 45 DDC照明控制系统 主要配置有照明控制箱、照明灯具、开关电源、传感器、USB网络接口、DDC控制器、组态监控系统等部件。可进行照明设备安装、配电线路敷设、DDC控制、照明监控等操作实训。DDC控制器（5个数字输入，5个数字输出）配置1个，DDC控制器（具有时间表功能）配置1个。 1套 46 网络摄像机、交换机、配套工具及耗材 网络摄像机、摄像机支架、交换机、网线钳、线缆测试仪、钢锯、锯条、卷尺、记号笔、网线、PVC线管、弯头、迫码、杯疏等 1套 47 工程塑料卡 300个 48 23芯线 黑 2卷 49 23芯线 红 2卷 50 16芯线 黄 1卷 51 16芯线 蓝 1卷 52 屏蔽双绞线 2芯 20米 53 视频线 SYV75-3 1卷 54 BNC插头 30个 55 剪刀 1把 56 烙铁 40W 1把 57 剥线钳 1把 58 螺丝刀 小一字 2把 59 螺丝刀 小十字 2把 60 螺丝刀 长柄十字 1把 61 尖嘴钳 1把 62 斜口钳 1把 63 焊锡丝 1卷 64 万用表 3位半 1个 65 内六角扳手 φ6 1把 66 三角套筒 1把 投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、售后服务承诺书原件。 |
|  | 智能家居安装维护操作台 | 1 | 套 | 一、智能家居安装维护操作台功能 1、规格尺寸 约1600mm×1600mm×750mm 2、基础控制区 用于基本的传感数据采集与输出控制实验 3、智能家居电器安防管理系统，模拟智能家居应用 4、智能家居生态园艺管理系统，模拟家居园艺应用 5、智能书架管理系统，利用RFID技术，通过软件对产品模块进行管理 6、电源及配件，提供5V、12V等电源接口，以及电源适配线缆。 7、串口及配件，通用串行接口扩展到桌面，以方便模块与PC通信，提供串口线缆 二、基础控制区简介 物联网实训操作台基础控制区，集成了多种传感器和输出控制设备，学生利用ZigBee协调器、路由器、传感控制节点板，GPRS、WiFi和蓝牙传感控制节点板，采用多种无线技术完成环境数据采集和控制实验，组网实验，同时也可以进行组合创新实验。 1、基础控制区功能 （1）温湿度传感器模块 采集环境的温度与湿度 （2）光敏传感器模块 采集环境的光照强度 （3）烟雾探测传感器模块 模拟安防中的烟雾探测 （4）人体感应传感器 模拟安防中的入侵检测 （5）紧急呼救按键 模块紧急呼救求助按钮 （6）数码管模块 模块温度显示等 （7）LED灯模块 模拟室内照明 （8）直流电机 模拟空调风扇等家电设备 （9）步进电机 模块电动窗帘、洗衣机等设备 （10）继电器输出（灯）模拟环境加温设备 2、基础控制区软件 基础控制区实验平台软件 该平台包括各种zigbee网络节点的嵌入式软件以及上位机软件： ZigBee协调器软件 Zigbee路由器软件 Zigbee传感控制节点软件 zigbee上位机软件：各种节点的参数设置、传感数据采集、图表、控制指令的发送等 三、智能家居电器安防管理系统 1、智能家居电器安防管理系统简介 物联网智能家居模拟应用模块实现家居环境监测、智能家电自动控制、安防系统与报警、远程监控等功能。 通过ZigBee协调器和传感控制节点组成无线网络，采集室内温度、湿度和光照度，实现燃气与烟雾探测、入侵探测、门窗防撬，紧急求助报警等功能，并将采集的数据传输到服务器，对模拟的家电设备进行控制功能，同时，也可以利用GPRS进行短信控制与报警等。 2、智能家居电器安防管理系统功能 （1）温湿度传感器模块 采集环境的温度与湿度 （2）光敏传感器模块 采集环境的光线强度 （3）烟雾探测传感器模块 用于安防中的烟雾探测 （4）燃气探测传感器模块 用于安防中的燃气探测 （5）人体感应传感器模块 模拟安防中的入侵检测 （6）干簧门磁 模拟安防中的门窗防撬 （7）紧急呼救按键 模块紧急呼救求助按钮 （8）数码管模块 2位数码管，模拟空调温度设定 （9）LED灯模块 一组四只LED灯，模拟室内照明 （10）直流电机 模拟空调风扇等家电设备 （11）步进电机 模块电动窗帘、洗衣机等设备 （12）ZigBee传感控制节点 利用ZigBee协调器，通过传感控制节点采集多种传感数据，并进行输出控制。 （13）网络摄像头 采集捕捉视频图像，远程实时动态摄像监控，可远程通过手机、电脑实时动态监控家中的情况 3、智能家居电器安防管理系统软件 智能家居演示平台软件包括上位机软件和WEB服务器软件，功能包括： （1）网络连接设置 （2）显示实际家居模型图片，直观展示传感和控制内容 （3）传感数据实时采集、显示 （4）控制指令的发送 （5）控制逻辑自定义 （6）情景模式定义 （7）网络摄像视频展示和存储 （8）可通过WEB、手机进行远程控制 四、智能书架管理系统 1、智能书架管理系统简介 物联网智能书架管理系统包含了一个RFID智能货架，它由RFID高频读写器、天线多路器和若干平板天线构成，货架内嵌的平板天线采用水平方式放置，平放于每层书架的底部，每层书架放置一组数码管输出，用于显示当前该层货架商品的数量。将基础实验中使用的每个设备当作书籍，在其底部贴上电子标签（写入货品信息），平放于书架的天线上，保证能够读取到货品信息。使用时要领用和归还。智能书架管理系统的功能包括：货物盘点、货物位置查询、领用/归还、防盗报警等功能。 2、智能书架管理系统软件 RFID智能货架管理软件，软件功能包括： （1）货品RFID标签读写：为每个货品写入RFID标签信息：货品编号、名称、位置等； （2）书籍上架管理：当货品上架时，将自动更新该层货架数码管数量显示； （3）书籍领用管理：实验前必须要求学生领用设备，否则将会报警，货品数量也会自动更新； （4）书籍归还管理：当完成实验后，学生要归还设备。 五、智能家居生态园艺管理系统 1、智能家居生态园艺管理系统简介 采用无线传感网络技术，可定时采集空气温度、空气湿度、CO2浓度、光照强度，土壤温度和水分等，来获得作物生长的最佳条件，通过自动调节温室环境、实现温室集约化、网络化远程管理。 利用ZigBee协调器，通过传感控制节点将环境监测数据传输到服务器，并以图表方式显示给用户，当监测数据出现异常时，可利用软件网络实现对温室设备（温、光、气、水等）的自动控制，也可以通过Internet网络、手机短信远程监测环境信息和设备运行状态等。 2、智能家居生态园艺管理系统功能 （1）温湿度传感器模块 采集温室环境的空气温度与湿度 （2）光敏传感器模块 采集温室环境的光照强度 （3）CO2传感器模块 监测温室环境空气中的CO2浓度 （4）LED灯模块 一组四只LED灯，模拟温室大棚内环境加温 （5）直流电机 模拟温室大棚内风机/换气设备 （6）继电器输出（灯） 模拟温室大棚内补光灯 （7）电磁阀水阀 模拟开闸放水，实现对土壤微喷灌溉 （8）ZigBee协调器 组建ZigBee无线网络，将传感控制节点采集的数据传输到服务器进行处理。 （9）ZigBee传感控制节点 利用ZigBee协调器，通过传感控制节点采集多种传感数据，并进行输出控制。 3、智能家居生态园艺管理系统软件 智能温室大棚演示平台软件，包括上位机软件和WEB服务器软件，功能包括： （1）网络连接设置 （2）传感数据实时采集 （3）控制指令的发送 （4）控制逻辑自定义 （5）可通过WEB、手机进行远程控制 六、产品组件参数 1、Zigbee协调器主要参数 产品尺寸 约115X50X20mm（不含天线及固定部分） 输入电压 DC 5V 内核平均电流 30mA 支持接口 RJ45，RS232，10针JTAG程序烧入调试接口 天线频率 2400MHz ISM免费频段 天线 2400MHz SMA外接天线 RF发射功率 0dBm RF接收灵敏度 -90dBm RF传输速率 250kb/s 工作温度 -20℃～60℃ 2、Zigbee终端节点主要参数 产品尺寸 约140X80X30mm（不含天线及固定部分） 输入电压 DC 5V 内核平均电流 30mA 支持接口 10针JTAG程序烧入调试接口，传感控制器接口 天线频率 2400MHz ISM免费频段 天线 2400MHz SMA外接天线 RF发射功率 0dBm RF接收灵敏度 -90dBm RF传输速率 250kb/s 工作温度 -20℃～60℃ 3、高频RFID读写器主要参数 产品尺寸 约130X85X25mm（不含天线及固定部分） 输入电压 DC 12V 支持标准 ISO14443A，ISO14443B，ISO15693 读卡距离 0-7cm 读卡时间 1-2ms 工作频率 13.56MHz 支持接口 RJ45，RS232 工作温度 -20℃～60℃ 4、温湿度传感器主要参数 产品尺寸 约45X45X15mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 测量范围 温度 -40℃～120℃ 湿度 0～100%RH 测量精度 温度 ±0.5℃ 湿度 ±4.5%RH 5、光敏传感器主要参数 产品尺寸 约45X45X23mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 测量范围 0～200000LUX 测量精度 ±20LUX 6、烟雾传感器主要参数 产品尺寸 约45X45X30mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 测量范围 0～2000PPM 测量精度 ±50PPM 7、可燃气体传感器主要参数 产品尺寸 约45X45X30mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 测量范围 0～2000PPM 测量精度 ±50PPM 8、红外人体传感器主要参数 产品尺寸 约45X45X18mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 工作波长 6～14μm 灵敏度 3300W/V 输出信号 ＞2.2V 9、摄像头主要参数 产品尺寸 约40X28X25mm（不含固定部分） 接口类型 USB 2.0 分辨率 800X600 最大帧频 30FPS 对焦范围 ＞6mm 视场 ＞50mm 曝光控制 自动（在范围22000：1内） 系统支持 Windows 7，Windows Vista，Windows XP 10、直流电机主要参数 产品尺寸 约42X42X10mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 额定转速 7000 rpm 预计寿命 25 °C时预计寿命40000小时 最大风量 9.0 m³/h 噪音指标 ＜31.0 dbA 工作温度 -10℃～60℃ 11、步进电机主要参数 产品尺寸 约28X32X30mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 步进角度 5.625 x 1/64 减速比 1/64 噪音指标 ＜35.0 dbA 牵入转矩 300gfcm 摩擦转矩 600～1200gfcm 数码管主要参数 产品尺寸 约45X45X30mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 数码管显示位数 2位 显示数值范围 0～99 12、LED主要参数 产品尺寸 约45X45X30mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V LED灯数量 4个红色LED 预计寿命 30000～50000小时 13、求助按键主要参数 产品尺寸 约14X14X28mm（不含固定部分） 输入电压 DC 5V 预计寿命 100，000次 反应时间 ＜100ms 工作温度 -30℃～70℃ 14、继电器主要参数 产品尺寸 约15X10X11mm（不含固定部分） 触点形式 一开一闭 线圈电压 DC 5V 触电电压 DC 12V 线圈功率 0.36W 吸合电流 70mA 释放电流 0mA 触点电流 ＜10A 预计寿命 100，000次 15、RFID货架读写设备主要参数 产品尺寸 读写器 约180X140X38mm（不含天线及固定部分） 天线多路器 约70X60X22mm（不含天线及固定部分） 平板天线 约70X70X10mm（不含天线及固定部分） 输入电压 DC 12V 支持天线数 标配12个，最大16个 天线切换时间 1S 支持标准 ISO14443A，ISO15693 读卡距离 0-7cm 读卡时间 1-2ms 工作频率 13.56MHz 支持接口 RJ45，RS232 工作温度 -20℃～60℃ 产品必须符合2015年全国职业院校技能大赛中职组“智能家居安装与维护”赛项技术规范要求，投标时必须提供全国职业院校技能大赛组委会颁发的证明文件。 七、产品具备物联网GPRS无线传感网实验平台软件著作权登记证书、物联网ZibBee无线传感网实验平台软件著作权登记证书、物联网RFID实验平台软件著作权登记证书，投标时必须提供上述证书复印件或取得该著作授权使用权的证明文件并加盖厂家公章。 八、商务要求： 1、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 2、投标时必须提供厂家针对本项目出具的产品参数确认函原件，并加盖厂家公章。 |
|  | 智能家居样板间 | 1 | 套 | 一、智能家居样板操作间 （1） 整套设备采用钢结构及铝合金型材承重支架，组成半封闭实训环境；尺寸为：2520mm×2450mm×1280mm。模拟真实家居环境。 （2）钣金采用1.5加厚型钢板，数控冲铣网孔、便于学生组装设备及布线实习； （3）实训工位整体色调一致、整个系统采用烤漆工艺，确保产品不易生锈、易维护和保养； （4）模块化设计，标准连接件，积木式架构，可随意组装成各种结构，便于维护、拆卸和运输。 （5）样板间顶部钢板采用滑块式前置型固定法。侧板采用挡片式后置式固定法；侧面靠下装有活动桌面，必须采用前置式固定法，牢固可靠，保证安全； （6）样板间上固定线槽，线槽内布置实训专用的电源线；支持每一个实训所用部件的供电； （7）温湿度传感器：采用 CMOS 过程微加工技术，确保产品具有极高的可靠性和出色的长期稳定性。该传感器由电容式聚合体测湿组件和 能隙式测温组件组成，并与 A/D 转换器以及数字接口在单晶片中无缝结合，使得该产品具有功耗低、反应快、抗干扰能力强等优点。 （8）电子门禁：安装在每个工位的侧面，学生通过刷卡和集中控制方式可控制门禁通行； 强制门状态为常开或者常闭功能； 射频频率：13.56MHZ。 （9）烟雾探测器：一种半导体气体感测器，它用来侦测生物性的挥发性气体，它的电阻值随着大气所含的气体的增加而减少，这种电阻的减少现象，便是用来侦测气体的电气输出信号。 （10）安装配套实训部件：换气扇 1个 （11）旋转式警示灯（不带蜂鸣器）1个 （12）节能灯 2个 （13）梯子 1个 （14）万用表测量表 1只 （15）32英寸LED液晶电视? 1台 （16）挂壁式空调 1台 （17）电动窗帘 1套 （18）平板电脑 1个 （19）DVD （20）无线摄像机 （21）挂式音响 二、智能网关 1、CPU Samsung S3C6410A（ARM1176JZF-S） 2、频率 运行频率 533Mhz， 最高可达 667Mhz 3、RAM 标配 256M DDR 内存 4、Nand Flash 标配 256M 5、多媒体支持 Mpeg4，H.264，H.263，VC1 硬件编解码，高达720x480@30fps 6、3D 支持 3D 硬件加速处理 7、2D 支持图形图像无极缩放，旋转，翻转 8、调试口：COM0+JTAG+USB Slave 9、PCB 尺寸：约180×130 mm 10、供电 5V 11、指示灯：4×User LED（在核心板），1×Power LED 12、测试按键 8×User Buttons，中断式按键， 同时带 8PIN 的引脚引出 13、USB Slave 1×mini USB（底板没有设计 OTG 功能） 14、USB Host 通过 USB HUB 芯片，实现 4 个 USB Host 接口 15、网络接口 10/100M 自适应以太网， RJ-45 接口 16、音频输入输出 3.5mm 标准双声道音频输输入输出口，在板麦克风头 17、SD 卡 弹出式 SD 卡座 18、串口 2×RS232 DB9 串口，4 x TTL 电平串口座 19、TV-OUT 1×RCA 输出口 20、SDIO 接口座 主要用于接 SD WiFi 模块（还包括 SPI，I2C，串口等接口） 21、mini PCIe支持外接3G 模块， 22、3种 LCD 接口： －LCD1：45Pin， 可连接使用电容触摸屏 - LCD2，3：40Pin，定义相同，可连接使用一线精准触摸屏，分别位于底板两面，方面用户安置 LCD 模块 23、蜂鸣器 1×PWM 控制蜂鸣器输出 24、ADC 转换-板载 1 个可调电阻，连接CPU的AD0通道，用于测试 25、CAMERA 在底板上预留了 CMOS Camera 引脚，需配合核心板的 CON1 焊接方向使用 26、RTC 板载时钟 三、环境监测套件 1.CH-ZB601-24A ZigBee协调器 ：支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试。 2.CH-ZB603-24A Zigbee传感控制节点 ：每个Zigbee传感控制节点能够同时支持下列传感器和执行器件：LED灯接口，温湿度传感器，气体传感器，人体感应，干簧管，直流电机，继电器，步进电机，数码管同时工作。 四、智能家居套件： 1.CH-GK-GW100-25 Zigbee协调器：支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试。 2.CH-GK-ED030-25? Zigbee传感控制节点，支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试。 五、智能家居演示平台软件v1.2：采用ZigBee2430协调器和传感控制节点组成无线网络，与传感设备以及控制设备连接，通过通讯接口调用，实现采集温度、湿度和光照度，实现燃气与烟雾探测、入侵探测、门窗防撬，紧急求助报警等功能，并根据检测的结果作出动作控制风扇、电机、步进电机、灯光等实际电器的智能控制。 六、智能家居样板操作间控制平台V1.2：采用ZigBee2530协调器和传感控制节点组成无线网络，与真实的传感设备以及控制设备连接，实现真实设备的采集与控制，通过web无线控制方式家居设备。 七、无线传感网实验平台软件 v1.2：采用ZigBee2430协调器和传感控制节点组成无线网络，与传感设备以及控制设备连接，实现传感器数据采集，实现燃气与烟雾探测、入侵探测、门窗防撬，紧急求助报警等功能，并根据检测的结果作出动作控制风扇、电机、步进电机、灯光等设备的智能控制。 八、智能网关控制平台V1.2：采用ZigBee2430协调器和传感控制节点组成无线网络，与真传感设备以及控制设备连接，实现真实设备的采集与控制，通过嵌入式网关触控方式控制设备联动。 九、为保证兼容性，必须与智能家居安装维护操作台同一品牌。 十、投标时必须提供物联网智能家居演示平台软件著作权登记证书或取得该著作授权使用权的证明文件，并加盖厂家公章； 十一、商务要求： 1、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 2、投标时必须提供厂家针对本项目出具的产品参数确认函原件，并加盖厂家公章。 |
|  | 消防自动喷淋灭火联动系统实训考核装置 | 1 | 套 | 一、本系统由整体支架模型、湿式报警阀、信号闸阀、水力警铃、水延迟器、各类常见喷淋头、主备增压泵、恒压泵、恒压泵压力开关、增压泵压力开关、楼层水流指示器、各功能用途压力表、末端试水装置、透明有机玻璃水箱、控制电柜、故障设置控制器、手阀、水管等组成。 本系统各类喷头均安装于密封透明有机玻璃水箱中，学生可直观观察水喷状况，同时确保水源无法溅出外围。喷出的水经引水管由喷淋水箱引至供水箱，使系统循环工作。 ★二、主体配置： 整体支架模型1台，控制电柜1台，透明有机玻璃水箱 2台，增压水泵2台湿式报警阀1台，恒压水泵 1台，信号闸阀1台，水流指示器2只，压力表4只，压力开关2只，报警测试手阀1只，航空接口3套，排水阀6只，航空电缆3根，单向水阀3只，故障设置控制器1套，水过滤器1只，喷淋头（常态）2只，水延迟器1台，喷淋头（开态）2只，水力警铃1台，末端试水装置2套。 ★三、实训项目 （1）自动喷水灭火系统元器件的认识和掌握实训； （2）自动喷水灭火系统原理的认识和掌握实训； （3）火警状态下自动启动喷水灭火系统的模拟实训； （4）火警状态下手动启动喷水灭火系统的模拟实训； （5）2种类型喷头的喷水实训； （6）未端试水装置的实训； （7）电控原理的认识、掌握和操作实训； （8）自动喷水灭火系统与报警主机的联网实训； （9）自动喷水灭火系统的连接与喷头的安装实训。 四、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 |
|  | 给排水系统实训考核装置 | 1 | 套 | 一、根据智能楼宇建筑设计规范，结合我国当前智能化建筑发展的需求搭建的综合实训系统，系统采用实物式设计，利用现代传感器技术以及工控技术，系统稳定可靠，结构合理清晰，示教和实训两用。 给排水监控系统应分4个部分：恒压供水系统、供热/暖系统、气压供水系统和水泵水箱联合供水系统，通过控制电柜和手阀，可以实现系统之间的相互切换以进行不同的实训项目。 二、技术指标 （1）电源输入：三相四线 AC380V 50Hz； （2）整机功耗：≤1.0KW； （3）外形尺寸：约2000mm×1500mm×1800mm（长×宽×高）。 ★三、主体配置： 控制电柜1个，包括DDC主机、变频器以及各种控制器件等。 模拟水池1个，作蓄水用。高位水箱1个，热水器1个，热补偿器1个，散热片1个，三相水泵2台，分别为1#、2#水泵。 单相水泵3台，分别为1#、2#、3#水泵 用水终端6个，模拟用户用水端 气压水罐1个，高低压力开关1个，水位开关2个，高、低水位。 压力变送器1块， 压力表2块，进水、排水管道1批：包括各种管道、阀门。 四、实训项目 （1）直接数字控制器、变频器的应用实训； （2）给排水系统的认识； （3）恒压供水系统实践； （4）供热/暖系统实践； （5）气压供水系统实践； （6）水泵水箱联合供水系统实践； （7）楼宇给水监控系统的实训楼宇排水监控系统实训； （8）楼宇气压给水监控系统实训。 五、投标时必须提供厂家针对本项目开具授权委托书原件、供货证明原件及售后服务承诺函原件。 |
|  | 针式打印机 | 1 | 台 | 平推针式打印机，点阵击打式 打印方向：双向逻辑查找 打印宽度：106列 打印针数：24针 可靠性：打印头寿命：4亿次/针 色带性能：S015630黑色色带架，S010079黑色色带芯：32米色带，1000万字符（在信函质量，10cpi，48点/字符下） 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） 缓冲区：128KB 行间距：1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程 接口类型：一个双向并行接口（支持带IEEE-1284轻咬模式）一个USB2.0（全速）接口 打印速度： 中文（6.7cpi）：超高速：220汉字/秒，高速：146汉字/秒，信函质量：73汉字/秒 中文（7.5cpi）：超高速：248汉字/秒，高速：165汉字/秒，信函质量：82汉字/秒 英文（10cpi）：超高速：440字符/秒，高速：330字符/秒，信函质量：110字符/秒 12、打印分辨率：360×360dpi |
|  | 彩色激光打印一体机 | 1 | 台 | 1、产品类型：彩色激光一体机 2、涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 3、支持无线网络打印，通过内置10/100/1000 Base-TX 以太网；自动交叉以太网；通过802.11x进行身份验证 4、自动双面打印 5、最大处理幅面：A4 6、USB 2.0接口，内置快速以太网10/100/1000 Base-TX网络端口，主机USB端口 7、内存：256MB 8、打印分辨率：600dpi 9、复印分辨率彩色：300×420dpi（平板式），300×360dpi（ADF）；黑白：300×420dpi 10、扫描分辨率：高达300×300 dpi（彩色和黑白 ADF）；高达300×300dpi/600×600dpi/1200×1200dpi（平板） |
|  | 实验工作桌 | 6 | 张 | 定制；规格1600 mm×900 mm×760mm；材料：全部用B060色密度板，桌面厚25mm，其余板厚15mm，全部同色加厚直封边。 |
| 二、商务要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有设备、配件提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费安装调试至设备到最佳状态、免费培训操作人员。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后8小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起30日历日内。 交货地点：南宁市内采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 中标方交货完毕且经验收合格后，先开具发票给采购方，并转入合同总额的5%作为质保金，采购方在十个工作日内按合同总额的100%支付中标方货款。质保金待验收合格满一年且无质量问题后支付。 |
| 三、其它要求及说明 |
| 资料文件要求 | 1、投标时按各分项要求提供产品认证证书复印件、相关证明复印件。 2、投标时按各分项要求提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件必须是出厂装箱的产品说明书，或厂家编写的公开发行宣传册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章（国内代理的进口产品，可加盖国内总代理的公章）的彩色说明文件；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或从产品厂家官方网页下载的相关的PDF、HTML文件或产品彩页的彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）。 |
| 原厂家授权 | 按各分项要求提供。 |
| 现场演示 | 投标人自行准备并携带演示所需相关软、硬件设备，代理机构仅提供场地及投影设备。 |

# 第三章  投标人须知

## 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：示范性实训基地专用教学设备采购 项目编号：GXZC2016-G1-1303-KLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知第八条代理服务费收费标准向中标供应商收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：5万元。应按《招标采购公告》第八条规定交纳。投标人须在投标截止时间前携带交纳凭证到广西科联招标中心财务部换取到账证明（以投标保证金到达广西科联招标中心账户为准）。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：总预算￥260万元。 |
| 5 | 现场踏勘：无需踏勘现场。 |
| 6 | 现场演示：需要现场演示，具体详见各分项的要求。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 一 份，必须单独密封及提交；技术、商务、报价部分合并装订成册，正本一 份；副本四份。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2016年7月25日上午9时整 投标文件递交地点：广西科联招标中心一楼开标大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） |
| 10 | 开标时间：2016年7月25日上午9时整 开标地点：广西科联招标中心一楼会议大厅 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxkl.com（广西科联网） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金 |
| 14 | 履约保证金金额：按中标金额的2%交纳。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购代理机构账户。否则，不予办理签订合同。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后三十日内。 |
| 16 | 按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物招标类收费标准向中标人收取。 本项目代理服务费服务类型：☑货物招标 □服务招标 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% …… …… …… …… 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 17 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 18 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于广西电子高级技工学校的示范性实训基地专用教学设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工（或必须为本法人控股公司正式员工）。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为一个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 投标人须知；

3. 评标办法及标准；

4. 合同主要条款；

5. 招标需求；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的投标人应当在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务部分、技术部分、投标报价部分三部份组成。

1.资信及商务部分：

▲（1）投标保证金到账证明（可单独提交）；

▲（2）投标声明书(格式见第六章)；

▲（3）有效的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

▲（4）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲（5）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲（6）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳税费的完税凭证或者《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（复印件，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称、所属时期等内容，原件备查）；

▲（7）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证或者《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，应清晰反映：缴款单位名称及缴款人员名单、社保单位名称、保险名称、缴款金额、所属时期等内容，原件备查）；

▲（8）商务响应表(格式见第六章) ；

▲（9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

▲上述（2）-（9）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（10）产品制造、销售许可证复印件；

（11）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）；

（12）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备、货物材料的原厂商对本项目的授权、售后服务承诺；

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）；

其他：详见招标项目采购需求及要求。

（13）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（14）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（15）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（16）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料；

（18）投标人情况介绍；

（19）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函（证明文件在有效期内的为有效；未注明有效期的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）；

（20）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函。

2.技术部分

▲（1）货物配置清单（均不含报价）；

▲（2）技术响应表(格式见第六章)；

▲（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表；

2）售后服务的内容和措施。

▲（4）采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表、原厂中文使用说明书、技术方案、实施方案等）；

可作为投标人技术评分的材料（可选）：

（5）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（7）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）；

（8）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价部分：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标采购文件规定格式要求由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4. 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金，并携带缴款凭据原件于投标截止时间前到广西科联招标中心财务部换取投标保证金到账证明（财务部开具投标保证金到账证明以保证金到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达广西科联招标中心帐户上的时间），并将投标保证金到账证明复印件按要求装订于投标文件中或在开标前单独提交。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应把投标资信及商务部分、技术部分、报价部分合并装订成册，正本，副本份数按投标人须知前附表第8条规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应把投标文件正、副本一并密封封装，《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封及递交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资信及商务部分的文件不全的，或者不符合招标文件标明的资信及商务要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书（委托代理时提供）、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”、“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（3）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达3项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术部分）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标时，由投标人代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2. 唱标：招标代理机构工作人员只唱开标一览表；

3. 采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

4. 开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在本项目招标公告媒体发布中标公告

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为一个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购代理机构账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金由广西科联招标中心以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将中标供应商投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、其它事项

## 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第16条规定执行。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 | 与合同约定 是否一致 |
| 合 计 |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行

二、 评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1、价格分………………………………………………………………………………………………………50分

价格分计算公式：

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2)以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额（元）

⑶某投标人价格分 =                                        ×50分

某投标人有效评标报价金额（元）

2、技术分………………………………………………………………………………………………………29分

（1）货物性能、配置分（满分9分）

一档（0.1～3分）：基本符合招标文件要求，配置基本清楚，货物品牌、综合质量、性能、配置较为一般的或有非实质性负偏离的。

二档（3.1～6分）：完全符合或略优于招标文件要求，主要技术参数及配置较详细，没有任何负偏离的，货物品牌、综合质量、性能、配置同比较好的。

三档（6.1～9分）：完全符合招标文件要求，技术参数及配置详细，没有任何负偏离且主要货物主要技术指标明显高于招标文件要求（指对货物性能有显著提升）或货物品牌、综合质量、性能、配置明显优于其他投标人且被评标委员会接受的。

（2）安装施工方案分（满分6分）

评委根据各投标人技术方案对于采购方场地条件的适用性以及方案的详细程度、合理性、可行性等方面内容确定，投标时提供相关图纸并予以表述。

一档（0.1～2分）：表达基本清晰，总体较为一般的。

二档（2.1～4分）：表达较清晰，方案较为可行及较为合理、适用，总体较好的。

三档（4.1～6分）：表述完整，表达清晰，方案可行、合理、适用，总体明显优于其他投标人的。

（3）现场测试分（满分10分）

投标人根据招标文件要求，按照招标项目采购需求表中具体的参数标准、技术性能提供现场演示；由评标委员会根据各投标人的现场演示情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。

一档：（0.1～3分） 演示效果一般或仅基本符合要求；

二档：（3.1～6分）虽然演示效果还稍欠完善，但演示内容基本呈现，演示效果总体较好。

三档: （6.1～10分）演示内容全部满足招标文件要求，技术要求功能完全实现，演示效果优良。

（4）资料及证明文件分(满分4分)

一档(0.1～2分)：提供有基本的产品资料（如厂家提供的彩页、说明书、相关认证、厂家出具的参数证明等），对投标产品的支持性一般 。

二档(2.1～4分)：提供的产品资料（如厂家提供的彩页、说明书、相关认证、厂家出具的参数证明等）较为完整，内容较全面，对投标产品的支持性好 ，且部分主要产品具有自主知识产权，提供有基于RFID的物联网实训系统实用新型专利证书、基于ZibBee无线传感网的物联网实验系统实用新型专利证书、物联网智能家居教学模拟系统实用新型专利证书等有效证明；以及按招标文件要求提供有第21项产品厂商具备信息安全服务资质证书（安全工程类一级）认证。

3、售后服务分…………………………………………………………………………………………………13分

(1)售后服务方案分(满分9分)

一档（0.1～3分）：投标人承诺的免费保修期限、承诺的售后服务能满足招标文件要求的。

二档（3.1～6分）：投标人承诺的免费保修期限满足或优于招标文件要求，投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，在南宁有相关技术服务、维护机构或常驻办事机构（非本地供应商需提供合法有效证明），有较为完善的维保方案（技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等方面）和较为可靠、快速的服务响应体系（接到通知到达现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等方面）。

三档（6.1～9分）：投标人承诺的免费保修期限优于招标文件要求，投标人承诺的售后服务满足招标文件要求，在南宁有相关技术服务、维护机构或常驻办事机构（非本地供应商需提供合法有效证明），有完善的维保方案（技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置等方面）和可靠、快速的服务响应体系（接到通知到达现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等方面），且总体明显优于其他投标人的。

(2)投标产品生产厂商售后服务体系通过CCCS认证（投标时提供证明材料复印件并加盖厂家公章），每有1项得0.5分，满分1分。

(3) 厂家承诺更长保修期(满分3分)

在满足基本保修期基础上，权重占比达到总价三分之一的货物免费保修期每延长一年增加1分；权重占比达到总价三分之二或以上的货物免费保修期每延长一年增加1.5分。(均以产品生产厂家承诺的质保期且被评标委员会接受的为准)。

4、信誉分………………………………………………………………………………………………………5分

（1）投标人2013年以来获得省、部级或以上重合同守信用先进企业等与企业生产经营相关的荣誉证书（提供复印件，每项得0.5分，满分1分）。

（2）投标人通过ISO9000质量管理体系认证（提供复印件， 1分）。

（3）投标人提供2013年以来（含2013年）同类项目的成功案例（提供有效的合同或中标通知书复印件，原件备查，需载明或另列表提供用户联系方式），单项合同成交金额为100万元或以上的，每有1项得0.5分，满分3分。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………………………………3分

（1）投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布《节能产品政府采购清单》的，所占权重或项号数占达到三分之一的（适用于非强制采购节能产品，以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上，产品提供投标产品所属清单页），得1分。

（2）投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购清单》的，所占权重或项号数占达到三分之一的（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上，产品提供投标产品所属清单页），得1分。

（3）所投货物80%以上使用广西工业产品的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合 同 编 号：GXZC2016-G1-1303-KLZB

采购单位（甲方）：广西电子高级技工学校                   采 购 计 划 号：201605270031

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：示范性实训基地专用教学设备采购（GXZC2016-G1-1303-KLZB）

签  订  地  点：广西南宁市                               签 订 时 间：2016年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

供货内容（货物名称及数量）：移动通信原理实验箱25套、数字双踪示波器50MHZ 10台、数字双踪示波器70MHZ2台、频谱仪1GHZ 10台、GSM移动通信系统实验箱10台、GSM 4G手机	20台、CDMA 4G手机20台、红外线扁平IC拔插台1台、热风枪55支、防静电电烙铁55支、移动电话机码片编写仪2台、各种拆装机工具8套、专用稳压电源25套、数字万用表50个、天线耦合器25个、天线25个、电磁波屏蔽房1套、100M示波器1台、逻辑分析仪 16通道 100MHZ 2台、新风系统1套、笔记本电脑	2台、教师桌3张、教师椅子3张、防静电工作桌26张、学生凳子170张、多媒体液晶触摸一体机3台、无尘推拉板	4套、无线蓝牙音响3套、教学专用电脑7套、专用置物架5套、强弱电综合布线1项、32寸液晶彩色电视接收机25台、49寸或50寸4K/8K液晶彩色电视机	10台、DVD影碟机10台、蓝光DVD影碟机10台、指针式500型万用表25台、30V5A可调维修电源25台、液晶电视机背光显示屏维修工具25套、液晶电视维修电源25套、数字100M示波器25台、CATV闭路电视网络1套、智能互动短焦投影机1台、电视信号场强仪2台、HDTV多功能信号发生器2台、数字毫伏表10台、实验工作桌13张、AV功放5.1声道1台、AV前置激励1台、多功能调音台1套、无线话筒及接收机2只、有线话筒1对、影院音箱（带环绕）1对、karaok机1对、纸盆倒相式音箱2	对、隔离墙30平方、音频室专业文化装饰1项、笔记本3台、扫描仪1台、单片机2套、五自由度机械手单片机控制实训系统1套、3D打印机1台、普通打印机1台、实验工作桌20张、空调1台、交换机1台、UPS电源1套、配电箱1套、标签机1台、楼宇智能安防布线实训系统1套、智能家居安装维护操作台1套、智能家居样板间1套、消防自动喷淋灭火联动系统实训考核装置1套、给排水系统实训考核装置1套、针式打印机1台、彩色激光打印一体机1台、实验工作桌6张。具体价格详见乙方投标报价明细表。

2、合同合计金额：（大写）人民币                （小写）￥                。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担    。

第五条　交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起    日历日内。

交货地点：南宁市内甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：交货验收合格之日起所有设备免费保修   年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准） 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政预算拨款。

3、付款方式：乙方交货完毕且经验收合格后，向甲方支付全款5%作为质量保证金，并开具全额发票给甲方的10个工作日内，甲方向乙方支付100%货款（无预付款）。

第九条　质量保证金

本项目质量保证金为货物总价款的5%。质保期内产品无重大质量问题且乙方按承诺进行售后服务，质量保证金则在质保期满（一年，无重大质量问题）后7个工作日内付清（无息）。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提交的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条  本合同一式六份，具有同等法律效力，广西区财政厅（政府采购监管部门）、广西科联招标中心各一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（章） 广西电子高级技工学校 2016年 月 日 | 乙方（章） 2016年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市江南区石柱岭二路2-1号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2016年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |
| 2、售后服务具体事项： |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
| 3、保修期责任： |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 2016年 月 日 | 乙方（章） 2016年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

# 一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

# 1.1 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

# 1.2投标文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

## 二、资信/商务部分格式

2.1资信/商务部分内封面格式：

资 信/商 务 部 分

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

2.2 资信/商务部分目录

（1）投标保证金到账证明（可单独提交）

（2）投标声明书（格式见第六章）

（3）营业执照副本复印件（不是三证合一的营业执照还要提供组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）

（4）法定代表人身份证复印件

（5）法定代表人授权委托书（委托代理时提供，格式见第六章）

（6）委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

（7）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳税费的完税凭证或者《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（复印件，原件备查）

（8）投标人最近半年内任意三个月依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证或者《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）

（9）商务响应表（格式见第六章）

（10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（11）产品制造、销售许可证复印件

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）

（13）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备、材料的原厂商对本项目的产品授权书、售后服务承诺书

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

其他： 详见招标项目采购需求中采购人对项目的特殊要求、其他要求

（14）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件

（15）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件

（16）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件

（17）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料

（19）投标人情况介绍

（20）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函

（21）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函。

2.3.1投标保证金到账证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.3.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进（或需在中标后向               订购）。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

2.3.3营业执照复印件（副本，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）。

2.3.4法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

2.3.5法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.3.6委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

2.3.7 投标人最近半年内任意三个月依法缴纳税费的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟，复印件，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称、所属时期等内容，原件备查），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效。

2.3.8投标人最近半年内任意三个月依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证（复印件，应清晰反映：缴款单位名称及缴款人员名单、社保单位名称、保险名称、缴款金额、所属时期等内容，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

2.3.9商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

2.3.10参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

2.3.11产品制造、销售许可证复印件

2.3.12 投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

2.3.13.1 主要设备、材料的原厂商对本项目的产品授权书、售后服务承诺书格式（可根据需要修改）：

原厂商产品授权书、售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                  （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                     。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ，我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年生产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

3. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持和服务。针对此次向贵方所提供的产品，我方承诺的免费保修期为      （年或月）。

4. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                          年    月    日

2.3.13.2 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　      年    月　 日

2.3.12.3 其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

2.3.13节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件复印件

2.3.14 自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

2.3.15 投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

2.3.16 广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件

2.3.17 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

2.3.18 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

三、技术部分格式

3.1 技术部分内封面格式：

技 术 部 分

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

3.2 技术部分目录

（1）货物配置清单（均不含报价）；

（2）技术响应表(格式见第六章)；

（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表；

2）售后服务的内容和措施。

（4）采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表、原厂中文使用说明书、技术方案、实施方案等）；

可作为投标人技术评分的材料（可选）：

（5）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（7）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）；

（8）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.3.1货物配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

3.3.2技术响应表格式：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 要求 | 序号 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |
| 质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） | 质量标准 |  |  |
| ... |  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.3售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表；

2）售后服务的内容和措施。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                           日  期：

3.3.4采购需求中要求的必须提供的材料（如原厂出厂配置表、原厂中文使用说明书、技术方案、实施方案等，格式自拟）

3.3.5对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备（货物）选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

3.3.6投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.3.7产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备，应当提供由第三方精度检测报告）

3.3.8原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

3.3.9投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

3.3.10技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）

3.3.11优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型/范围 | 单价 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.12投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

3.3.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

4.2 投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/商务部分、技术部分、报价部分正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起           日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

授权代表签字：                                                （公章）

年     月     日

4.3 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价：大写： 人民币 | ￥ |
| 交货期： |

注: 投标费用及利润等项目内容可自拟。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.5 开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

4.6 开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                                   金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：大写：人民币 小写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

▲5、此表必须单独用小信封密封及递交，信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样，否则不予接收。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

五、其他文书、文件格式

5.1中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件（证明文件在有效期内或注明为2015年度的为有效；未注明有效期或2015年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核），供评标委员会评审。

5.2广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

投标报价明细表：