广西科联招标中心有限公司

竞争性谈判文件

项 目 名 称：生物安全柜灭菌器采购

项 目 编 号：KLWZJ202010024

采 购  单 位：梧州市疾病预防控制中心

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年7月

## 广西科联招标中心有限公司

## 生物安全柜灭菌器采购(KLWZJ202010024)竞争性谈判公告

受梧州市疾病预防控制中心委托，根据《中华人民共和国政府采 购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等规定，拟对生物安全柜灭菌器采购进行竞争性谈判采购，现将采购信息公告如下：

- 采购项目名称：生物安全柜灭菌器采购

- 采购项目编号：KLWZJ202010024

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：采购生物安全柜灭菌器采购一项。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：290000.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

六、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次项目的供应商。

2、本项目不接受联合体谈判。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、报名成功并成功购买竞争性谈判文件的供应商方可参与竞争性谈判。

七、竞争性谈判文件的获取：

1.报名时间：2020年7月2日至2020年7月7日（工作日）。

2.报名地点及获取竞争性谈判文件的方式：请符合上述条件的供应商于2020年7月2日至2020年7月7日（工作日）到广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）进行报名及购买竞争性谈判文件。（购买竞争性谈判文件时，须携带以下资料： (1)有效的营业执照(三证合一)； (2)法定代表人身份证复印件；(3)法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证复印件(委托时必须提供，明确委托权限及时间)；上述资料中法定代表人授权委托书收原件，其余收复印件，资料复印件必须与原件一致，并加盖投标单位公章，资料不齐全者不予受理报名。）

3.竞争性谈判文件售价：250元/1份，售后不退。请将购买谈判采购文件费用转到以下账户：

- 帐户单位名称：广西科联招标中心有限公司梧州分公司

- 帐户银行名称：中国建设银行梧州新兴二路支行

- 开 户 账 号：4500 1648 6650 5070 2599

八、响应文件递交截止时间和地点:

截标时间及地点：于2020年7月8日9时30分在广西科联招标中心有限公司梧州分公司开标厅（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）截标 。

九、谈判时间及地点：

2020年7月8日9时30分截止后为谈判小组与供应商谈判时间，具体时间由广西科联招标中心有限公司另行通知。地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司开标厅（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

十、网上查询地址：

中国采购与招标网、广西科联招标中心有限公司网。

十一、采购代理机构账户信息

1、竞标保证金账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司梧州分公司

银行账号：4500 1648 6650 5070 1886

开户行：中国建设银行梧州分行

2、代理服务费、购买竞争性谈判文件费账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司梧州分公司

银行账号：4500 1648 6650 5070 2599

开户行：中国建设银行梧州新兴二路支行

十二、联系方式：

1、采购代理机构名称：广西科联招标中心有限公司

联系人：罗小姐 联系电话：0774-3820981

地址：广西梧州市长洲区新兴二路116号

2、采购人名称：梧州市疾病预防控制中心

联系人：黄先生    联系电话：0774-3863730

地址：梧州市春湖路3号

广西科联招标中心有限公司

2020年7月2日

目   录

第一章  项目采购需求一览表…………………………………………..4

第二章	竞标人须知…………………………………………………….9

第三章	评审办法及评分标准…………………………………………18

第四章	合同主要条款格式……………………………………………19

第五章	竞标文件格式…………………………………………………25

- 项目需求一览表

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、谈判供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利的谈判供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，谈判供应商可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

4、本一览表中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写报价表和技术规格响应表。

5、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在谈判文件中将其标配参数详细列明。

6、本一览表中带“★”的技术参数条款为重要技术参数，竞标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效竞标。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 一、生物安全柜主要技术参数 1、基本参数： （1）分类：B2型，100%外排； （2）外部尺寸≥（L×D×H）1873mm×775mm×2270mm； ★（3）内部尺寸≥（L×D×H）1700mm ×600mm×660mm 。 ★（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：1800 m3/h （7）额定功率：1900W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx ★（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） （12）重量：毛重408KG 净重 368KG 外排风机毛量 60kg 外排风机净重55KG （13）使用人数：1—3人 2、生物安全性： ★（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： ★ 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； ★ 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； ★ 6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 ★ 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； ★9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； ★ 10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 16、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 设备配置清单： 主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯2件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配） |
| 2 | 灭菌器 | 台 | 1 | 1、生产厂家具有特种设备（压力容器制造资质） 2、≥容积280升； 3、腔体结构为圆筒形,SUS304不锈钢材质，容易维护且筒壁不易受腐蚀； ★4、自动门设计：腔门推到位自动锁锁腔门，点击开门键，腔门自动打开，优于传统的手旋式开关门； ★5、循环水冷结构：腔体带夹套水冷式设计，灭菌结束，循环水冷夹套却腔体温度，快速降低腔体温度，提高灭菌效率；[BL1] ★ 6、脉动抽真空真空干燥：采用世界知名优质真空泵，真空效果好，干燥效率高； ★7、外观尺寸：外形尺寸长度低于81CM，可进普通电梯门； 8、腔体直径: ≥50cm，腔体长度: ≥[BL2] 100cm； 9、灭菌工作温度:至少满足134℃； 10、时间范围:灭菌时间:1-300分钟； 11、带蒸汽发生器,可自动进水,断水自控,防超压保护等功能； 12、液晶触摸屏:可动态显示及触摸控制； 13、压力表显示范转:－0.1-0.5Mpa； 14、带压力传感器,可显示压力值； 15、采用10柱均分连锁装置:通过10柱均分连锁柱,使腔盖锁紧腔门； 16、预真空—加热—脉动—灭菌—排汽—真空干燥全自动控制； 17、采用PLC控制系统。 |

一、★竞标要求：

1、竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装、配件及附属材料、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。
    2、产品质量及售后服务要求：供应商应提供产品性能、技术要求、质量合格的未经使用的全新产品，所提供的产品应是参考品牌或同档次品牌，并承诺售后服务。
    3、交货时间：自签订合同之日起60天内。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、付款方式：经由甲乙双方验收合格后，由采购人支付合同金额的95%，另外5%作为质量保证金在保修期满后五工作日内一次性付清。

第二章 竞标人须知

前  附  表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：生物安全柜灭菌器采购 项目编号：KLWZJ202010024 |
| 2 | 竞标报价及费用 | 1、本项目竞标应以人民币报价； 2、不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按标准收费向中标供应商收取。 |
| 3 | 竞标保证金 | 竞标保证金：人民币伍仟捌佰元整（￥5800.00元），须足额交纳。 谈判供应商应于竞标截止时间前将竞标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交至广西科联招标中心有限公司梧州分公司保证金账户（已到账为准），否则竞标无效。 开户名称：广西科联招标中心有限公司梧州分公司 银行账号：4500 1648 6650 5070 1886 开户行：中国建设银行梧州分行 ★谈判供应商在转竞标保证金时务必在备注栏或用途栏标注“项目编号 竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 未成交谈判供应商的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。 有下列情形之一的，竞标保证金不予退还： （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）谈判文件规定的其他情形。 履约保证金：成交金额的5%；履约保证金直接缴入采购人指定账户。否则，不予办理签订合同。签订合同后验收合格，成交供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书并经采购人确认后如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 4 | 答疑与澄清 | 质疑和投诉 1. 竞标人认为竞标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到竞标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（成交结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购单位投诉。 2. 竞标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。 3. 递交质疑函的联系事项： 广西科联招标中心有限公司 联系电话：0774-3820981 4、答疑内容是竞标文件的组成部份，需在采购信息发布媒体上发布；招标采购单位可以视采购具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，但至少应当在竞标文件要求提交竞标响应文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有竞标文件的收受人，并在采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 5 | 竞标响应文件组成 | 正本一份、副本二份，共三份。竞标响应文件合装订成一册，并在封面右上角注明“正本”、“副本”字样，并标明“竞标响应文件”，以及项目名称、项目编号、竞标单位名称等内容。 竞标人应将竞标响应文件（正本一份、副本二份）一并装入竞标文件袋中加以密封。 |
| 6 | 竞标截止时间地点 | 竞标文件递交截止时间：2020年7月8日上午9时30分。 地 址：广西科联招标中心有限公司梧州分公司开标室（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼会议室） |
| 7 | 开标时间地点 | 开标时间：2020年7月8日上午9时30分。 地 址：广西科联招标中心有限公司梧州分公司开标室（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼会议室） |
| 8 | 评审办法 | 采用最低评标价法。 |
| 9 | 成交公告 及成交通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认成交人后二个工作日内发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。 成交公告发布中国采购与招标网、广西科联招标中心有限公司网。 |
| 10 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后三十日内。 |
| 11 | 付款方式 | 经由甲乙双方验收合格后，由采购人支付合同金额的95%，另外5%作为质量保证金在保修期满后五工作日内一次性付清。 |
| 12 | 竞标响应文件有效期 | 竞标截止日期后30天。 |
| 13 | 代理服务费 | 采购代理服务费：成交服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。 服务类 费率 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100～500 1.1% 0.8% 0.7% 500～1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000～5000 0.5% 0.25% 0. 5% 5000～10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000～100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000以上 0.01% 0.01% 0.01% 采购代理服务费缴交帐户： 开户单位名称：广西科联招标中心有限公司梧州分公司 开户银行名称：中国建设银行梧州新兴二路支行 开 户 账 号：4500 1648 6650 5070 2599 |
| 14 | 解 释 | 本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：梧州市疾病预防控制中心

2.2 “采购代理机构”是指：广西科联招标中心有限公司

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其它组织，也称“竞标人”。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.6 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定.

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1本项目不接受联合体谈判。

3.3.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4特别说明：

▲ 1. 提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效; 
   ▲ 2.非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。
   ▲ 3. 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
   ▲ 4. 竞标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
   ▲ 5. 竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西科联招标中心有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装，否则竞标无效。

5.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西科联招标中心有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6 谈判供应商应在分项报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在评标时被接受，其后果由谈判供应商自负。

5.7 竞争性谈判响应文件的组成。（注明“必须提供”的文件务必提供，否则，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件；未注明“必须提供”的资料文件均为谈判供应商自愿提供）

5.7.1竞争性谈判响应文件由以下内容组成：（注明“必须提供”的文件必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件。所有资料盖谈判供应商单位公章，否则，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

（1）谈判书；（必须提供）

（2）报价汇总表；（必须提供）

（3）分项报价表；（必须提供）

（4）技术响应、偏离情况说明表和供货清单；（必须提供）

（5）竞标人资质证明文件（含营业执照副本内页、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）、法人或经营负责人身份证）复印件；（必须提供）

（6）谈判供应商提供的售后服务；（必须提供）

（7）授权委托书原件；（含被授权委托人身份证，委托代理时必须提供）

（8）保证金缴纳证明；（必须提供）

（9）竞标人近六个月任意一个月财务状况报告；(必须提供)

（10）竞标人竞标响应文件递交截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件，（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；（必须提供）

（11）竞标人竞标响应文件递交截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；（必须提供）

（12）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；（必须提供）

（13）项目需求一览表需要提供的资料；

（14）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函；

以上文件必须真实、有效、合法，并由法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章。要编制目录和页码，按顺序一并装订成册。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件封装在一个外层信封中，并在每一封贴处加盖单位公章，正本一份和副本二份，共三份（当正副本不一致时，以正本为准）。

8.2 竞争性谈判响应文件的外层信封上应写明：

（1）采购人名称；

（2）竞争性谈判项目名称；

（3）竞争性谈判项目编号；

（4）谈判供应商名称；

（5）注明“开标时才能启封”

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1 所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到广西科联招标中心有限公司梧州分部会议室（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）。

10. 迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，广西科联招标中心有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

11.1 第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.2 谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3 第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.4响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

六、确定成交供应商办法

12.1 成交供应商确定原则

12.1.1符合采购需求，质量和服务相等时按报价最低的原则确定成交供应商。

12.1.2符合采购需求，质量和服务不相等时按最低评标价的原则确定成交供应商（详见第三章）。

七、签订合同

13.1 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

13.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、适用法律

14. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

九、有下列情形之一的视为竞标人相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同竞标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同竞标人的响应文件相互混装；

（6）不同竞标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十、竞标人存在下列情况之一的，竞标无效:

（一）未按照竞争性谈判文件的规定提交投标保证金的；

（二）响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

（三）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

十一、特别说明：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 竞标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞标文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3. 竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

4、本文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    5、本文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

第三章     评 审 办法

一、评标原则

（一）“谈判小组”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数（含3人）组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评审方法：采用最低评标价法。

二、评定方法

（1）对资格审查和符合性检查合格的竞标人的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）“谈判小组”将以响应文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低投标报价的竞标人作为中标候选供应商。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）竞标产品符合采购需求、质量和服务相等时，“谈判小组”会将按竞标报价由低到高顺序排列，并推荐最低竞标报价的竞标人为成交候选供应商（竞标报价相同时，由“谈判小组”会集体讨论确定，可由竞标人再作一次最终报价确定）。采购单位应当确定“谈判小组”推荐排名第一的中标（成交）候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标（成交）候选人为中标（成交）人。排名第二的中标（成交）候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的；招标采购单位可以确定排名第三的中标（成交）候选人为中标（成交）人，其余以此类推。

# 第四章 合同主要条款格式

# 梧州市政府采购合同

# 合同编号：

# 采购单位（甲方）： 采购计划号：

# 供应商（乙方）： 项目名称和编号：

# 签订地点： 签订时间：

# 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招竞标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：   不限            。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗       。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 2020年6月30日前  。 地点：采购人指定地点   。

2、乙方提供不符合招竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  见《售后服务方案》  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间： 见《售后服务方案》 ；。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：经由甲乙双方验收合格后，由采购人支付合同金额的95%，另外5%作为质量保证金在保修期满后五工作日内一次性付清。

第九条　质量保证金

/

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在见《售后服务方案》小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，货物符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条   诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式三份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购代理机构审核：广西科联招标中心有限公司

审核人：

日期：年月日

梧州市政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招响应文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商响应文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：县、乡镇使用时可在“梧州市”后再加所在地名称或将“梧州市”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招响应文件要求填写，如招响应文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招响应文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

# 第五章 竞标文件格式

（封面格式）

正/副 本

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

竞 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名）

日期：年月日

谈 判 书

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本一份和副本 二份

1、报价表；

2、分项报价表；

3、技术规格响应、偏离情况说明表和供货清单；

4、按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

5、资格证明文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

1、将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2、已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3、同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真： 电子函件：

日期：      年    月    日

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人名称（公章）：

开户银行：

账号/行号：

- 报价汇总表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 项目名称 | 合价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | 总计（元） |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，计算数值均取到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

法定代表人或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

报价时间：年月日

- 分 项 报 价 表

项目编号：

项目名称：

| 项号 | 货物名称 | 品牌、型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |
| 交付使用期： |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，计算数值均取到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判采购文件。

3、报价必须包含货物价款、随配物品、人工、运输、协调、劳务、管理、材料、安装调试、装卸、保险、利润、税金、售后服务和政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。

法定代表人或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

竞标时间：年月日

3.附件一

技术响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判采购文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判采购文件“第一章项目需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

竞标时间：年月日

附件二、供 货 清 单

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

法定代表人或委托代理人（签字）：

竞标人名称（公章）：

竞标时间：年月日

4、资格证明文件

以下（1—8）项证明文件必须提供并加盖公章否则其竞标按废标处理：

1、竞标人有效的资质证书副本（含营业执照副本内页、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）、法人或经营负责人身份证）

2、法定代表人身份证(正、背面) （如委托代理人参加投标的请附在法定代表人授权委托书原件）

3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证(正、背面)，《法人授权委托书》或《授权委托书》填写说明：

(1)委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

(2)委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

(3)委托书不得转借、转让，不得买卖。

(4)代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

4、保证金缴纳证明；

5、竞标人近六个月任意三个月财务状况报告；(必须提供)

6、竞标人竞标响应文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件，（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；（必须提供）

7、竞标人竞标响应文件递交截止时间前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；（必须提供）

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；（必须提供）

9、项目需求一览表需要提供的资料；

10、信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函；

11、认为需要提供的有关资料。

附件一

授权委托书（格式）

（采购代理机构）：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的   （项目名称）   招标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务：     性别：

身份证号码：

注明：竞标时需提供被授权人身份证的复印件（正反面）

附件二

保证金缴纳证明

（银行缴款证明复印件）

5、售后服务方案（格式自定）

6、中小企业声明函格式

（如是请填写以下表格和提供有效证明文件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

7、残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：竞标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

## （单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录，本公司对上述声明的真实性负责，如有虚拟，将依法承担相应责任。

## 特此声明！

单位名称（盖章）：

年  月  日

9、信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

竞标人（盖章）：

年    月    日

10：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。